МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-04-09 (4130102)

ВСПУШИВАТЕЛЬ РОТОРНЫЙ ST 780 H

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор – Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Вспушиватель роторный ST 780 H |
| Назначение | Предназначен для вспушивания (ворошения) скошенной травы |
| Качество работы: |
| Ширина захвата, м | 7,44 |
| Высота массы после вспушивания, см | 30,3 |
| Коэффициент вспушенности | 0,7 |
| Динамика сушки: - продолжительность, ч - скорость влагоотдачи, %/ч | 2,0 1,0 |
| Засоренность массы землей, % | 0 |
| Потери (от обивания листьев и соцветий), % | 0 |
| Производительность, га/ч, основного времени | 8,82 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Осуществляется поднятием, опусканием тягового стержня при помощи регулировочного винта |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт | 39,1…44,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Вспушиватель состоит из: рамы, тягового бруса с прицепной скобой, ротора, ограждения ротора, опорных рабочих колес, гидроцилиндров, вала карданного, опорной стойки, транспортных колес |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7410 8050 По трактору 7630 3110 4120 |
| Ширина захвата, м | 7,44 |
| Масса, кг | 1120 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7…11,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | На вспушивании скошенной травы при скорости движения 11,6 км/ч, ширина захвата получена 7,44 м. Высота массы после вспушивания получена 30,3 см, при коэффициенте вспушенности – 0,7 |
| Производительность | Производительность при скорости движения 11,6 км/ч получена 8,82 га/ч. Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов машины от ВОМ трактора, – 26,0…26,9 кВт. Общая потребляемая мощность – 39,1…44,3 кВт при скоростях движения 9,6…11,6 км/ч |
| Безопасность движения | Для безопасной транспортировки машины: - отсутствует страховая цепь; - отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции проведения ТО |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец вспушивателя роторного ST 780 H соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация – поставить на производство вспушиватель роторный ST 780 H, устранив выявленные недостатки |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-04-09 (4130102) от 08 сентября 2009 года |