Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-08-09 (4130132)

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ H 90V 10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Грабли колесно-пальцевые прицепные H 90V 10 |
| Назначение | Предназначены для сгребания, разбрасывания и переворачивания скошенной травы |
| Качество работы: |
| Сгребание |
| Ширина захвата, м | 6,7 |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - линейная плотность, кг/м | 162,4 23,7 2,81 |
| Неравномерность валка по ширине, % | 4,9 |
| Неравномерность валка по плотности, % | 11,2 |
| Потери общие, % | 4,83 |
| Засоренность массы землей, % | 0 |
| Разбрасывание |
| Ширина полосы разбрасывания, м | 6,6 |
| Неравномерность разбрасывания, % | 86,44 |
| Переворачивание |
| Высота массы в прокосе после переворачивания, см | 17,33 |
| Коэффициент вспушенности сена после переворачивания | 0,7 |
| Динамика сушки: - продолжительность, ч - скорость влагоотдачи | 3,0 9,15 |
| Производительность, га/ч, в час основного времени: | Сгребание – 7,8; переворачивание – 7,66; разбрасывание – 7,52 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Давление рабочих органов на почву регулируется пружинами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт | 17,8…22,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Грабли колесно-пальцевые прицепные H 90V 10 состоят из: рамы, сницы в сборе, опорно-транспортных колес, крыльев рамы, несущих опор, колесно-пальцевых рабочих органов, транспортной цепи, гидросистемы |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9990 6900 По трактору 9660 2780 2880 |
| Ширина захвата, м | 6,7…6,8 |
| Масса, кг | 690 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9…12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Все виды работ производились на скорости 12 км/ч. При сгребании массы в валок ширина захвата получена 6,7 м, потери – 4,9%. При разбрасывании массы ширина полосы разбрасывания получена 6,6 м, при неравномерности разбрасывания – 86,44%. При переворачивании валка высота его составила 17,33 см, коэффициент вспушенности равен 0,7, скорость влагоотдачи получена 9,15% |
| Производительность | Производительность при скорости движения 12 км/ч получена: сгребание – 7,8 га/ч, разбрасывание – 7,52 га/ч, переворачивание – 7,66 га/ч. Расход топлива – 9,6…11 кг/ч. Мощность, потребляемая машиной при скоростях движения 10,6…12,0 км/ч, составила 18,7…22,9 кВт. Удельные энергозатраты составили на люцерне 9,35…10,1 МДж/га, на разнотравье с ячменем – 9,4…10,1 МДж/га |
| Безопасность движения | Для безопасной транспортировки машины отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции по техобслуживанию |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец грабель колесно-пальцевых прицепных H 90V 10 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация - поставить на производство грабли колесно-пальцевые прицепные H 90V 10, устранив выявленные недостатки |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-08-09 (4130132) от 02 октября 2009 года |