Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-19-10 (1130112)

ПОДБОРЩИК КОРМОУБОРОЧНЫЙ НАВЕСНОЙ ПКМ-320

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Морозовсксельмаш» | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Подборщик кормоуборочный навесной ПКМ-320 |
| Назначение | Предназначен для подбора валков скошенной подвяленной травяной массы и подачи ее к питающему аппарату комбайна |
| Качество работы: |
| Пропускная способность, кг/с | 27,9 |
| Однородность измельченного корма, % | 69,9 |
| Потери общие, %, в том числе: - за подборщиком - от обивания листьев - измельченной массой | 0,57 0,57 0 0 |
| Полнота сбора зеленой массы, % | 99,43 |
| Производительность за 1 ч основного времени, т (га) | 72,0 (12,0) |
| Условия эксплуатации: |
| - рабочая скорость движения, км/ч (м/с) | 7,5 (2,1) |
| - рабочая ширина захвата, м | 3,030 |
| - средняя длина растений, см | 51,7 |
| - размеры валка ширина, м высота, см | 1,5 35,1 |
| - линейная плотность валка, кг/пог. м | 13,4 |
| - расстояние между валками, м | 14,5 |
| - влажность подбираемой массы, % | 57,5 |
| - навеска (способ агрегатирования) | Фронтально на кормоуборочный комбайн РСМ-1401 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - регулировка рабочих органов | Расстояния от концов подбирающих пальцев до поверхности земли; давления лыж на почву; зазоров между шнеком и днищем каркаса подборщика; зазора между шнеком и чистиком; усилия пальцевого прижима нормализатора; предохранительной муфты карданного вала; натяжения приводных цепей |
| - время монтажа адаптера, ч | 0,25 |

| Агрегатирование | Кормоуборочный комбайн РСМ-1401 |
| --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Подборщик кормоуборочный навесной ПКМ-320 состоит из каркаса, подбирающего устройства, нормализатора, шнека со швырялкой, лыж, катков опорных, стоек задних, редуктора цилиндрического, карданного вала, щита ограждения привода, козырька, механизма уравновешивающего, гидросистемы и рамки |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Навесной |
| Привод | Цепные и карданные передачи, редуктор |
| Ширина захвата, мм (рабочая) | 3030 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 1835 3560 1365 |
| Масса, кг | 1405 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания проведены на подборе валков люцерны, ширина валка – 1,5 м при высоте 35,1 см, влажность зеленой массы – 57,5%. При этом, линейная плотность валка составила 13,4 кг/пог. м, что отвечает требованиям ТУ – не менее 8,0 кг/пог. м. Подбор валков осуществлялся при скорости движения 7,5 км/ч. Пропускная способность, при этом, составила 27,9 кг/с, что отвечает требованиям ТУ – не менее 25,0 кг/с. Потери составили 0,57% в виде неподобранной массы при полноте сбора зеленой массы 99,43%, что отвечает требованиям ТУ – не менее 98%. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0 |

| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени получена 72,0 т. Производительность за час сменного времени снизилась на 26,9% и составила 52,6 т. Производительность за час эксплуатационного времени получена 51,8 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,53 кг на тонну подобранной массы |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Подборщик кормоуборочный навесной ПКМ-320 соответствует требованиям ССБТ |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании используется комплект инструмента, приложенный к комбайну. При эксплуатации подборщика предусмотрены: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 часов работы под нагрузкой; - периодическое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 50 часов работы под нагрузкой. Трудоемкость ЕТО составила 0,2 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытанный образец подборщика кормоуборочного навесного ПКМ-320 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется подборщик кормоуборочный навесной ПКМ-320 к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Вишневская Г.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-19-10 (1130112) от 19 октября 2010 года |