МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-22-07 (1020102)

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ КПК-8Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Красный Аксай» | 344025, г.Ростов-на-Дону, 35 линия, 83 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б |
| Назначение | Культиватор КПК-8Б предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор может работать во всех климатических зонах России при влажности почвы 8%…24% и твердости до 1,6 МПа в горизонтах от 0 до 12 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии |
| Качество работы |
| Глубина обработки, см | 6,8…11,4 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см | 1,0…1,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,4…2,6 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч, га, культивация зяби на глубину 10…12 см: - основного времени | 6,47…7,80 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Регулировочными винтами |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч | 0,07 |
| Агрегатирование | Тракторы кл.3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 51,19…70,91 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,24 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы (330 мм). На заднем брусе культиватора устанавливаются сменные приспособления для дополнительного выравнивания и крошения почвы. Культиватор КПК-8Б с приспособлением для навески зубовых борон может применяться для весенней обработки зяби на глубину до 12 см; предпосевной подготовки почвы под посев технических культур; обработки паров; предпосевной обработки под посев озимых колосовых культур. Культиватор с приспособлением рыхлительным применяется на обработке паров, полупаров и на предпосевной культивации под посев поукосных и пожнивных культур. Культиватор КПК-8Б с приспособлением прикатывающим применяется на предпосевной обработке почвы под посев озимых культур по всем предшественникам. Культиватор состоит из основных частей: рамы; колес боковых; колес опорно-транспортных; сницы; подставки; подвески рабочих органов; гидротрассы . Рама культиватора шарнирно-секционная, сварной конструкции. В транспортном положении боковые рамы укладываются на специальные опоры, установленные на центральной раме. Механизм опорно-транспортных колес предназначен для перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и наоборот, осуществления транспортирования культиватора, а также регулировки глубины хода рабочих органов, установленных на центральной раме. Гидротрасса культиватора обеспечивает с рабочего места оператора подъем-опускание культиватора в транспортное положение и наоборот и складывание-раскладывание рамы. Рабочие органы имеют индивидуальное крепление к брусьям рамы посредством стойки. Стойка рабочего органа - кованная из пружинной стали. Наличие упругой кованой стойки в сочетании с пружиной сжатия позволяет совершать в почве колебания и позволяет рабочему органу самоочищаться от сорных растений и налипшей почвы. Технологический процесс, выполняемый культиватором КПК-8Б, аналогичен технологическому процессу культиваторов общего назначения со стрельчатыми лапами

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины (в рабочем положении/транспортном), мм: с приспособлением для навески зубовых борон длина ширина высота с приспособлением рыхлительным длина ширина высота с приспособлением прикатывающим длина ширина высота | 7460/6320 8130/4280 1575/2650 6130/6190 8055/4380 1575/2650 5970/6010 8060/4340 1575/2650 |
| Ширина захвата, м | 8,06 |
| Глубина обработки, см | 6,8…11,4 |
| Масса, кг: - с приспособлением для навески зубовых борон - с приспособлением рыхлительным - с приспособлением прикатывающим | 2275 2485 2440 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,3…10,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества работы показывают, что агрегат по рабочей скорости соответствует требованиям ТУ (7…10 км/ч). Рабочая ширина захвата соответствовала конструкционной с допустимыми отклонениями. Нарушений выполнения технологического процесса не происходило. Заметно хуже, по сравнению с другими приспособлениями, выравнивается поверхность почвы в варианте с зубовыми боронами на культивации зяби (гребнистость – 2,4 см). Наилучшее значение этого показателя получено в варианте с катками на предпосевной культивации (1,1 см). Орудие качественно разделывает почву. Содержание фракций почвы до 25 мм соответствует ТУ (70%…80%), однако, лучшее качество получено в варианте с катками (92,7%). Вынос влажного слоя почвы на поверхность в слое до 6 см составляет 2,2%…3,2%, |

|  | что характерно для стрельчатых лап (2%…4%). Следует отметить, что с катками этот показатель не превысил 0,7%. Сорные растения после прохода агрегата уничтожаются полностью. Испытываемая машина соответствует экологическим требованиям. Уплотнение почвы не превышает оптимальных значений для данных почв (0,95…1,1 г/см3). Таким образом, культиватор КПК-8Б по качеству работы соответствовал предъявляемым требованиям |
| --- | --- |
| Производитель-ность | Производительность в час основного времени составила на культивации зяби на глубину 10…12 см в комплектации с пружинными боронами 7,80 га при рабочей скорости агрегата 10,0 км/ч; на культивации зяби в комплектации с зубовыми боронами – 6,47 га при рабочей скорости 8,3 км/ч; на предпосевной культивации под озимую пшеницу в комплектации с пружинными боронами – 7,80 га при рабочей скорости 10,0 км/ч и на предпосевной культивации под озимую пшеницу в комплектации с катками – 7,80 га при рабочей скорости 10,0 км/ч. Все эти показатели соответствуют требованиям ТУ. Производительности в час сменного времени составили соответственно 5,02; 4,21; 5,01 и 4,99 га. Нарушений технологического процесса не отмечалось на всех видах работ, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса равные 1 при нормативе – не менее 0,99. Эксплуатационные производительности получены равными соответственно 4,99; 4,18; 4,98 и 4,96 га/ч, что соответствует требованиям ТУ. Удельные расходы топлива на всех видах работ не превышают допустимых (4,22; 4,96; 3,32 и 3,35 кг/га при требованиях ТУ – до 10,0 кг/га). Полученные на всех видах работ эксплуатационно-технологические показатели говорят о том, что культиватор может агрегатироваться как с колесными, так и с гусеничными тракторами класса 3 и соответствует требованиям НД |

| Безопасность движения | Культиватор КПК-8Б приспособлен к передвижению по дорогам общего назначения; оборудован световозвращателями: задние – красного, передние – белого цвета и знаком ограничения максимальной скорости |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Культиватор КПК-8Б имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость сезонного ТО составляет 3,7 чел.-ч, ежесменного – 0,27 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в полном объеме освещает устройство и правила эксплуатации культиватора КПК-8Б |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор КПК-8Б по агротехническим показателям соответствует предъявляемым требованиям ТУ как в типичных, так и в экстремальных условиях. Культиватор соответствует экологическим требованиям, по удельным энергозатратам культиватор КПК-8Б удовлетворительно использует мощность тракторов Т-150К и ВТ-150Д. Испытанный образец культиватора КПК-8Б соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. На основании результатов испытаний ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует культиватор КПК-8Б поставить на производство, устранив выявленные недостатки |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-22-07 (1020102) от 19 ноября 2007 года |