МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-32-06 (4020482)

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ АБ-24

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-изготовитель: ОАО "Волгоградский электромеханический завод" Организация-разработчик: Институт агроинженерных проблем ФГОУ ВПО АЧГАА | 400080, г. Волгоград, Промзона. 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Агрегат бороновальный гидрофицированный АБ-24 |
| Назначение | Агрегат бороновальный АБ-24 предназначен для довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности поля |
| Качество работы : |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - ширина захвата, м Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см Крошение почвы, %: - размер фракций до 25 мм Гребнистость поверхности поля, см Подрезание сорных растений, % Повреждение культурных растений, % | 2,24…2,77 (8,1…10,0) 23,4…23,9 4,7…8,4 0,85…1,8 81,1…84,9 2…3,1 91,2…94,3 3 |
| Производительность, га/ч: - боронование зяби; - боронование всходов; - боронование полупара | 19,18 18,39 23,92 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Ручная |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,12 |
| Агрегатирование | Класс трактора 3,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 100…119,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,44 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат бороновальный АБ-24 состоит из сцепки с навешенными вдоль ее ширины захвата шестнадцатью пружинными боронами. Сцепка состоит из следующих основных частей: сницы в сборе, рамы , крыльев , шарниров, опорных колес, ходовых колес, транспортных колес, тросовых растяжек, гидроцилиндров подъема. Сница в сборе состоит из рамы сницы, присоединительного звена, страховой цепи, домкрата, крючка, стойки, регулировочной вилки и колес. В средней части сницы на вилке установлена поворотная стойка. Стойка обеспечивает натяжение тросовых растяжек при помощи пружин, а подпружиненный крючок замыкает ее в рабочем положении. Вдоль крыльев и рамы устанавливаются бороны с последующей жесткой фиксацией. Колеса опорные устанавливаются на снице. Борона пружинная состоит из рамы сварной конструкции, осей, на которых крепятся в шахматном порядке двадцать пружинных зубьев. На бороне предусмотрена регулировка глубины обработки почвы путем изменения угла атаки зубьев с помощью изменения положения отверстий на секторе направляющей оси относительно фиксатора, используя при этом регулировочную ось. Агрегат имеет три положения: рабочее, поднятое и положение дальнего транспорта

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Прицепной гидрофицированный |
| Агрегатируется | Т-150, Т-150К |
| Рабочие скорости, м/с (км/ч) | 2,24…2,77 (8,1…10,0) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 24,4 23,4…23,9 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |
| Производительность в час, га: - основного времени - эксплуатационного времени | 18,39…23,92 9,94…12,83 |
| Габаритные размеры бороны, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 8740 24400 1140 17500 4300 2680 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Глубина обработки, см | 4,7...8,4 |
| Масса машины с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 4240 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | На бороновании зяби, при угле наклона зубьев 90о, глубина обработки 8,4 см, практически, достигает максимальной по ТУ (до 9 см). Важно отметить, что изменение угла наклона зубьев позволяет установить оптимальную глубину обработки. На бороновании всходов подсолнечника наилучшее качество работы получено при угле наклона зубьев 45о. Рабочая ширина захвата агрегата составляет 23,4…23,9 м. Орудие хорошо разделывает почву. Качество крошения на всех фонах 81,1…84,9% соответствует нормативу (не менее 80%). После прохода орудия остается хорошо выровненная поверхность поля даже на экстремальном фоне. Гребнистость поверхности поля уменьшается с 7,1 см до 3,1 см и укладывается в допустимый предел 3 см. На обработанном участке едва просматривается колея опорных колес агрегата, которая мало отличается от микрорельефа участка. Однолетние сорняки уничтожаются, практически, полностью (94,3%), что соответствует требованиям для пружинных борон (не менее 90%). При этом, повреждение культурных растений соответствует предельной норме 3% |
| Производительность | Производительность в час основного времени на бороновании зяби получена равной 19,18 га при рабочей скорости агрегата 8,1 км/ч; на бороновании всходов подсолнечника – 18,39 га при рабочей скорости 7,8 км/ч и на бороновании полупара - 23,92 га при рабочей скорости 10,0 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (до 28,8 га/ч и до 12,0 км/ч). Технологический процесс на всех трех фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при нормативе 0,98. Сменные производительности составили соответственно фонам 10,93; 10,34 и 13,34 га/ч. Производительности в час эксплуатационного времени получены равными соответственно 10,51; 9,94 и 12,83 га, что соответствует требованиям ТУ (до 20,1 га/ч). Удельные расходы топлива за время сменной работы составили соответственно 1,43; 1,69 и 1,45 кг/га. |
| Безопасность движения | Агрегат бороновальный АБ-24 с тракторами Т-150, Т-150К приспособлен к движению по дорогам общего назначения. Агрегат бороновальный оборудован световозвращателями, задние световозвращатели красного цвета, передние - белого цвета. Транспортная скорость - до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ЕТО – 0,44 чел.-ч, сезонного ТО – 1,75 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу составных частей бороны, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Агрегат бороновальный АБ-24 соответствует основным требованиям ТУ по назначению, требованиям безопасности, надежности и его использование возможно на видах работ, предусмотренных ТУ |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-32-06 (4020482) от 30 ноября 2006 года |