МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-61-11 (4010092)

ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ ЛПН-5(4)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ООО НПФ «Агротехник» Организация-изготовитель: ООО «Югжелдормаш» совместно с ОАО «ВЭМЗ» | 347742, Ростовская область, Зерноградский район, п. Экспериментальный, ул. Придорожная, 47а 400080, г. Волгоград, Промзона |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Плуг лемешный навесной ЛПН-5(4) |
| Назначение | Плуг лемешный навесной ЛПН-5(4) предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры, рыхления почв на склонах. Плуг лемешный навесной ЛПН-5 является базовой моделью. При пахоте на тяжелых почвах и нехватке тягового усилия, плуг может быть переоборудован в четырехкорпусное исполнение-плуг лемешный навесной ЛПН-4 |
| Качество работы: |
| Состав агрегата | ЛПН-4 + Агромаш-90ТГ-1040А | ЛПН-5 + Агромаш-150ТГ-1040А |
| Вид работ | Вспашка на глубину 20… 22 см | Вспашка на глубину 28… 30 см | Вспашка на глубину 20… 22 см | Вспашка на глубину 28… 30 см |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 1,42 (0,026 2,6 | 1,44 (0,028 2,0 | 1,84 (0,15 7,6 | 1,90 (0,065 3,4 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 21,0 (1,17 5,6 | 28,7 (1,17 4,1 | 21,6 (1,3 6,1 | 28,8 (0,95 3,3 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм - размеры фракций более 100 мм | 81,0 0 | 85,8 0 | 80,1 0 | 93,0 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 2,0 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12,8 | 15,3 | 12,7 | 13,7 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 99,4 | 99,6 | 99,3 | 99,9 |
| Залипание и забивание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 1,20 | 0,87 | 1,82 | 1,63 |

| Условия эксплуатации: |
| --- |
| - тип изделия | Навесной |
| - агрегатируется с тракторами | Класса 3…4 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,01 |
| Потребляемая мощность машины, кВт | 44,8 | 46 | 67,9 | 84,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Плуг ЛПН-5(4) представляет собой навесное сельскохозяйственное орудие, состоящее из рамы с пристёжкой. На раме плуга установлены рабочие органы, навеска, механизм опорного колеса, стойка, щиток сигнальный |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | ЛПН-4 | ЛПН-5 |
|  | 3505 2170 1610 | 4285 2185 1610 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 1,4 | 1,76 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, в том числе: - изделия в рабочей комплектации | 741 741 | 848 848 |

| Качество работы | Испытания плуга лемешного навесного ЛПН-5(4) в агрегате с тракторами Агромаш-90ТГ-1040А и Агромаш-150ТГ-1040А проводились на вспашке на глубину 20… 22 и 28…30 см в четырех - и пятикорпусном вариантах. С четырьмя корпусами агрегат обеспечил рабочую скорость 6,2 и 8,6 км/ч при глубине обработки соответственно 28…30 см и 20…22 см. Выше получена рабочая скорость плуга в агрегате с трактором Агромаш-150ТГ-1040А (8,6 и 9,8 км/ч) на соответствующих глубинах обработки. Рабочая ширина в обоих вариантах (1,42…1,44 м и 1,84…1,90 м) соответствует конструкционной (1,4 м и 1,75 м) с допустимыми отклонениями по ТУ (( 10 %). На всех фонах выдерживается установочная глубина обработки (20…22 см и 28…30 см). Устойчивость хода рабочих органов плуга ((0,95 см) с трактором Агромаш-150ТГ-1040А, при рыхловатой почве, соответствует нормативной ((2 см). Орудие качественно рыхлит почву. Содержание фракций почвы до 50 мм в обоих вариантах (80%…93 %) соответствует ТУ (не менее 75 %). Фракций почвы свыше 100 мм не выявлено. После прохода плуга остаётся выровненная поверхность почвы. Гребнистость составляет 2,0…3,5 см, что соответствует допустимому пределу (не более 5 см). Заделка растительных и пожнивных остатков (99,4 %…99,9 %) находится в допустимых пределах (95(5 %). Растительные и пожнивные остатки заделываются на необходимую глубину (12,7…15,3 см), что соответствует требованиям ТУ (12…15 см) |
| --- | --- |
| Производительность | Пахотный агрегат ЛПН-4 + Агромаш-90ТГ-1040А при вспашке на глубину 20…22 см имеет производительность в час основного времени 1,20 га/ч при рабочей скорости 8,6 км/ч; при вспашке на глубину 28…30 см – 0,87 га/ч при рабочей скорости 6,2 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ (до 1,68 га/ч и до 12,0 км/ч). Плуг ЛПН-5 в агрегате с трактором Агромаш-150ТГ-1040А при вспашке на глубину 20…22 см имеет производительность 1,82 га/ч при рабочей скорости 9,9 км/ч; при вспашке на глубину 28…30 см – 1,63 га/ч при рабочей скорости 8,6 км/ч. Эти показатели также соответствуют требованиям ТУ (до 2,10 га/ч и до 12,0 км/ч). Удельные расходы топлива за время сменной работы получены у четырехкорпусного агрегата соответственно 14,04 и 18,77 кг/га и у пятикорпусного агрегата соответственно 13,10 и 14,84 кг/га |
| Безопасность движения | Плуг ЛПН-5(4) соответствует требованиям безопасности |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. По плугу проводятся три вида технических обслуживаний - сезонное, периодическое и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,12 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Олдырев С.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-61-11 (4010092) от 9 декабря 2011 года |