Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-65-11 (4020322)

Борона дисковая БДФ-4х4Н

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Новопокровскферммаш» | 353020, ст.Новопокровская, Краснодарский край, ул. Железнодорожная, 101 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая навесная БДФ-4х4Н |
| Назначение | Борона дисковая навесная БДФ-4х4Н предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработок почвы на глубину до 15 см под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия |
| Качество работы: |
| Глубина обработки, см | 9,1...11,7 |
| Подрезание пожнивных и растительных остатков, % | 100 |
| Заделка в почву пожнивных и растительных остатков, % | 64,5 |
| Крошение почвы, % | 83,4...94,9 |
| Условия эксплуатации: |
| - способ агрегатирования | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Вручную, с помощью механизма установки угла атаки дисков |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,35 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Не обеспечена в части отсутствия световозвращателей и предупредительных надписей на бороне |
| Описание конструкции машины |
| Борона представляет собой навесную машину с четырехрядным расположением сферических дисков, установленных на индивидуальных стойках, за которыми расположен прикатывающий шлейф-каток. Основными узлами орудия являются: рама, режущий узел, механизм регулировки угла атаки дисков, навесное устройство, стяжки, балка шлейф-катка, шлейф-каток. Каждый диск расположен на индивидуальной оси, каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки. Механизм регулировки угла атаки дисков винтового типа предназначен для одновременного изменения угла атаки дисков в пределах от 0 до 30 градусов. Для каждого ряда дисков конструкционно предусмотрен отдельный механизм регулировки угла атаки. При переводе бороны из транспортного положения в рабочее (при помощи гидравлической системы) рабочие органы - сферические вырезные диски заглубляются, вращаясь во время движения агрегата, подрезают и крошат обрабатываемый слой почвы. Вырезы в дисках улучшают дробление пласта, а также подрезание и выбрасывание на поверхность почвы растительных остатков. Глубина обработки зависит от угла атаки дисков. Выбор угла атаки зависит от влажности и плотности почвы, наличия растительных остатков. Увеличение угла атаки приводит к более полному подрезанию и обороту почвенного пласта. Степень крошения почвы улучшается при увеличении рабочей скорости. Управление орудием, заглубление и подъем рабочих органов производятся из кабины трактора с помощью гидросистемы |

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Тип изделия | Навесная |
| Агрегатируется | Тракторы тягового класса 5 |
| Рабочие скорости движения агрегата, м/с (км/ч) | 3,05...3,85 (10,9...13,8) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 4,2 4,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |
| Производительность в час, га/ч: - основного времени - эксплуатационного времени | 4,40...5,62 3,12...3,94 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 тракторист |
| Габаритные размеры машины, мм: в положении хранения - длина со шлейф-катком - ширина - высота | 3585 4350 1790 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 450 |
| Масса машины в состоянии поставки, кг | 2850 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытаниями установлено, что показатели качества работы бороны: глубина обработки, устойчивость хода рабочих органов, гребнистость, крошение почвы, заделка в почву растительных и пожнивных остатков, подрезание сорняков и стерни, в основном, соответствуют требованиям НД. Испытываемая борона соответствует экологическим требованиям |
| Производительность | Производительность в час основного времени работы на дисковании стерни озимой пшеницы и стерни подсолнечника - 4,4...5,6 га/ч, что соответствует СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12. Технологический процесс на всех фонах выполняется устойчиво, что подтверждается коэффициентом надежности технологического процесса равным 1,0 |
| Агрегатирование | Энергетической оценкой установлено, что по тяговому сопротивлению и потребляемой мощности борона БДФ-4х4Н удовлетворительно агрегатируется с трактором К-701 |
| Безопасность | По показателям безопасности и эргономичности конструкции борона БДФ-4х4Н не соответствует по трем пунктам: не обозначены устройства для строповки бороны; отсутствуют световозвращатели; на видных местах элементов конструкции бороны не нанесены надписи по технике безопасности |
| Надёжность | За период испытаний бороны выявлен один конструкционный отказ I группы сложности: отсутствие надежной фиксации крепления планки поворота. Наработка на отказ – 274 ч, среднее время восстановления – 1,24 ч/отказ. Коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,999, с учетом организационного времени – 0,995 |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,35 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО - 0,036 чел.-ч/ч. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию в доходчивой форме раскрывает требования технического обслуживания и эксплуатации машины |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Борона дисковая навесная БДФ-4х4Н соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Гаврилов В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-65-11 (4020322) от 13 декабря 2011 года |