Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ  "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-21-2003 (4020133)

Резервуар-охладитель Г6-ОРМ-5000.02 с автоматической

системой промывки

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Вологодский машиностроительный завод" | 160004, Россия, г.Вологда, ул.Клубова, 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Резервуар-охладитель Г6-ОРМ-5000.02 с автоматической системой промывки |
| Назначение | Предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на фермах или в молокосборных пунктах. |
| Качество работы: |
| Температура охлажденного молока, оС: |  |
| – по датчику на пульте управления | +4 |
| – фактически | +5 |
| Разница по жирности молока в различных точках резервуара, % | 0-0,1 |
| Образование льда на внутренних стенках резервуара | Не образуется. |
| Производительность, за час основного времени, т 0,174 |
| Условия эксплуатации: |
| Площадь, занимаемая технологическим оборудованием, м2 | 29,2 |
| Температура воздуха в помещении, оС | +10...+32 |
| Относительная влажность, % | 86-98 |
| Температура молока, поступающего в резервуар, оС | +11...+20,5 |
| Температура моющих растворов, оС | +44...+63 |
| Фактическое заполнение резервуара, т | 1,0-4,5 |
| Установленная мощность, кВт | 25,9 |
| Удельное потребление электроэнергии, кВт-ч/т | 19,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительный уровень надежности (Кг=0,99, наработка на отказ -7012 ч) |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Не соответствует требованиям ССБТ по 1 пункту, обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |

Описание конструкции машины

В состав резервуара-охладителя входят: – теплоизолированный резервуар с испарителем, лестницей с площадкой обслуживания, мешалкой, уровнемерной линейкой, запорным устройством и люком; – трубопроводы подвода и отвода хладоагента, подвода моющих и дезинфицирующих растворов, сливной узел; – пульт управления резервуаром-охладителем; – оборудования для мойки: водонагреватель, насос мойки РВ1С270К4В, заборники растворов; – два холодильных агрегата МGМ064.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры резервуара, мм: |  |
| доильного зала: |  |
| – длина | 4630 |
| – ширина | 1428 |
| – высота | 1930 |
| Масса резервуара, кг | 769 |
| Хладоагент | Фреон R-22 |
| Мешалка | Автоматическая, лопастная |
| Напряжение, В | 390 |
| Вместимость резервуара, л | 5000 |
| Количество моющих головок | 2 |
| Мойка (режим) | 1. Автоматический с дозированным автозабором моющих средств. |
|  | 2. Ручной с регулируемым оператором забором моющих средств. |
| Система контроля | 1. LOGO - встроенный автомат регулировки и контроля с цифровой и световой индикацией информации, сигнализацией активных функций и аварийных ситуаций при охлаждении молока и промывке. |
|  | 2. МRT-11 - регулятор температуры в агрегатах. |
|  | 3. Калиброванная мерная линейка. |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Резервуар-охладитель Г6-ОРМ-5000.02 производит охлаждение молока до температуры +5оС при установочной +4оС, обеспечивает качество перемешивания - разница по жирности молока в различных точках составила 0-0,1%, образование льда на внутренних поверхностях не отмечалось, качество промывки соответствует санитарным нормам и ГОСТ 9225-84 - общая бактериальная обсемененность составила 10-40 тысяч колоний на 1 см2. Качество охлажденного молока по редуктазной пробе соответствует I-II классу; ингибирующие вещества в молоке не обнаружены. |
| Производительность | Производительность резервуара-охладителя за 1 час основного времени - 0,174 т, сменного времени - 0,154 т. Удельный расход электроэнергии - 19,6 кВт.ч/т. Удельный расход воды на мойку: – холодной - 142,9 л/т; – горячей - 71,4 л/т. Удельный расход моющих средств: – кислотных - 0,026 л/т; – щелочных - 0,159 л/т. |
| Безопасность | Не соответствует требованиям ССБТ по 1 пункту: при установке ноги на первую ступеньку колено оператора контактирует с кромкой площадки. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - 0,12 чел-ч; еженедельное ТО-1 - 0,29 чел-ч. Инструкция по эксплуатации в полной мере отражает операции технического обслуживания. |
| Экономические показатели | Цена (по данным завода-изготовителя) - 614,1 тыс.руб. Себестоимость охлаждения молока - 124,61 руб./т. Показатели экономической эффективности использования резервуара-охладителя Г6-ОРМ-5000.2 и холодильной установки "Фригомилк" фирмы "FIC" (Италия) одинаковы, так как при меньшей на 18% стоимости Г6-ОРМ-5000.2 эксплуатация его требует дополнительных затрат денежных средств на оплату электроэнергии и приобретение моющих средств. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Выполняет технологический процесс на сборе, охлаждении и хранении молока, имеет удовлетворительные показатели качества, эксплуатационно-технологические показатели и уровень надежности, соответствует требованиям ТУ за исключением 2 пунктов и ССБТ за исключением 1 пункта. Применение резервуара экономически эффективно. Рекомендуется поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Иванищева Г.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-21-03 (4020133) от 21 октября 2003 года. |