Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ  "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-26-2003 (4020123)

Установка доильная с молокопроводом УДМ-200А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПП "Фемакс" | 109456, г. Москва, Вешняковский проезд, д.2 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Установка доильная с молокопроводом УДМ-200А |
| Назначение | Предназначена для машинного доения коров и первичной обработки молока на молочных фермах с привязным содержанием скота. |
| Качество работы: |
| Общее время доения одной коровы, мин. | 7,27 |
| Среднесуточный надой молока на одну корову, кг | 19,2 |
| Средняя жирность молока, % | 3,76 |
| Степень чистоты молока, группа | 1-2 |
| Редуктазная проба, классность | 1 |
| Кислотность, оТ | 16-17 |
| Погрешность учета молока, % | 0,5 |
| Заболеваемость коров маститом, % | 2,7-8,6 |
| Производительность, голов/ч: 102,9 |
| Условия эксплуатации: |
| - питающее вакуумметрическое давление, кПа | 47-49 |
| - количество доильных аппаратов, шт. | 12 |
| - количество операторов, чел. | 4 |
| - пригодность коров к машинному доению, % | 100 |
| Агрегатирование | Стационарная установка с молокопроводом. |
| Установленная мощность, кВт | 10,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,04 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительный уровень надежности (Кг=0,99) |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |

Описание конструкции машины

Установка УДМ-200А состоит из двух вакуумных установок УВУ-60/45А, центрального вакуумпровода, двух молочно-вакуумных линий с поворотно-подъемными арками и молочными кранами, молокоприемного узла с молочным насосом НМУ-6 и фильтром АДМ.9.200, комплекта нагнетательной линии, устройства промывки, двух пластинчатых охладителей, устройства слива молока, комплекта всасывающих трубопроводов, автомата промывки и четырех учетно-транспортирующих блоков УТБ-50.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры помещений, мм: |  |
| доильного зала: |  |
| – длина | 35000 |
| – ширина | 20600 |
| – высота | 3750 |
| молочной: |  |
| – длина | 8130 |
| – ширина | 5960 |
| – высота | 3170 |
| вакуумной: |  |
| – длина | 3980 |
| – ширина | 2400 |
| – высота | 3170 |
| Величина обслуживаемого поголовья, гол. | 200 |
| Диаметр молокопровода, мм | 52 |
| Уклон молокопровода, мм/м пог. | 8,7-17,0 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Емкость молокоприемника, л | 50 |
| Тип и марка фильтра молочного | АДМ.09.200 со сменным фильтрующим элементом |
| Температура моющего раствора, оС | 70 |
| Трудоемкость монтажа, чел-ч | 576 |
| Тип охладителя | пластинчатый, сетчато-поточный |
| Температура молока на выходе из пластинчатого охладителя, оС | 14,0-20,5 |
| Диаметр реактивной головки насадка, мм | 34 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Установка доильная УДМ-200А производит доение коров в молокопровод, время доения одной коровы составило 7,27 минут, среднесуточный надой молока на одну корову получен 19,2 кг, качество молока по степени чистоты , кислотности и редуктазной пробе соответствует I классу. Неудовлетворительное качество промывки внутренних поверхностей молочного оборудования. Заболеваемость коров маститом 2,7-8,6%. |
| Производительность | Производительность установки за 1 час основного времени при работе оператора тремя аппаратами составила 102,9 голов, технологического времени - 56,3 голов. Производительность оператора - 25,7 голов за 1 час основного времени. Удельное потребление электроэнергии - 41,6 кВт.ч/тыс.л. |
| Безопасность | Установка УДМ-200А соответствует требованиям ССБТ и обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - 0,04 чел-ч; еженедельное ТО-1 - 0,44 чел-ч; ежемесячное ТО-2 - 1,82 чел-ч. Инструкция по эксплуатации не содержит операций ТО-3, которое необходимо проводить два раза в год, вопросы техобслуживания УТБ-5, вакуумного и молочного насосов. |
| Экономические показатели | Цена (по данным завода-изготовителя) - 639,6 тыс.руб. Себестоимость дойки - 2,01 руб./гол. Применение доильной установки УДМ-200А в сравнении с установкой УДМ-200 экономически эффективно вследствие меньшей ее стоимости, дополнительной прибыли от освобождения одного скотоместа и возможности ведения группового учета надоев молока. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Выполняет технологический процесс на машинном доении коров и первичной обработке молока, имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели и уровень надежности (Кг=0,99), соответствует требованиям ССБТ, соответствует ТУ за исключением 4 пунктов. Рекомендуется поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Рудометкина В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-26-03 (4020123) от 28 октября 2003 года. |