МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-54-05 (4130152)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Красноярский завод комбайнов ” | 660049, г.Красноярск, ул.Профсоюзов,3. |

Результаты испытаний

комбайна самоходного кормоуборочного “Енисей КСК 324 ”

| Назначение | Предназначен для скашивания зеленых культур, кукурузы и других высокостебельчатых культур и подбора из валков подвяленных сеяных трав с одновременным измельчением и погрузкой измельченной массы в транспортные средства . |
| --- | --- |
| Качество работы: |
| Показатели | Значение показателей |
| Полнота подбора растительной массы, % | 99,1 |
| Содержание частиц размером до 25 мм, % | 78,2-91,3 |
| Производительность за час основного времени, т/ч: - на подборе валков - на скашивании | 51,19 27,34 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска | На самоходный измельчитель навешивются сменные рабочие органы: травяная жатка и подборщик. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический. |
| - настройка рабочих органов | - длина резки регулируется изменением положения рычага редуктора - вручную и изменением количества ножей на измельчающем барабане - вручную, - высота среза и расстояние между пружинными пальцами подбирающего устройства и почвой - изменением положения копирующих башмаков – вручную. |
| - время подготовки машины к работе | Трудоемкость составления агрегата 0,10 чел-ч. |
| Агрегатирование | Самоходный |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 182,4 (248) |
| Трудоемкость ЕТО, чел-ч | 0,46 |
| Эксплуатационная надежность | Недостаточная (коэффициент готовности – 0,91, наработка на отказ 8,5 часа). |
| Удобство управления | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена. |
| Описание конструкции машины |
| Комбайн “Енисей КСК 324” состоит из самоходного измельчителя и сменных рабочих органов: травяной жатки и подборщика. Самоходный измельчитель включает в себя: раму, мост ведущих колес, мост управляемых колес, моторно-силовую установку, кабину, питающе-измельчающий аппарат, силосопровод с механизмом ускорения движения травяной массы, механизмы управления и гидроэлектрооборудование. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Самоходный |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238 ДК-2 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 182,4 (248) |
| Регулировка по длине резки, мм | 5; 10; 15; 25 |
| Число ножей на барабане, шт. | 48 (шевронное расположение) |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой/подборщиком, мм : - в рабочем положении : длина ширина высота - в транспортном положении : длина ширина высота | 8000/7600 5910/5190 4550 7830/8030 4820/3410 3730 |
| Ширина захвата конструкционная, м: - подборщика - жатки Масса комбайна, кг - с подборщиком - с жаткой | 3,0 4,0 12320 12720 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Полнота подбора растительной массы 99,1%, содержание частиц размером до 25 мм составляет 78,2-91,3%. |
| Производительность | Производительность комбайна за 1 час основного времени на подборе сдвоенных валков многолетних трав с линейной плотностью 12,1 кг/м и влажностью травы в валке 71,7% при скорости движения 6,1 км/ч составила 51,19 т, за 1 час сменного времени 25,23 т. Производительность за час основного времени на скашивании многолетних трав с урожайностью 15,4т и влажностью травы 63,6% составила 27,34 т при скорости движения 5,0 км/ч, сменного времени16,68т. Удельный расход топлива 0,85-1,61кг/т. Комбайн“ Енисей КСК 324 ” не соответствует требованиям проекта ТУ по производительности за час основного времени, по коэффициенту надежности технологического процесса и коэффициенту использования эксплуатационного времени. |
| Безопасность движения | Обеспечена. Комбайн ''Енисей КСК 324'' оборудован звуковым сигналом, внешними световыми приборами, проблесковым маячком оранжевого цвета, рабочей и стояночной тормозными системами. Для передвижения по дорогам общего пользования в комплекте поставки предусмотрена тележка для жатки. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО - 0,46 чел-ч. Трудоемкость периодического ТО - 1,88 чел-ч. Качество руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию удовлетворительное и в достаточной мере отражает вопросы проведения технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Изготовить опытную партию комбайна самоходного кормоуборочного “Енисей КСК 324” с гарантией завода-изготовителя по обеспечению работоспособности изготовленных комбайнов у потребителя. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Горных Т.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-54-05 (4130152) от 29 ноября 2005года. |