Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Западная

Государственная зональная машиноиспытательная

станция

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 10-74-01 (1010081)

Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 с дизелем Д-245.25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Волгоградский тракторный завод" | 400006, г.Волгоград, ВгТЗ |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| трактор ДТ-75ЛМ-РС4 с дизелем Д-245.25 |
| Назначение | Сельскохозяйственный общего назначения, для работы с навесными. полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными сельскохозяйственными, дорожно-строительными и погрузо-разгрузочными машинами. |
| Режим работы: |
| С бороной БДТ-3,0: |  |
| - глубина обработки, см | 14,4 |
| - ширина захвата, м | 3,0 |
| - рабочая скорость, км/ч | 6,5 |
| С культиватором КШУ-6: |  |
| - глубина обработки, см | 8,4 |
| - ширина захвата, м | 6,0 |
| - рабочая скорость, км/ч | 7,2 |
| С культиватором КГ-2,8: |  |
| - глубина обработки, см | 18,0 |
| - ширина захвата, м | 2,8 |
| - рабочая скорость, км/ч | 6,2 |
| С плугом ПГП-3-40А: |  |
| - глубина обработки, см | 21,4 |
| - ширина захвата, м | 1,35 |
| - рабочая скорость, км/ч | 7,9 |
| С сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11: |  |
| - ширина захвата, м | 7,2 |
| - рабочая скорость, км/ч | 8,5 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |
| - на дисковании зяби в агрегате с бороной БДТ-3,0 | 1,92 |
| - на перепашке зяби в агрегате с плугом ПГП-3-40А | 1,03 |
| - на предпосевной культивации в агрегате с культиватором КШУ-6 | 4,01 |
| - на безотвальной обработке зяби в агрегате с культиватором КГ-2,8 | 1,77 |
| - на посеве зерновых в агрегате с двумя сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11 | 5,81 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирвоания) | - плуг ПГП-3-40А и культиватор КШУ-6 - при помощи автосцепки СА-2 на заднее навесное устройство трактора; - культиватор КГ-2,8 - по трехточечной схеме на заднее навесное устройство трактора; - борона БДТ-3,0 и 2СЗ-3,6 с СП-11 - при помощи прицепной балки, установленной на нижние тяги навесного устройства трактора. |
| - время подготовки машины к работе (навески) | - плуга ПГП-3-40А - 0,05 чел-ч; - бороны БДТ-3,0 - 0,05 чел-ч; - культиватора КШУ-6 - 0,12 чел-ч; - культиватора КГ-2,8 - 0,07 чел-ч; - две сеялки СЗ-3,6 в сцепке с СП-11 - 0,08 чел-ч |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | - 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | - трактор ДТ-75ЛМ-РС4 имеет неудовлетворительный уровень надежности (коэффициент готовности 0,92, наработка на отказ - 24,89 м.ч.) |
| Удобство управления | - удобно |
| Безопасность выполнения работ | - обеспечена |

Описание конструкции трактора

Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 по сравнению с трактором ДТ-75Д (базовая модель) имеет следующие отличия конструкции: - установлен дизель Д-245.25 Минского моторного завода; - изменено крепление передней опоры дизеля на раме; - изменен механизм управления дизелем; - применена схема электрооборудования с прямым электростартерным пуском дизеля; - спереди на трактор установлены дополнительные съемные балластные грузы общей массой 560 кг.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 4510х1845х2725 |
| Масса трактора, кг (с полным балластом) | 6925 |
| База, мм | 1605 |
| Колея, мм | 1335 |
| Диапазон скорости движения, км/ч: - переднего хода - заднего хода | 3,16-11,80 3,94-8,31 |
| Максимальная мощность на ВОМ, кВт (при регламентированной частоте вращения коленчатого вала) | 76,8 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 в агрегате с плугом ПГП-3-40А, бороной дисковой БДТ-3,0, культиваторами КШУ-6 и КГ-2,8 и двумя сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11 удовлетворительно выполняет технологический процесс и может найти применение в технологиях возделывания с/х культур. |
| Производительность | Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 с двигателем Д-245.25 в агрегате с комплексом с/х машин имеет сопоставимые эксплуатационно-технологические показатели, но меньший на 2,25-8,25% удельный расход топлива в сравнении с трактором ДТ-75Н с двигателем СМД-18Н. |
| Безопасность движения | Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 обеспечивает безопасное движение по дорогам. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО - 0,15 чел-ч. Трудоемкость ТО-1 - 1,71 чел-ч. Трудоемкость ТО-2 - 2,03 чел-ч. Трудоемкость ТО-3 - 3,57 чел-ч. Руководство по эксплуатации в полной мере отражает все операции, необходимые для проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 с двигателем Д-245.25 удовлетворительно агрегатируется с плугом ПГП-3-40А, бороной БДТ-3,0, культиваторами КШУ-6 и КГ-2,8, двумя сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11, имеет сопоставимые эксплуатационно-технологические показатели, но меньший на 2,25-8,25% удельный расход топлива в сравнении с трактором ДТ-75Н с двигателем СМД-18Н. При этом трактор не соответствует требованиям ТУ по 5 пунктам. |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция 188401 Ленинградская область Волосовский район п.Калитино |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Волков Н.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-74-01 (1010081) от 18 декабря 2001 года. |