МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-109-2001 (1060082)

Приспособление для уборки семенников трав РСМ-091.55, встраиваемое в зерноуборочный комбайн  "Дон -091"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГСКБ ОАО "Ростсельмаш" | Российская Федерация 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Приспособление для уборки семенников трав РСМ-091.55 |
| Назначение | Приспособление РСМ-091.55 предназначено для улучшения качественных показателей при уборке семенников бобовых (клевер, люцерна, донник) и злаковых (тимофеевка луговая, ежа сборная, райграс, лисохвост) трав, а также семенников стебельных овощных культур, требующих вытирания семян (морковь, редис). |
| Качество работы: | Подбор валков семенников люцерны |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, %, всего | 0,33 |
| в том числе: |  |
| - за подборщиком | 0,06 |
| - за молотилкой | 0,27 |
| Дробление семян, % | 0,15 |
| Содержание сорной примеси, % | 14,6 |
| Степень вытирания семян, % | 99,55 |
| Производительность за час основного времени, га/т | 1,91-1,29 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Приспособление встраивается в комбайн |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Приспособление является встраиваемым |
| - настройка рабочих органов | - замена пробивных решет (отверстия диаметром 2,5 и 3,2 мм) для улуч-шения качества сепарации мелких семян. Остальные узлы приспособления не регулируются |
| - время подготовки машины к работе (навески) | Трудоемкость монтажа составила 4,02 чел.-ч |
| Агрегатирование | Зерноуборочный комбайн "Дон-091" |
| Потребляемая мощность | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,05 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Приспособление РСМ-091.55 состоит из раздельно монтируемых на комбайне составных частей, используемых в различных сочетаниях в зависимости от убираемой культуры: - накладка деки - семенников бобовых трав и стебельных овощных культур; - колодка терочная - семенники бобовых трав и стебельных овощных культур; - комплект сменных решет с отверстиями ( 2,5 и ( 3,2 мм - семенники бобовых трав, тимофеевка луговая и др.; - цепь зернового элеватора с ковшовыми скребками - семенники бобовых трав и стебельных овощных культур. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в рабочем положении | Встраиваемое |
| - в транспортном положении | То же |
| Ширина захвата | -"- |
| Глубина (обработки и т.д.) | -"- |
| Масса полного комплекта составных частей приспособления, кг | 70,7 |
| Вместимость бака | Приспособление встраиваемое |
| Рабочая скорость, км/ч: - на подборе валков семенников люцерны | 4,8 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний удовлетворяют требованиям ТЗ и обусловлены благоприятными погодными условиями года, позволившими увеличить урожайность семенников люцерны в сравнении со среднестатистическими до 5,8 ц/га, при низкой влажности семян (7%) и незерновой части (8,6%). При работе в сложившихся условиях комбайн "Дон-091" в агрегате с приспособлением РСМ-091.55 устойчиво выполняет технологический процесс и обеспечивает качество работы по всем основным показателям, удовлетворяющее требованиям ТЗ. |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га/т: |
|  | - основного времени - 1,91/1,29 |
|  | - технологического времени - 1,81/1,23 |
|  | - сменного времени - 1,49/1,0 |
|  | - эксплуатационного времени - 1,43/0,95 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га / кг/т - 9,62/14,21 |
| Безопасность движения | Приспособление РСМ-091.55 является встраиваемым в комбайн "Дон-091" и на безопасность движения влияния не оказывает |
| Техническое обслуживание | При обслуживании приспособления РСМ-091.55 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,05 чел.-ч и ТО-1 трудоемкостью 0,15 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Приспособление для уборки семенников трав РСМ-091.55 удовлетворяет всем предъявленным требованиям ТЗ и может быть использовано в агрегате с комбайном "Дон-091" |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Егоров Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний РосНИИТиМ № 07-108-109-110- 111-112-113-2001 (1060062, 1060082, 1060112, 1060122, 1060092, 1060102) от 14 декабря 2001 г. |