МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-110-2001 (1060112)

Приспособление для уборки кукурузы на зерно РСМ-091.53

к зерноуборочному комбайну "Дон-091"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГСКБ ОАО "Ростсельмаш" | Российская Федерация 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление для уборки кукурузы на зерно РСМ-091.53 |
| Назначение | Приспособление РСМ-091.53 в агрегате с зерноуборочным комбайном предназначено для уборки початков кукурузы на зерно с одновременным измельчением и разбрасыванием листостебельной массы по полю |
| Качество работы: |
| Количество убираемых рядков, шт. | 4 |
| Ширина захвата, м | 2,8 |
| Высота среза, см | 19,5 |
| Потери зерна, %, всего | 2,44 |
| в том числе: |  |
| - за приспособлением | 1,38 |
| - за молотилкой | 1,06 |
| Дробление зерна, % | 5,0 |
| Содержание сорной примеси, % | 1,13 |
| Производительность за час основного времени, га/т | 2,51/4,60 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Приспособление навешивается на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Гидравлическим способом из кабины оператора регулируются: - частота вращения молотильного барабана и вентилятора очистки; - расстояние от носков мысов до поверхности почвы. Механическим способом регулируются: - ширина рабочей щели в задней и передней части отрывочных пластин при помощи болтов, установленных на них; - длина пружины натяжной звездочки подающей цепи. |
| - время подготовки машины к работе | Время агрегатирования с комбайном "Дон-091" составляет 0,17 чел.-ч |
| Агрегатирование | Комбайн зерноуборочный "Дон-091" |
| Потребляемая мощность, кВт | 62,5-96,0 (в зависимости от скорости движения) |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,18 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Приспособление РСМ-091.53 состоит из початкособирающей жатки и наклонной камеры битерного типа, которые навешиваются на комбайн вместо хедера, и комплекта дополнительного оборудования молотилки для уборки кукурузы. Початкособирающая жатка состоит из рамы, русел с двумя наклонно расположенными вальцами, режуще-измельчающего аппарата, шнека початков, облицовки жатвенной части и приводов жатвенной части |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4180 |
| ширина | 3200 |
| высота | 1600 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4180 |
| ширина | 3200 |
| высота | 1600 |
| Ширина захвата, м | 2,8 |
| Глубина | - |
| Масса, кг, с комплектом переоборудования молотилки | 2195 |
| Вместимость (емкости, ящика) | Нет |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,2-9,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний были нетипичными для зоны и характеризовались низкой урожайностью зерна – 18,3 ц/га, что вызвано отсутствием осадков в период вегетации растений. Влажность зерна составила 17,6%, незерновой части - 29,07%. При работе в этих условиях агрегат устойчиво выполняет технологический процесс и обеспечивает удовлетворительное качество работы |
| Производительность | Производительность за 1 час, га/т: |
|  | - основного времени | - 2,51/4,6 |
|  | - технологического времени | - 2,23/4,1 |
|  | - сменного времени | - 1,80/3,3 |
|  | - эксплуатационного времени | - 1,75/3,2 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | - 12,90/7,05 |
| Безопасность движения | Приспособление РСМ-091.53 при движении не выступает по ширине за габариты, предусмотренные требованиями безопасности, и не оказывает отрицательного влияния на безопасность движения |
| Техническое обслуживание | При обслуживании приспособления РСМ-091.53 проводится ежесменное ТО трудоемкостью 0,18 чел.-ч и ТО-1 трудоемкостью 0,85 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации о способах и средствах проведения обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Приспособление РСМ-091.53 удовлетворяет требованиям ТЗ и НД и может быть использовано в агрегате с комбайном "Дон-091" по своему назначению – на уборке кукурузы на зерно |
| Испытания проведены: | ФГНУ РосНИИТиМ 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Егоров Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-108-109-110-111-112-113-2001 (1060062, 1060082, 1060112, 1060122, 1060092, 1060102) от 14 декабря 2001 г. |