МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-111-2001 (1060122)

Приспособление для уборки кукурузы на зерно РСМ.091.53.01

к зерноуборочному комбайну  "Дон -091"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГСКБ ОАО "Ростсельмаш" | Российская Федерация 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление для уборки кукурузы на зерно РСМ-091.53.01 |
| Назначение | Приспособление РСМ-091.53.01 в агрегате с комбайном "Дон-091" предназначено для уборки початков кукурузы на зерно без измельчения листостебельной массы |
| Качество работы: |
| Количество убираемых рядков, шт. | 6 |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Высота среза, см | 50,9 |
| Потери зерна, %, всего | 2,73 |
| в том числе: |  |
| - за приспособлением | 1,69 |
| - за молотилкой | 1,04 |
| Дробление зерна, % | 5,1 |
| Содержание сорной примеси, % | 0,75 |
| Производительность за час основного времени, га/т | 2,27/5,0 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Приспособление навешивается на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Гидравлическим способом из кабины оператора регулируются: - частота вращения молотильного барабана и вентилятора очистки; - расстояние от носков мысов до поверхности почвы. Механическим способом регулируются: - ширина рабочей щели в задней и передней части отрывочных пластин при помощи специального механизма, ускоряющего процесс регулировки; - длина пружины натяжной звездочки подающей цепи. |
| - время подготовки машины к работе (навески) | Время агрегатирования с комбайном "Дон-091" составляет 0,17 чел.-ч |
| Агрегатирование | Зерноуборочный комбайн "Дон-091" |
| Потребляемая мощность | В зависимости от рабочей скорости - 67,2-87,1 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,20 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Приспособление РСМ-091.53.01 состоит из початкособирающей жатки, которая навешивается на зерновую (серийную) наклонную камеру вместо хедера комбайна, и комплектом дополнительного оборудования молотилки для уборки кукурузы. Початкособирающая жатка состоит из рамы облегченной, по сравнению с другими типами приспособлений, русел со специальным механизмом управления, отрывочными пластинами, предназначенными для быстрой установки необходимого зазора между пластинами, шнека початков, облицовки и приводов жатвенной части. Применение режуще-измельчающего аппарата конструкцией приспособления не предусмотрено. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 2380 |
| - ширина | 4310 |
| - высота | 1540 |
| - в транспортном положении | То же, что и в рабочем |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Глубина | - |
| Масса, кг, с комплектом переоборудования молотилки | 2265 |
| Вместимость (емкости, ящики) | Нет |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,2-6,3 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний были нетипичными для зоны и вызваны отсутствием осадков в период вегетации растений, а именно: урожайность зерна составила 18,3 ц/га, что значительно ниже среднестатистических показателей данного параметра в зоне. Влажность зерна составила 17,6 %, незерновой части - 29,07 %. При работе в этих условиях агрегат устойчиво выполняет технологический процесс и обеспечивает удовлетворительное качество работы. |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га/т: |
|  | - основного времени - 2,27/5,00 |
|  | - технологического времени - 2,05/4,51 |
|  | - сменного времени - 1,65/3,63 |
|  | - эксплуатационного времени - 1,57/3,45 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га / кг/т - 10,42/4,74 |
| Безопасность движения | Безопасность движения обеспечивается наличием внешних световых приборов и скоростью движения агрегата при транспортировании не более 20 км/ч. Однако приспособление не оборудовано световозвращателями: задние - красного, а передние - белого цвета, что нарушает требования п. 1.7 ГОСТ 12.2.111-85 и влияет на безопасность движения |
| Техническое обслуживание | При обслуживании приспособления проводится ежесменное ТО трудоемкостью 0,20 чел.-ч и ТО-1 трудоемкостью 1,0 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации о способах и средствах проведения ТО |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Приспособление для уборки кукурузы на зерно РСМ-091.53.01 удовлетворяет требованиям ТЗ, кроме одного: несоответствие по безопасности конструкции (п. 1.7 ГОСТ 12.2.111-85) и может быть использовано в агрегате с комбайном "Дон-091" по своему назначению - на уборке кукурузы на зерно. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Егоров Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний РосНИИТиМ № 07-108-109-110- 111-112-113-2001 (1060062, 1060082, 1060112, 1060122, 1060092, 1060102) от 14 декабря 2001 г. |