МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-113-2001 (1060102)

Приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52

к зерноуборочному комбайну  "Дон -091"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГСКБ ОАО "Ростсельмаш" | Российская Федерация 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52 |
| Назначение | Приспособление РСМ-091.52 в агрегате с комбайном "Дон-091" предназначено для уборки подсолнечника; агрегат обеспечивает срез корзинок, вымолот семян, сепарацию вороха, сбор очищенных семян в бункер |
| Качество работы |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Высота среза, см | 85,0 |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, %, всего | 2,85 |
| в том числе: |  |
| - за приспособлением | 1,54 |
| - за молотилкой | 1,30 |
| Дробление зерна, % | 0,80 |
| Облущивание семян, % | 0,48 |
| Содержание сорной примеси, % | 6,9 |
| Производительность за час основного времени, га/т | 3,96/7,20 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Приспособление навешивается на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Гидравлическим способом из кабины оператора регулируются: - частота вращения молотильного барабана и вентилятора очистки; - расстояние от режущих аппаратов до поверхности почвы. Механическим способом регулируется: - натяжение транспортеров стеблей и семян |
| - время подготовки машины к работе | Время агрегатирования с комбайном "Дон-091" составляет 0,17 чел.-ч |
| Агрегатирование | Комбайн зерноуборочный "Дон-091" |
| Потребляемая мощность | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,20 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Приспособление РСМ-091.52 состоит из жатки и комплекта дополнительного оборудования молотилки для уборки подсолнечника. Для подачи массы в молотильный аппарат от жатки используется зерновая наклонная камера комбайна "Дон-091". Жатка состоит из делителей, лифтеров, транспортеров стеблей, состоящих из втулочно-роликовых цепей и приклепанными лапками шагом 152,4 мм, транспортеров семян, выполненных из прорезиненной ленты, режущего аппарата, состоящего из дисков, с приклепанными сегментами, конических редукторов для привода транспортеров стеблей и семян и шнека для подачи массы в наклонную камеру. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм, |  |
| в рабочем и транспортном положениях: |  |
| - длина | 2950 |
| - ширина | 5800 |
| - высота | 1390 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина обработки | - |
| Масса, кг, приспособления с комплектом переоборудования молотилки комбайна | 1485 |
| Вместимость бака | Нет |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний на уборке подсолнечника отличались от типичных низкой урожайностью зерна - 18,8 ц/га, небольшим диаметром корзинок - 10,9 см, низкой влажностью семян - 5,24 % и корзинок - 15,6 % при нормальной влажности стеблей - 40,33 %. При работе в сложившихся условиях испытываемый агрегат устойчиво выполняет технологический процесс и обеспечивает удовлетворительное качество работы |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га/т: |
|  | - основного времени - 3,96/7,20 |
|  | - технологического времени - 3,36/6,12 |
|  | - сменного времени - 2,71/4,93 |
|  | - эксплуатационного времени - 2,27/4,13 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т - 8,35/4,60 |
| Безопасность движения | Безопасность движения обеспечивается наличием внешних световых приборов и скоростью движения агрегата при транспортировании не более 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены ежесменное ТО с трудоемкостью 0,20 чел.-ч и ТО-1 трудоемкостью 0,55 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации о способах и средствах проведения ТО |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52 удовлетворяет требованиям ТЗ и НД и может быть использовано в агрегате с комбайном "Дон-091" по своему назначению - на уборке подсолнечника |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Егоров Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний РосНИИТиМ № 07-108-109-110- 111-112-113-2001 (1060062, 1060082, 1060112, 1060122, 1060092, 1060102) от 14 декабря 2001 г. |