МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-129-2001 (1060162)

Тележка ТТ-3000 для перевозки жаток комбайнов "Дон"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГСКБ ОАО "Ростсельмаш" | Российская Федерация 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Тележка ТТ-3000 для перевозки жаток комбайнов "Дон" |
| Назначение | Тележка ТТ-3000 предназначена для перевозки жаток комбайнов "Дон" ЖУ-5, ЖУ-6, ЖУ-7, ЖУ-8,6, приспособлений ПКП-8, ПСП-10 и травяной жатки РСМ-100.70 кормоуборочного комбайна Дон-680. Тележка в сочетании со сменными комплектами кронштейнов для крепления жаток имеет четыре исполнения и агрегатируется для транспортирования по шоссе общего назначения, внутрихозяйственным и полевым дорогам, полям с комбайнами "Дон" и трактором кл. 1,4 т.с. |
| Качество работы: |
| Пробег под нагрузкой | 1830 км |
| Холостой пробег | 380 км |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор | Прицепная двухосная |
| - время подготовки машины к работе | 0,03 чел.-ч |
| Агрегатирование | С комбайнами "Дон" и трактором кл. 1,4 т.с. |
| Потребляемая мощность |  |
| МТЗ-80 + ТТ-3000: |  |
| - асфальтовая дорога | 13,43 кВт |
| - грунтовая сухая дорога | 13,99 кВт |
| МТЗ-80 + ТТ-3000 + ПКП-8: |  |
| - асфальтовая дорога | 24,59 кВт |
| - грунтовая дорога | 25,52 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Тележка состоит из рамы, управляемого моста передних колес с прицепным дышлом и моста задних колес. Она оснащена механическими тормозами "накатного типа", приборами электрооборудования и световой сигнализации, питаемыми и управляемыми от электросистемы энергосредства. Для исключения упирания передних колес в элементы рамы тележки и предупреждения опрокидывания при движении по неровному пути, при крутых поворотах и спусках механизм поворота передних колес снабжен двумя цепями, которые соединяют балку моста с передней опорой рамы и ограничивают поворот балки моста передних колес. Для устойчивого движения поезда задним ходом необходимо сблокировать вертикальный шарнир. Электрооборудование тележки однопроводное, функции второго провода выполняют металлические части тележки. Номинальное напряжение: - при агрегатировании с комбайном – 24 В - при агрегатировании с трактором – 12 В |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
|  | ТТ-3000 | Тележка с жатками и приспособлениями |
|  |  | ЖУ-6 | ЖУ-7 | ЖУ-8,6 | ПСП-10 | ПКП-8 | РСМ-100.70 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 10640 | 11600 | 12160 | 12860 | 10640 | 10640 | 10640 |
| - ширина | 2100 | 2250 | 2370 | 2420 | 2200 | 2500 | 2250 |
| - высота | 840 | 2660 | 2660 | 2440 | 2035 | 1820 | 1930 |
| Масса, кг | 840 | 2770 | 3000 | 3400 | 2380 | 3560 | 2680 |
| База, мм | 6600 и 5600 | 6600 | 5600 | 6600 |
| Угол свеса, град. | 17 | 24 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - на ровных участках дороги | 22 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 |
| - на крутых поворотах и спусках, задним ходом | 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Безопасность движения | Тележка ТТ-3000 в агрегате с установленными жатками и адаптерами приспособлена к движению по дорогам общей сети и местным в агрегате с комбайнами "Дон" или трактором кл. 1,4 т.с. Тележка оборудована световозвращателями красного цвета и собственными приборами световой сигнализации. Знак "Ограничение максимальной скорости" на тележке нанесен. Конструкцией тележки предусмотрены тормоза с механическим приводом тормозных барабанов "накатного типа", действующие от сцепного устройства, при торможении энергосредства. Привод стояночного тормоза расположен на дышле тележки. Тормозной путь (при скорости движения 20 км/ч) – 7,2 м |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ЕТО – 0,25 чел.-ч, сезонного ТО – 0,20 чел.-ч В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме освещены вопросы проведения ЕТО и сезонного ТО |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Тележка ТТ-3000 для перевозки жаток комбайнов "Дон" соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГНУ РосНИИТиМ 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Пикулик Наталья Николаевна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-129-2001 (1060162) от 19 декабря 2001 г. |