Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-24-02 (1020152)

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8А

с  приспособлениями

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Красный Аксай" | 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35 линия, 83 |

Описание конструкции машины

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8А представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы. На задних брусьях рам могут быть установлены сменные приспособления модульного типа: - для навески зубовых борон БЗСС-1,0 или БЗТС-1,0; - для установки четырехрядных борон; - для установки двухрядных планчатых катков.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины с зубовыми боронами БЗСС-1,0, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5080 |
| ширина | 8160 |
| высота | 1300 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5050 |
| ширина | 4400 |
| высота | 2300 |
| Ширина захвата, м | 7,94 |
| Глубина обработки, см | 5-12 |
| Масса машины, кг, с приспособлением: |  |
| - для навески зубовых борон | 1800 |
| - восьмизубовыми боронами БЗСС-1,0 | 2070 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,5-9,8 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали ТУ, на всех фонах показатели качества работы соответствовали ТУ, крошение почвы фракции до 30 мм – более 80%, подрезание – 100%, гребнистость поверхности поля 1,5-2,1 см. Забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось. Культиватор КПК-8А вписывается в технологию возделывания всех культур в зоне института |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | – 6,14-6,22 |
|  | - сменного времени | – | 4,48-4,64 |
|  | - эксплуатационного времени | – | 4,42-4,57 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | – | 2,58-3,38 |
|  | Может работать на скорости 7-10 км/ч, выработка за 7 ч смены до 32 га |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 15 км/ч, по габаритам вписывается по требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Имеет световозвращатели |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО, трудоемкость ТО – 0,18-0,25 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор прицепной комбинированный бессцепочный КПК-8А с приспособлением для навески зубовых борон удовлетворительно агрегатируется с тракторами Т-150, Т-150К, Т-154К, ВТ-100Д, ЛТЗ-155 и обеспечивает соответствие агротехнических, эксплуатационно-технологических показателей и показателей надежности требованиям ТУ. Культиватор КПК-8А с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 (как основная модификация) может применяться в хозяйствах зоны РосНИИТиМ на всех видах работ (обработке зяби на глубину до 12 см, подготовке почвы под посев подсолнечника, кукурузы, сои, бахчевых культур, трав, зерновых культур, обработке паров). |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Марченко Олег Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-24-2002 (1020152) от 11 ноября 2002 г. |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор прицепной комбинированный бессцепочный КПК-8А с приспособлением для навески зубовых борон |
| Назначение | Предназначен для глубокой ранневесенней культивации зяби, предпосевной обработки почвы и паров |
| Качество работы: |
| Крошение почвы, %, фракция 0-30 мм | 85-97,9 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1,5-2,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 6,14-6,22 |
| Условия эксплуатации: |
| - присоединение к трактору |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С помощью винтового механизма осуществляется регулировка глубины обработки |
| - время подготовки машины к работе | 0,1 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 2-3: ЛТЗ-155, Т-150, Т-150К, Т-151К, ВТ-100Д |
| Потребляемая мощность | 78,3-96,57 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |