Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-27-02 (4140112)

Сопла щелевые пластмассовые к распылителям жидкости РЖУ-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО НПК "ПАНХ" | 350000, г. Краснодар, ГСП, ул. Кирова, 138 |

Описание конструкции машины

Сопла щелевые пластмассовые предназначены для распыления ядохимикатов в составе распылителей жидкости РЖУ-1, устанавливаемых на штанговые опрыскиватели типа ОПУ-1/18-2000, ОП-2000-2, Кертитокс и другие, используемые при химической защите полевых с.-х. культур во всех почвенно-климатических зонах. В распылителе РЖУ-1 сопла закрепляются с помощью байонетного зажима, а герметичность его установки обеспечивается с помощью резинового уплотнительного кольца с наружным диаметром 18 мм, внутренним диаметром 10 мм, толщиной 3 мм. Щелевые сопла изготавливаются с углом распыла 95, 100, 110 градусов, с номинальной нормой расхода жидкости через один распылитель 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 или 4,0 л/мин. Требуемая норма расхода, а также качество распыла рабочей жидкости обеспечиваются за счет изменения проходного размера сопла и рабочего давления, создаваемого в опрыскивающей системе насосом опрыскивателя.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Монтируемый |
| Условное обозначение | СЩ 110-1,6 |
| Длина щели, мм | 1,74 |
| Ширина щели, мм | 0,6 |
| Внутренний диаметр сопла, мм | 1,74 |
| Материал изделия | Пластмасса |
| Угол факела распыла, град. | 110(10 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин.: |  |
| Р=0,2 МПа | 1,131(10% |
| Р=0,3 МПа | 1,385(10% |
| Р=0,4 МПа | 1,600(10% |
| Р=0,5 МПа | 1,788(10% |
| Масса изделия, г | Не более 1,25 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При расходе рабочей жидкости 150л/га и рабочем давлении 0,3 МПа медианно-массовый диаметр осевших капель (дисперсность) составил 381 мкм, а густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности составила 127 шт./см2 |
| Производительность | Пропускная способность распылителей в составе опрыскивателя ОПУ-1/18-2000 составила 119 л/мин. |
| Безопасность и эргономичность конструкции | Применение щелевых сопел из пластмассы не ухудшает показатели безопасности и эргономичности конструкции |
| Техническое обслуживание | Специального технического обслуживания сопел щелевых пластмассовых не требуется. После завершения сезона полевых работ рекомендуется произвести промывку системы опрыскивания чистой водой, а в начале очередного агротехнического сезона работ заменить резиновые уплотнительные кольца. Трудоемкость промывки – 0,5 чел.-ч. Трудоемкость замены уплотнительных колец – 0,1 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Сопла щелевые пластмассовые типоразмера СЩ 110-1,6 соответствуют своему назначению и требованиям ТУ 2-036-970-92, обеспечивая расход рабочей жидкости в пределах 150-200 л/га при рабочем давлении 0,3- 0,5 МПа. Густота покрытия каплями составляет 127 шт./см2, дисперсность осевших капель 381 мкм. На основании результатов испытаний РосНИИТиМ делает вывод, что сопла пластмассовые щелевые СЩ 110-1,6 соответствуют требованиям НД и рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | 352243, г. Новокубанск-3, Краснодарский край, ул. Кутузова, 5 РосНИИТиМ, |
| Испытания провел: | Ширяева Валентина Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-27-2002 (4140112) от 20 мая 2002 года |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сопла щелевые пластмассовые к распылителям жидкости РЖУ-1 |
| Назначение | Предназначены для распыления ядохимикатов в составе распылителей жидкости РЖУ-1 |
| Качество работы: |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га (V=10 км/ч) | 172 |
| Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности, шт./см2 | 127 |
| Дисперсность осевших капель, мкм | 381 |
| Производительность пропускная способность, л/мин. | 119 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (монтаж) на опрыскиватель | ОПУ-1/18-2000, ОП-2000-2 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Не требуется |
| - настройка рабочих органов | Изменением давления в системе опрыскивателя |
| - время подготовки машины к работе | 0,1 ч |
| Агрегатирование | Опрыскиватели штанговые |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |