Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-29-02 (1020102)

Сцепка навесная бороновальная СНБ-8 с тяжелой бороной БЗТС-1,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Акционерная компания ремонтно-механических предприятий "Ставропольремсельмаш" ОАО "Южный ремонтный завод" | 357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 13 |

Описание конструкции машины

Сцепка навесная бороновальная СНБ-8 предназначена для составления тракторных прицепных агрегатов для довсходового и послевсходового боронования посевов полевых культур (зерновых, кукурузы) и для весеннего закрытия влаги. Сцепка состоит из трех секций – центральной, левой и правой. Левая и правая установлены на два опорных колеса. Секции предназначены для установки на них различных типов борон, которые крепятся при помощи кронштейнов и поводков. В горизонтальной и вертикальной плоскостях положение боковых секций рамы регулируется с помощью винтовой муфты и винтами. Центральная рама оборудована замком от автоматической сцепки СА-1 и фиксирует саму сцепку СНБ-8 на навесной системе трактора МТЗ-80/82. Управление подъемом и опусканием сцепки производится трактористом непосредственно из кабины с помощью гидрораспределителя ГНС трактора. Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется перестановкой опорных колес в отверстиях бруса сцепки.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 770 |
| ширина | 7520 |
| высота | 1160 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 2630 |
| ширина | 3640 |
| высота | 1110 |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструкционная | 7,86 |
| - рабочая | 7,6 |
| Глубина обработки, см | до 8 |
| Масса, кг: |  |
| - конструкционная | 440 |
| - эксплуатационная | 515 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3-10 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Установлено, что, работая на всех фонах – боронование зяби, довсходовое боронование подсолнечника и кукурузы, боронование подсолнечника по всходам, сцепка СНБ-8 в агрегате с трактором МТЗ-80 обеспечивает производительность и качественные показатели, в основном соответствующие агротребованиям на всех скоростных режимах. Так, на бороновании зяби при влажности 32,5%, твердости 0,36 МПа и количестве сорных растений 90,2 шт./м2 отмечено 100% разрушение почвенной корки, крошение почвы, а подрезание сорных растений составило 80,7%. Примерно такие же показатели на довсходовом бороновании кукурузы и подсолнечника. На бороновании подсолнечника по всходам ограничение скорости движения (2,7-3,1 км/ч) обусловлено технологией возделывания этой культуры, так как с увеличением скорости движения агрегата возрастает количество поврежденных растений и их присыпание. На выбранном для проведения контрольной смены оптимальном режиме работы обеспечивается минимальная величина повреждения культурных растений и в то же время уничтожается до 84,3% сорных растений. Показатели качества соответствуют агротребованиям. |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  |  | Боронование зяби | Довсходовое боронование | Боронование подсолнечника по всходам |
|  |  |  | подсолнечника | кукурузы |  |
|  | - основного времени | 6,43 | 6,93 | 6,21 | 2,05 |
|  | - сменного времени | 5,03 | 5,44 | 4,89 | 1,64 |
|  | - эксплуатационного времени | 4,99 | 5,40 | 4,86 | 1,63 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
|  | Рабочая скорость движения, км/ч | 8,5 | 9,1 | 8,2 | 2,7 |
| Безопасность движения | Сцепка СНБ-8 навешивается при помощи СА-1 на трактора МТЗ-80/82, ДТ-75. На дорогах общего назначения применяются тормоза трактора. Агрегат приспособлен к движению по любым дорогам со скоростью до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание заключается в ежесменном ЕТО трудоемкостью 0,1 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Сцепка навесная бороновальная СНБ-8 с тяжелой бороной БЗТС-1,0 соответствует всем требованиям ТЗ и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | 352243, г. Новокубанск-3, Краснодарский край, ул. Кутузова, 5 РосНИИТиМ |
| Испытания провела: | Косценская Надежда Васильевна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-29-2002 (1020102) от 17 июля 2002 года |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сцепка навесная бороновальная СНБ-8 с тяжелой бороной БЗТС-1,0 |
| Назначение | Предназначена для составления тракторных прицепных агрегатов для довсходового и послевсходового боронования посевов полевых культур (зерновых, кукурузы) и для весеннего закрытия влаги. |
| Качество работы: |
| Глубина обработки, см | 4,0-6,7 |
| - среднее квадратическое отклонение, ( см | 1,0-1,7 |
| Крошение почвы, %, размеры фракций, мм, после прохода от 10 до 100 | 100 |
| Подрезание сорных растений, % | 80,7-84,3 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 0,91-1,9 |
| Разрушение почвенной корки, % | 100 |
| Повреждение культурных растений, %, всего: | 9,0 |
| - колесами трактора | 4,0 |
| - колесами сцепки | 1,6 |
| - бороной | 3,4 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 2,05-6,93 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесная на тракторы МТЗ-80/82, ДТ-75М при помощи СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Механически |
| - настройка рабочих органов | При заглублении передней (или задней) части бороны соответственно увеличить (или уменьшить) высоту бруса сцепки перестановкой опорных колес в отверстиях |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
| Агрегатирование | С тракторами кл. 1,4; 3 МТЗ-80/82, ДТ-75М |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |