Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-63-02 (1020142)

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4-02

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Красный Аксай" | 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35 линия, 83 |

Описание конструкции машины

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4-02 представляет собой прицепное гидрофицированное орудие рамной конструкции, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы. На задний брус рамы устанавливается приспособление для навески зубовых борон БЗСС-1,0 или БЗТС-1,0

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4500 (5650 с зубовыми боронами) |
| ширина | 3990 |
| высота | 920 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4500 |
| ширина | 3990 |
| высота | 1320 |
| Ширина захвата, м | 3,9 |
| Глубина обработки, см | 5-12 |
| Масса машины, кг: |  |
| - с приспособлением и зубовыми боронами | 1010 |
| - без зубовых борон | 870 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. На всех фонах показатели качества работы соответствовали требованиям ТУ, крошение почвы фракции до 30 мм – более 60%, подрезание растительных остатков – 100%, гребнистость 1,5-2,1 см. Культиватор КПК-4-02 вписывается в технологию возделывания всех культур в зоне института |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | – 3,49 |
|  | - технологического времени | – | 3,30 |
|  | - сменного времени | – | 2,61 |
|  | - эксплуатационного времени | – | 2,58 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | – | 3,44 |
|  | Рабочая скорость движения, км/ч – 8,9 |
|  | Выработка за нормативную смену, га/ч – 18,28 |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 15 км/ч. Габаритные размеры культиватора КПК-4-02 соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Культиватор на безопасность движения влияние не оказывает. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора КПК-4-02 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,15 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор прицепной комбинированный с приспособлением для навески зубовых борон КПК-4-02 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82, обеспечивая соответствие агротехнических, эксплуатационно-технологических показателей и показателей надежности требованиям ТУ. Культиватор КПК-4-02 может применяться в хозяйствах зоны РосНИИТиМ на следующих видах работ (обработке зяби, предпосевной подготовке почвы под посев овощных и технических культур и обработке паров. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-63-2002 (1020142) от |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор прицепной комбинированный с приспособлением для навески зубовых борон КПК-4-02 |
| Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы, зяби и паров с одновременным боронованием и выравниванием |
| Качество работы: |
| Крошение почвы, %, фракция 0-30 мм | 74,1-80,6 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1,7-2,09 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 3,49 |
| Условия эксплуатации: |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С помощью винтового механизма осуществляется регулировка глубины обработки |
| - время подготовки машины к работе | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4: МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, Т-40, ДТ-75М |
| Потребляемая мощность | 38,16-46,47 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |