Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-66-02 (1140032)

Навесной опрыскиватель "Агат" для протравливания семян

зерновых и технических культур

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "БИО-БИЗ и Ко" | 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, 24/2, стр. 1 |

Описание конструкции машины

Навесной опрыскиватель "Агат" предназначен для протравливания семян зерновых и технических культур с их увлажнением, а в перспективе – с покрытием пленкообразующими составами. Устанавливается в качестве навески на зернометы ЗМ-30 и ЗМ-60 или зернопогрузчики. Состоит из двух узлов - подвесного зернообработчика с рамой для форсунок с чехлом, который рассеивает и смачивает зерно, и гидроузла, устанавливаемого на бочку с рабочим раствором вместимостью 200-250 л и подающего под давлением рабочий раствор на зернообработчик. Подготовка агрегата к работе и выполнение технологического процесса выполняются следующим образом. Для выбора необходимого режима работы по производительности зерномет включают на 10-120 сек. в трехкратной повторности и подсчитывают среднеарифметическое значение его производительности. Затем производят расчет количества и пропускной способности распылителей форсунок, необходимых для оптимального смачивания семян зерновых и технических культур. В комплект опрыскивателя входит набор распылителей трех типоразмеров с пропускной способностью 0,6; 1,0; 1,8 л/мин. Комбинация их включения позволяет обеспечить практически любую норму расхода ядохимикатов в зависимости от производительности зерномета и выбора семян сельскохозяйственных культур в пределах от 1,8 л/мин. (три распылителя по 0,6 л/мин.) до 12,8 л/мин. (восемь распылителей по 1,6л/мин.)

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2000 |
| ширина | 1100 |
| высота | 3000 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 620 |
| ширина | 620 |
| высота | 110 |
| Масса изделия, кг | 60 |
| Вместимость бака, л | 200-250 |
| Рабочее напряжение в сети привода, В | 220 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин. | 5-10 |
| Насос, тип, привод | Электрический от сети переменного тока |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Полнота протравливания составила 94,2-95,0%, удерживаемость пестицида – 91,6-93,0% Повышение дробления семян - 0,04-0,08% Влажность семян, %: - перед протравливанием – 12,0-12,6 - после протравливания – 13,5-13,9 |
| Производительность | Производительность агрегата ЗМ-60 + "Агат" за 1 ч, т: |
|  | - основного времени – 28,8-39,6 |
|  | - технологического времени – 25,50-35,10 |
|  | - сменного времени – 21,65-29,80 |
|  | Удельный расход электроэнергии, кВт(ч/т – 0,016-0,019 |
| Безопасность и эргономичность конструкции | Опрыскиватель "Агат" соответствует требованиям ТУ по безопасности и эргономичности конструкции. Максимальная концентрация "Фундазола" в воздухе рабочей зоны обслуживающего персонала составила 0,1 мг/м3, что соответствует гигиеническому нормативу ГН 1.1.546-96. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ЕТО – 0,1 чел.-ч, сезонного – 0,25 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Опрыскиватель навесной "Агат" для протравливания семян зерновых и технических культур надежно выполняет технологический процесс. Производительность опрыскивателя в агрегате с ЗМ-60 за час основного времени составляет 28,8-39,6 т. При этом полнота протравливания составляет 94,2-95,0% и удерживаемость пестицида - 91,6-93,0%. На основании результатов испытаний РосНИИТиМ делает вывод о том, что опрыскиватель навесной соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Ширяева Валентина Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-66-2002 (1140032) от 10 ноября 2002 года |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Навесной опрыскиватель "Агат" для протравливания семян зерновых и технических культур |
| Назначение | Предназначен для протравливания семян зерновых и технических культур с их увлажнением, а в перспективе – с покрытием пленкообразующими составами |
| Качество работы: |
| Полнота протравливания, % | 94,2-95,0 |
| Удерживаемость пестицида, % | 91,6-93,0 |
| Повышение дробления семян, % | 0,04-0,08 |
| Влажность семян, %: |  |
| - перед протравливанием | 12,0-12,6 |
| - после протравливания | 13,5-13,9 |
| Производительность агрегата ЗМ-60 + "Агат" за 1 ч, т | 28,8-39,6 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска | Монтируется на ЗМ-60; ЗМ-30 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Механический |
| - настройка рабочих органов | Для выбора необходимого режима работы по производительности зерномет включают на 10-12 сек. в трехкратной повторности и подсчитывают среднеарифметическое значение производительности зерномета в т/ч. Затем производят расчет количества и пропускной способности распылителей форсунок, необходимых для оптимального смачивания семян зерновых и технических культур |
| - время подготовки машины к работе | 7,44 чел.-ч |
| Агрегатирование | Навеска на зерномет ЗМ-60 |
| Потребляемая мощность | 0,33 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |