МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-73-2001 (1010082)

Приспособление дисковое ПД-4,1 к плугу чизельному

навесному ПЧНК-4,1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| СКБ ОАО "Краснодаррисмаш" | г. Краснодар |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление дисковое ПД-4,1 к плугу чизельному навесному ПЧНК-4,1 |
| Назначение | Приспособление дисковое ПД-4,1 к плугу чизельному навесному ПЧНК-4,1 предназначено для: - дополнительного рыхления почвы перед посевом по следу рабочих органов плуга ПЧНК-4,1; - предварительного выравнивания пахотного горизонта. |
| Качество работы: |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 9,2-10,3 |
| - среднеквадратическое отклонение, ( см | 2,9-3,9 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| менее 10 | 45-71,9 |
| 10-30 | 15,2-6,7 |
| 30-50 | 11,7-8,9 |
| более 50 | 28,1-12,5 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,2-4,14 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 65-70 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 3,11 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Изменение угла атаки дисков |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 3(5 (Т-150К, Т-151К, К-700А, К-701) |
| Потребляемая мощность, кВт | 88-131,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Приспособление дисковое ПД-4,1 представляет собой устройство, навешиваемое специальными узлами на раму плуга чизельного навесного ПЧНК-4,1 рамной конструкции и состоящее из восьми блоков двухдисковых и двух блоков однодисковых. Рабочие органы – сферические круглые диски, изготовленные из пружинной стали. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата (ПД-4,1 с плугом ПЧНК-4,1 и трактором Т-150К), мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7800 |
| ширина | 4520 |
| высота | 3200 (по трактору) |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 7720 |
| ширина | 4520 |
| высота | 3200 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 3,9 |
| Глубина обработки, см | 9,2-10,3 |
| Масса, кг | 608 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Приспособление дисковое ПД-4,1 на скорости 6-9 км/ч надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая качественные показатели, удовлетворяющие агротехническим требованиям |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени - 3,11 |
|  | - сменного времени - 2,98 |
|  | Удельный расход топлива, кг/га - 9,78 |
|  | Рабочая скорость, км/ч - 7,9 |
| Безопасность движения | Безопасность движения приспособления ПД-4,1 по дорогам обеспечена, транспортная скорость 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного технического обслуживания составляет 0,07 чел.-ч, объема информации в руководстве по эксплуатации достаточно для его проведения |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Приспособление дисковое ПД-4,1 удовлетворительно агрегатируется с тракторами Т-150К и К-701, обеспечивая высокое качество выполнения технологического процесса и основные эксплуатационные показатели в соответствии с требованиями ТУ. Эксплуатационная надежность бороны высокая, ее применение в сельскохозяйственном производстве обеспечивает экономический эффект. Приспособление ПД-4,1 к чизельному навесному плугу ПЧНК-4,1 соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГНУ РосНИИТиМ 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Сирота Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-73-2001 (1010082) от 20 ноября 2001 г. |