Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-86-02 (4020472)

# Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-4,4А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352650, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-4,4А |
| Назначение | Предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры; борона осуществляет измельчение и заделку растительных остатков предшествующей культуры и сорной растительности |
| Качество работы: |
| Показатели на стерне подсолнечника 1 след |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 6,6 |
| - среднеквадратическое отклонение, (см | 1,4 |
| Крошение почвы, %, размер фракций до 5 мм | 84,2 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 6,9 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 25,0 |
| Показатели на стерне подсолнечника 2 след |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 6,6 |
| - среднеквадратическое отклонение, (см | 1,4 |
| Крошение почвы, %, размер фракций до 5 мм | 77,6 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,5 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 29,3 |
| Показатели на стерне подсолнечника 3 след |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 9,3 |
| - среднеквадратическое отклонение, (см | 1,8 |
| Крошение почвы, %, размер фракций до 5 мм | 87,4 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2,32 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 43,0 |
| Производительность |  |
| за 1 ч основного времени, га (1 след) | 4,46 |
| за 1 ч основного времени, га (2 след) | 5,10 |
| за 1 ч основного времени, га (3 след) | 4,32 |
| Условия эксплуатации: |
| - присоединение с трактором (способ агрегатирования) | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | традиционная для БДТ, передвижением одной из стоек батареи по пазу |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), агрегатирование, чел.-ч | 0,12 |
| Агрегатирование | кл. 3т Т-150, Т-150К, Т-151К (ХТЗ-17221) |
| Потребляемая мощность, кВт: - машиной - агрегатом | 51,25-75,23 82,29-110,50 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-4,4А является прицепной машиной с двухследным расположением рабочих органов

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели до модернизации | Численные значения до модернизации |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5090 |
| ширина | 4680 |
| высота | 1335 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5090 |
| ширина | 3470 |
| высота | 2580 |
| Ширина захвата, м | 4,43 |
| Угол атаки, град. | 12, 15, 18 |
| Масса, кг | 3710 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| Показатели после модернизации | Численные значения после модернизации |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5090 |
| ширина | 5430 |
| высота | 1335 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5090 |
| ширина | 3470 |
| высота | 2980 |
| Ширина захвата, м | 5,18 |
| Угол атаки, град. | 12, 15, 18 |
| Масса, кг | 3880 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Проведены на двух фонах – стерне гороха и подсолнечника, в условиях номинальной влажности и повышенной твердости почвы в слое 0-15 см: 20,2-29,2% и 0,3-1,4 МПа; 19,9-29,2% и 1,10-2,06 МПа; в этих условиях показатели крошения почвы 67,9-89,0%, по ТУ – до 90%; подрезание растительных остатков 100%, гребнистость поверхности поля 2,52-6,90 см, по ТУ – до 3 см; заделка пожнивных остатков 25,0-43,3%, по ТУ – до 50%; измельчение пожнивных остатков 10,2-13,9 см. Борона БДОТ-4,4А может подготовить поле к посеву за 2-3 прохода с показателями качества, соответствующими ТУ и АТТ. Борона вписывается в технологию возделывания озимых зерновых культур. |
| Производительность | На стерне гороха Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | 4,46 |
|  | - сменного времени | 3,05 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,98 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 6,62 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | 10,6 |
|  | Выработка за нормативную смену, га | 21,4 |
|  | На стерне подсолнечника в 2 следа Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | 5,10 | 4,32 |
|  | - сменного времени | 3,46 | 3,01 |
|  | - эксплуатационного времени | 3,39 | 2,94 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 5,49 | 5,43 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | 10,0 | 8,3 |
|  | Выработка за нормативную смену, га | 24,2 | 21,1 |
| Безопасность движения | Установлены светоотражатели, ширина машины – 3,47 м, транспортная скорость – 15 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и сезонное ТО, трудоемкость выполнения ежесменного ТО – 0,12 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-4,4А агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами Т-150, Т-150К, Т-151К, удовлетворительно выполняет технологический процесс и обеспечивает соответствие агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей требованиям ТУ. По безопасности конструкции соответствует ГОСТ 12.2.111-85. Борона соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, 352243, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Сирота Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-86-2002 (4020472) от 09 декабря 2002 г. |