Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-87-02 (1010031)

Трактор газодизельный К-701 с микропроцессорной

системой управления

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Всероссийский Институт Механизации, Невинномысское Линейное Предприятие Управления Магистральными Газопроводами | 357114, Россия Ставропольский край, г. Невинномысск 14, а/я 22 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Трактор газодизельный К-701 с микропроцессорной системой управления |
| Назначение | Смонтированная на задней полураме серийного трактора К-701 газовая установка позволяет двигателю ЯМЗ-240 БМ2 работать на двух видах топлива: - дизельном топливе ГОСТ 305-83; - газодизельном смешанном топливе, которое состоит из основного газа-метана (по ГОСТ 5542-87) и запального дизельного топлива (по ГОСТ 305-83). |
| Качество работы: |
| Основные показатели двигателя ЯМЗ-240 БМ2, зав. № 97002269 | При работе на дизельном топливе | При работе на газодизельном топливе |
| При максимальной мощности: - частота вращения, об/мин - мощность, кВт - крутящий момент, Нм - расход топлива, кг/ч -оценочный удельный расход топлива, г/кВтч | 1920 197,3 982 49,3 250 | 1900 202,8 1019 15,0/33,0* 237 |
| При максимальном моменте: - частота вращения, об/мин - крутящий момент, Нм - удельный расход топлива, г/кВтч | 1050 1378 226 | 1500 1276 213 |
| Степень неравномерности, % | 4,6 | 0 |
| Корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 | 25 |
| Производительность |  |
| Технологическая операция, агрегат | Производительность/затраты (основного времени), га/ч, руб/га |
|  | на дизельном топливе | на газодизельном топливе |
| Дисковое лущение стерни пшеницы: К-701 + БДТ-7К | 8,4/236,2 | 8,2/158,6 |
| Дисковое лущение стерни гороха: К-701 + БДТ-7К | 7,5/234,7 | 7,3/157,5 |
| Обработка стерни пшеницы комбинированным агрегатом: К-701ГД + КМ-6 | 4,6/303,6 | 4,4/190,2 |
| Вспашка стерни пшеницы 25 см: К-701ГД + ПТК 9-35 | 2,15/290,2 | 2,1/178,8 |
| Дисковое лущение стерни подсолнечника 1-й след: К-701ГД + БДОТ-7Б | 6,0/246,3 | 6,0/161,2 |
| Дисковое лущение стерни подсолнечника 2-й след: К-701ГД + БДОТ-7Б | 6,1/291,2 | 6,1/184,1 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (установка) на трактор | монтируется на задней полураме трактора |
| - настройка на работу | электронная микропроцессорная система |
| Трудоёмкость выполнения ежесменного ТО | 0,05 чел.-ч |
| Эксплуатационная надёжность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции

Установленная микропроцессорная система управления подачей газа в запоминающем устройстве (ЗУ) содержит основные данные регуляторной характеристики (частота вращения, мощность, расход топлива) при работе двигателя на чисто дизельном топливе, соответствующие положению рейки ТНВД. При работе на смешанном топливе система выводит двигатель на запрограммированный режим с помощью изменения подачи газа, анализируя параметры сигналов педального датчика и датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры установки, мм |  |
| - длина | 1700 |
| - высота | 880 |
| - ширина | 2700 |
| Масса, кг | 2100 |
| Количество баллонов | 18 |
| Время беспрерывной работы на смешанном топливе, ч | не менее 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Качество работы соответствует требованиям ТУ на с/х машины агротехническим требованиям |
| Производительность | Производительность газодизельного трактора в составе МТА соответствует требованиям ТУ на используемые с/х машины |

| Безопасность движения | Безопасность движения обеспечена, установка не выходит за габариты трактора |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Техническая документация содержит достаточно информации для проведения ТО, трудоемкость выполнения ЕТО – 0,05 чел./час |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| На основании проведенных испытаний РосНИИТиМ делает вывод, газодизельный трактор К-701 с микропроцессорной системой управления полностью соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГНУ РосНИИТиМ 352243, Краснодарский край, г. Новокубанск -3 ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Масловский Виталий Иванович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-87-2002 (1010031) от 9 декабря 2002 г. |