Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-92-02 (4020462)

Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-7Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 122 |

Описание конструкции машины

Борона дисковая БДОТ-7Б состоит из: - рамы (центральной и боковых секций); боковые секции рамы (правая и левая) шарнирно соединяются с центральной; - осей с колесами, присоединенных к продольным брусьям центральной рамы с помощью двух опор скольжения; - восьми дисковых батарей, смонтированных на центральной раме и на боковых симметрично; - прицепного устройства с серьгой и механизмом регулировки положения для соединения бороны с трактором; - гидропроводов и гидрошлангов, пяти гидроцилиндров, четыре из которых переводят боковые секции рамы со смонтированными батареями дисков в транспортное и рабочее положения, а пятый гидроцилиндр подкатывает колесный ход под центральную секцию рамы, поднимая всю борону в транспортное или опуская в рабочее положение. Гидросистема бороны соединяется с гидросистемой трактора. Давление массы бороны на один диск составляет 78,9 кг.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5400 |
| ширина | 7170 |
| высота | 1910 |
| - в транспортном положении |  |
| Длина | 5400 |
| Ширина | 3850 |
| Высота | 3120 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,8 |
| Глубина обработки, см | 7,5-9,4 |
| Масса машины, кг | 5130 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,8-9,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | В условиях по твердости и влажности почвы, типичных для зоны, борона БДОТ-7Б по основным показателям удовлетворяет требованиям ТУ. Подрезание растительных остатков 100%, измельчение пожнивных остатков (стебли подсолнечника) зависит от скорости движения: чем выше скорость движения, тем выше степень измельчения. За два прохода борона БДОТ-7Б обеспечивает степень измельчения 47%, что соответствует требованиям ТУ. Степень крошения почвы с увеличением скорости движения снижается за счет вырыва комков. |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | – 6,0-6,1 |
|  | - технологического времени | – | 5,77-5,86 |
|  | - сменного времени | – | 4,54-4,62 |
|  | - эксплуатационного времени | – | 4,51-4,58 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | – | 5,67-6,63 |
|  | Рабочая скорость движения, км/ч – 8,8-9,0 |
|  | Выработка за нормативную смену, га/ч – 42,7 |
| Безопасность движения | Транспортная скорость, км/ч. – до 15 Габаритные размеры бороны БДОТ-7Б соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БДОТ-7Б проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,3 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-7Б соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором К-701, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом показатели качества технологического процесса, производительности, расхода топлива, надежности, а также основные показатели безопасности конструкции, соответствующие требованиям ТУ. Борона найдет применение в зоне в технологии минимальной обработки почвы при возделывании основных культур. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-92-2002 (4020462) от 11 декабря 2002 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая особо тяжелая БДОТ-7Б |
| Назначение | Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов после вспашки |
| Качество работы: |
| Крошение почвы, %, фракция до 50 мм | 78,1-88,5 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость, см | 2,5-3,32 |
| Измельчение пожнивных остатков, % | 45,5-48,4 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 6,0-6,1 |
| Условия эксплуатации: |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, фиксация вручную для дальнего транспорта |
| - настройка рабочих органов | С помощью перестановки угла атаки и навеской трактора |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч | 0,18 |
| Агрегатирование | С тракторами К-700, К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт | 105,2-154,01 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |