Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-94-02 (4020482)

# Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-5,5П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352650, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная БДТМ-5,5П |
| Назначение | Предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры; осуществляет измельчение и заделку растительных остатков предшествующей культуры и сорной растительности |
| Качество работы: |
| Показатели на стерне подсолнечника 1 след |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 6,7 |
| - среднеквадратическое отклонение, (см | 1,5 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| менее 10 | 65,7 |
| 10-30 | 10,2 |
| 30-50 | 3,1 |
| более 50 | 20,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1,76 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 25,1 |
| Показатели на стерне подсолнечника 2 след |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 6,8 |
| - среднеквадратическое отклонение, (см | 1,6 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| менее 10 | 63,7 |
| 10-30 | 15,9 |
| 30-50 | 8,7 |
| более 50 | 11,7 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,02 |
| Показатели на стерне подсолнечника 3 след |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 7,4 |
| - среднеквадратическое отклонение, (см | 1,5 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| менее 10 | 66,1 |
| 10-30 | 23,8 |
| 30-50 | 9,2 |
| более 50 | 10,9 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,60 |
| Производительность |  |
| за 1 ч основного времени, га (1 след) | 5,53 |
| за 1 ч основного времени, га (2 след) | 5,53 |
| за 1 ч основного времени, га (3 след) | 4,69 |
| Условия эксплуатации: |
| - присоединение с трактором (способ агрегатирования) | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | установка угла атаки на каждом ряду винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), агрегатирование, чел.-ч | 0,18 |
| Агрегатирование | кл. 3т и 5т Т-150К, Т-151К, ДТ-175, К-700А, К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт: - машиной - агрегатом | 88,31-126,28 120,0-161,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-5,5П является прицепной машиной с четырехследным расположением дисковых рабочих органов в центральной секции и трехследным – в боковых секциях. Особенностью бороны является то, что каждый рабочий орган представляет собой сферический диск, закрепленный на индивидуальной оси, которая вращается на двух конических подшипниках, установленных в корпусах, закрепленных на стойке; применение группового винтового регулировочного механизма, который плавно регулирует угол атаки каждого ряда дисков.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5100 |
| ширина | 6280 |
| высота | 1510 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5100 |
| ширина | 4770 |
| высота | 2660 |
| Ширина захвата, м | 5,3 |
| Угол атаки, град. | 0-25 |
| Масса, кг | 4700 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,04-10,4 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Проведены на двух фонах – стерне гороха и подсолнечника, при нормальной влажности и повышенной твердости почвы в слое 0-15 см: 9,56-29,2% и 0,26-1,3 МПа; 19,9-29,2% и 1,10-1,80 МПа; в этих условиях показатели крошения почвы 51,1-68,8%, по АТТ – до 85%; подрезание растительных остатков 100%, гребнистость поверхности поля 2,50-3,46 см, по АТТ – до 5 см; заделка пожнивных остатков 22,3-45,7%; измельчение пожнивных остатков 48,4-93,9%. Борона БДТМ-5,5П может подготовить поле к посеву за 2-3 прохода с показателями качества, соответствующими ТУ и АТТ. Серийные дисковые бороны БДТ-7, БДТ-3 обеспечивают подготовку почвы после уборки крупностебельных культур к посеву зерновых культур только за 4-5 проходов. Борона БДТМ-5,5П вписывается в технологию возделывания озимых зерновых культур. |
| Производительность | На стерне подсолнечника в 3 следа |
|  | Производительность за 1 ч, га: | 1 след | 2 след | 3 след |
|  | - основного времени | 5,53 | 5,53 | 4,69 |
|  | - сменного времени | 3,97 | 4,03 | 3,52 |
|  | - эксплуатационного времени | 3,88 | 3,93 | 3,43 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 9,13 | 9,74 | 11,67 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | 10,4 | 10,4 | 8,8 |
|  | Выработка за нормативную смену, га | 27,8 | 28,2 | 24,6 |
| Безопасность движения | Установлены светоотражатели, транспортная скорость – до 15 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и сезонное ТО. Трудоемкость выполнения ежесменного ТО – 0,12 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная БДТМ-5,5П агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами Т-150К, Т-151К, ДТ-175М, К-70А, К-701, удовлетворительно выполняет технологический процесс и обеспечивает соответствие агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей требованиям ТУ. По безопасности конструкции соответствует ГОСТ 12.2.111-85. Борона в основном соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, 352243, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Сирота Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-94-02 (4020482) от 11 декабря 2002 г. |