МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-25-09 (1030021)

Полуприцеп самосвальный ПС-12

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Ярославич» (ЗАО «ПК «Ярославич») | 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д.43 Тел.: (4852) 76-48-10; 76-48-13 Факс: (4852) 76-48-11; 76-48-13 Е-mail: rtp@yaroslavl.ru |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Полуприцеп самосвальный ПС-12 |
| Назначение | Полуприцеп самосвальный ПС-12 предназначен для транспортирования различных сельскохозяйственных грузов: зерновых, корнеплодов, полужидких и твердых органических удобрений, строительных материалов, а также цементного раствора, бетона и других грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Применение полуприцепа возможно во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных. |
| Качество работы | Транспортировка |
|  | зеленой массы | навоза | грунта (глины) |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| по полю | 12,0 | 7,8 | 5,05 |
| по дороге | 17,0 | 13,8 | – |
| Масса груза в кузове, кг | 6400 | 9500 | 11280 |
| Объем кузова полуприцепа, м3 | 16,0* | 10,65 | 10,65 |
| Потери груза, %: |  |  |  |
| при транспортировке | 0 | 0 | 0 |
| при разгрузке | 0,06 | 0 | 1,02 |
| Полнота разгрузки, % | 99,94 | 100 | 98,8 |
| * Объем кузова с надставными бортами |
| Производительность: |
| т/ч | 18,68 | 28,73 | 376,88 |
| т·км/ч | 84,04 | 129,30 | 61,05 |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на трактор | тягово-сцепное устройство системы «крюк-петля» по ГОСТ 2349 |
| перевод в рабочее и транспортное положения | гидравлический |
| настройка рабочих органов | не требуется |
| время подготовки машины к работе, ч | 0,07 |
| Агрегатирование | колесные тракторы тягового класса не менее 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 26,0-48,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцеп ПС-12 состоит из рамы с дышлом и прицепным устройством, балансирной тележки, кузова с надставными бортами, опрокидывающего механизма кузова и заднего борта, гидросистемы опрокидывающего механизма с приводом от гидросистемы трактора, системы электрооборудования, однопроводной, постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора, рабочей тормозной системы – с пневматическим однопроводным приводом от системы трактора, стояночной тормозной системы с механическим ручным приводом. Загрузка полуприцепа сельскохозяйственными (сыпучими) грузами может производиться справа и слева, в движении (зерно-кормо-картофелеуборочными комбайнами), а также на стационарных площадках (погрузчиками, транспортерами и нориями). Разгрузка грузов производится опрокидывающим механизмом. Опускание пустого кузова осуществляется под собственным весом в «плавающем» положении распределителя гидросистемы трактора. Для предохранения гидравлических рукавов от разрыва при случайном отсоединении полуприцепа от трактора, предотвращения вытекания масла из шлангов в отсоединенном состоянии предусмотрены разрывные муфты.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5850 |
| ширина | 2446 |
| высота (с надставными бортами) | 2520(3050) |
| высота при выгрузке | 5400 |
| Масса, кг | 4117 |
| Грузоподъемность, кг | до 12000 |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |
| в снаряженном состоянии | до 35 |
| с разрешенной максимальной массой | до 25 |
| Вместимость кузова, м3 (с надставными бортами) | 10,65 (16) |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Ширина колеи, мм | 1820 |
| Угол опрокидывания кузова, град. | 72 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания полуприцепа самосвального ПС-12 в агрегате с тракторами Т-150К и Джон Дир 7830 проводились на транспортировке зеленой массы, навоза и грунта (глины). Масса перевозимого груза находилась в пределах 6400-11280кг, потерь груза на всех видах работ не отмечено. Полнота разгрузки соответствует нормативу ТУ (99%). Коэффициент надежности технологического процесса по всем видам работ равен 1,0. |
| Производительность за 1 час времени | Транспортировка |
|  | зеленой массы | навоза | грунта (глины) |
| основного: т/ч т·км/ч | 18,68 84,04 | 28,73 129,30 | 376,88 61,05 |
| сменного: т/ч т·км/ч | 5,4 24,3 | 6,25 28,12 | 46,49 7,53 |
| эксплуатационного: т/ч т·км/ч | 5,37 24,17 | 6,23 28,05 | 46,42 7,52 |
| Расстояние транспортировки, км | нормативное 4,5 | нормативное 4,5 | фактическое 0,162 |
| Скорость движения, км/ч: по полю по дороге | 12,0 17,0 | 7,8 13,8 | 5,05 – |
| Удельный расход топлива за сменное время: кг/т кг/км | 1,31 0,29 | 1,89 0,42 | 0,12 0,74 |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов полуприцеп оборудован рабочей тормозной системой с пневмоприводом по однопроводной схеме, внешними светосигнальными приборами. Стояночная тормозная система обеспечивает удержание загруженного полуприцепа при установке его на уклоне 18%. Угол поперечной статической устойчивости загруженного до номинальной грузоподъемности полуприцепа составляет 30º |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены ежесменное ТО и периодическое ТО-1 (через 125ч). Оперативная трудоемкость ежесменного ТО 0,19 чел.-ч, ТО-1 – 0,80 чел.-ч. «Руководство по эксплуатации» составлено в достаточном объеме для правильной эксплуатации полуприцепа. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Полуприцеп самосвальный ПС-12 соответствует требованиям ТУ и НД по основным показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к постановке на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон (49243) 6-03-47, факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-25-09 (1030021) от 31 августа 2009 г. |