Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-47-03 (1020352)

# Агрегат почвообрабатывающий АПР-5,8

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Фирма Комбайн» г. Рязань | 390043, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Агрегат почвообрабатывающий АПР-5,8. |
| Назначение | Предназначен для обработки почвы под посев озимых, яровых, поукосных культур, взамен весновспашки и обработки паров |
| Качество работы: |  |
| глубина обработки, см | до 16 |
| Крошение почвы, %, размер фракций: |  |
| свыше 100 мм | 3,3-5,0 |
| свыше 50 до 100 мм | 10,4-18,8 |
| до 50 мм | 76,1-87,2 |
| Производительность, га/ч основного времени | 6,44 |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепляется к серьге гидронавесной системы трактора, с присоединением гидроцилиндров машины к гидросистеме трактора |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический от гидросистемы трактора |
| настройка рабочих органов | механическая регулировка (винтовая для общего положения рабочих органов) |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,10 |
| Агрегатирование | кл. 5 (К-701А) |
| Потребляемая мощность, кВт на крюке | 121,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Агрегат прицепной секционный, имеет рыхлительные стреловидные лапы, выравнивающие гребенки, прикатывающие катки; глубина обработки регулируется положением опорных колес по высоте, подъем, опускание секций, перевод в рабочее и транспортное положения – гидравлический с управлением из кабины трактора. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении | 6400(5950(1300 |
| в транспортном положении | 5900(4930(2700 |
| Ширина захвата, м | 5,88 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Масса, кг | 3705 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Глубина обработки до 16 см; крошение почвы: фракция размером свыше 100 мм – 5%; от 50 до 100 мм – 16,6%; менее 50 мм – 78,4%. Твердость почвы – 1,4-2,3 МПа, влажность почвы – 20,5-23,2%; тип почвы – тяжелый суглинок. Качество обработки соответствует требованиям сельскохозяйственного производства. Машина вписывается в технологию возделывания с/х культур при безотвальной обработке почвы. |
| Производительность | Производительность 6,44 га в час основного времени; рабочие скорости до 12 км/ч; удельный расход топлива 9,29 кг/га; выработка за 8-и часовую смену 27,4 га |
| Безопасность движения | Обеспечена при снятых крайних лапах секции, транспортная скорость до 15 км/ч |
| Техническое обслуживания (ТО) | Трудоемкость: ежесменного ТО – 0,29 чел.-ч.; периодического ТО-1 - 0,55чел.-ч. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном для правильной эксплуатации машины объема. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Агрегат почвообрабатывающий АПР-5,8 соответствует основным требованиям проекта ТУ, рекомендуется к постановке на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС» 601120, пос. Нагорный Петушинского района, Владимирской области |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-47-03 (1020352) от 20 ноября 2003г. |