МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

### Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 03-49-00 (1020012)

Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПК-3,9

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Грязенский культиваторный завод» | 399300, Липецкая область г. Грязи ул. Гагарина д.1А |

| Результаты испытаний Агрегата почвообрабатывающего универсального АПК-3,9 |
| --- |
| Назначение | Предназначен для комплексной обработки различных почв без оборотов пласта, в том числе тяжелых иссушенных и подверженных ветровой и водной эррозиям по стерневому фону, во все периоды полевых работ: под озимые и под укосные посевы, под зябь и взамен весновспашке на скоростях до 10 км. |
| Качество работы: |  |

| Глубина обработки, мм |  |
| --- | --- |
| - дисковыми батареями | 0 - 10 |
| - стрельчатыми лапами | 8 - 16 |
| - спирально кольчатыми катками | 0 - 5 |
| - заравнивающим приспособлением | 0 - 5 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,71 |
| Подрезание сорных растений, % |  |
| Производительность, га/час | 3,36 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная трёх точечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлическая |
| - настройка рабочих органов | винтовой механизм опорных колес |
| - время подготовки машины к работе (навески),ч | 0,25 |
| Агрегатирование | трактора тягового класса3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,46 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат представляет собой навесную машину. К раме крепятся опорные колеса, рабочие органы: дисковые батареи, лапы плоскорежущие стрельчатые на подвесках, катки спирально-кольчатые, заравнивающее приспособление. Агрегат одновременно выполняет следующий комплекс операций: разделка верхнего пласта почвы, то есть подрезание и измельчение растительных остатков, крошение верхнего слоя, частичная его оборачивание и сдвигание в сторону дисковыми батареями; рыхление почв, подрезание сорняков и пожнивных остатков в слое почв от 8-16 см основными рабочими органами – лапами плоскорежущими стрельчатыми; крошение, сдвиг и выравнивание почвы с ее уплотнением катками спирально-кольчатыми; окончательную планировку и выравнивание рельефа почвы под последующий посев заравнивающим приспособлением. Регулировку глубины заглубления основных рабочих органов (лап) осуществляется винтовым механизмом подъёма-опускания опорных колес. Глубина заглубления дисковых батарей и катков регулируется собственными винтовыми механизмами. Все рабочие органы имеют пружины предохранительные механизмы

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина х ширина х высота, мм | 3950 х 4200 х 1620 |
| Рабочая ширина захвата, мм | 3,71 |
| Глубина обработки, см | 0 - 16 |
| Масса, кг | 1736 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | В результате испытаний установлено, что агрегат АПК-3,9 выполняет технологический процесс с рабочей скоростью до 10км/ч. при установочной глубине рабочих органов до 16 см (по ТУ до 10 км/ч). Так при скорости 10км/ч глубина обработки составила 14,8см (установочная 16см) со среднеквадратическим отклонением по глубине обработки ( 2,03 см (по требованию (2,0см). Поверхность поля после прохода агрегата была выровненной высота гребней получена до 1,8см (по требованиям сельхозпроизводства до 4см) Нижние слои почвы после прохода агрегата уплотнились катками до 0,87 дм3 (по требованиям сельхозпроизводства 0.9-1.0 ч/дм3), а верхние слои были взрыхлены за счет крошения почвы рыхлящими лезвиями полотен катков. Невыровненность дна борозды после прохода отвечает требованиям сельхозпроизводства (( 1,5см). По качеству крошения почвы, агрегат удовлетворяет требованиям сельхозпроизводства (размер частиц почвы до 50мм должен быть не менее 70%) и составило на разных скоростях от 86,2% до 89,1%, что удовлетворяет требованием. Подрезание сорняков полное. |
| Агрегатирование: | осуществлялись с трактором Т-150К. Трудоемкость агрегатирования составила 0,25 чел/ч. |
| Производительность | по основному времени составила 3,36 га/ч., по эксплуатационному времени 2,18 га/ч, при этом расход топлива составил 10,91 кг/га. |
| Безопасность движения | по дорогам обеспечена: габариты агрегата и наличие внешних световых приборов соответствуют ГОСТ 12.2.111-85. |
| Техническое обслуживание | включает ЕТО, трудоемкость которого составила 0,46 чел/ч. и техническое обслуживание при постановке и снятие с хранения. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-3,9 в основном соответствует требованиям НД. |
| Испытания проведены: | Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул. Горячкина д.2 |
| Испытания провел | А.Б. Костылев |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-49-00 (1020012) от 27 октября 2000г. |