# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФГУ «Владимирская государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-51-05 (4130212)

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-35 Факс: (4912) 30-66-31 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 |
| Назначение | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 предназначены для сгребания подвяленной травы из прокосов в валки, оборачивания валков сена, ворошения трав в прокосах. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 15ц/га на равнине при влажности травы 25-80%. |
| Качество работы: |
| рабочая скорость агрегата, км/ч | 8-12 |
| рабочая ширина захвата, м | 6-6,85 |
| коэффициент вспушенности сена (травы) | 0,55 |
| потери общие в % к урожаю | 0,32 |
| загрязненность сена (травы) землей, % | 0 |
| скручивание сена (травы) при оборачивании и сдваивании валков, % | до 2,3 |
| Производительность, га за 1час основного времени | 5,4-8 |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) | жесткая сница с проушиной для присоединения к серьге навесной системы трактора |
| перевод в рабочее и транспортное положение | с помощью рычага управления гидросистемой трактора с последующей фиксацией (расфиксацией) рабочих секций вручную |
| настройка рабочих органов | изменение длины регулировочных тяг винтов |
| трудоемкость, чел.-ч |  |
| составления агрегата | 0,03 |
| перевода с операции, «сгребание» на «ворошение» и наоборот | 0,13 |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,6-1,4: Т-25А; ЛТЗ; МТЗ |
| Тяговая мощность, кВт | 7,1-13,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Грабли состоят из левой и правой рабочих секций; механизма подъема секций; сницы. Рабочие секции устанавливаются на несущую раму с помощью шарниров; на рамы рабочих секций устанавливаются рабочие колеса, состоящие из пальцев сгребания, несущей крестовины и ступицы, устанавливаемой на двух шарикоподшипниках. Подъем рабочих секций из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью параллелограммного механизма, оснащенного гидроцилиндром; величина подъема-опускания секций регулируется растяжками. Механизма уравновешивания граблей состоит из ограничителя, амортизационных пружин, упора. Для агрегатирования граблей применена жесткая сница, в отцепленном положении граблей сница опирается на стойку. Гидросистема граблей состоит из гидроцилиндра подъема секций и гидрорукава. В транспортном положении секции граблей фиксируются с помощью соединительной, регулируемой по длине тяги. При переводе секций в рабочее положение тяга отсоединяется и секции опускаются с помощью гидроцилиндра. Технологический процесс работы граблей заключается в том, что при движении агрегата рабочие колеса пальцами захватывают сено (скошенную траву) и перемещают их к центральной оси, формируя валок (при сгребании) или ворошат массу (при ворошении). |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| в рабочем положении | 5000х6080х1395 |
| в транспортном положении | 5050х3300х3500 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 6,0 |
| Число рабочих секций | 2 |
| Масса, кг | 482 |
| Дорожный просвет, мм | 410 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания граблей проведены на сгребании и ворошении сена (травы), оборачивании и сдваивании валков. Урожайность массы составляла 4,0-7,8т/га при фактической влажности 17,0-45%. Рабочие скорости движения агрегата 8-12км/ч; рабочая ширина захвата на сгребании – 6м, на ворошении – 6,85м; коэффициент вспушенности сена (травы) – 0,55; потери общие в % к урожаю – 0,32; загрязненности сена (травы) землей нет; скучивание сена (травы) при оборачивании и сдваивании валков, % - до 2,3. Характеристика формируемого валка: ширина, см – 105,5-125 высота, см – 32,8-52,2 плотность, кг/м3 – 8,2-13,5 неравномерность плотности, % - 2,0-3,7. Показатели качества соответствуют агротехническим требованиям и ТУ. |
| Производительность | При скоростях движения в агрегате с трактором МТЗ-82 8-12км/ч и рабочей ширине захвата на сгребании 6,0м, ворошении – 6,85м, производительность за 1час, га составила: |
|  |  | сгребание | ворошение |
|  | основного времени | 7,2 | 8,0 |
|  | сменного времени | 4,73 | 5,46 |
|  | эксплуатационного времени | 4,66 | 5,37 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 1,06 | 0,87 |
| Выработка за нормативную смену, га |  | 33 | 38 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общего назначения обеспечена после установки страховочной цепи достаточной длины. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены 3 вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость, чел.-ч: ежесменного – 0,23; периодического – 1,11, сезонного, включая постановку на хранение – 5,07. В «Руководстве по эксплуатации» отсутствуют позиции и надписи под рисунками, текст руководства ясен и понятен, изложен в требуемом для правильной эксплуатации граблей в объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 по основным показателям назначения, надежности и безопасности соответствуют требованиям проекта ТУ и агротехническим требованиям. Имеют несоответствия по 6 пунктам, для устранения которых изменений конструкции граблей не требуется. Рекомендуются к поставке на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-51-05 (4130212) от «05» декабря 2005г. |