# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

# ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФГУ «Владимирская государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-61-09 (4130272)

Косилка-плющилка полуприцепная Easy Cut 3200 CV

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «МордовАгроМаш» | 430000, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а Телефон: (8342) 25-84-24, 25-85-57 Факс: (8342) 25-85-23 E-mail: mam@oaomam.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Косилка-плющилка полуприцепная Easy Cut 3200 CV |
| Назначение | Косилка-плющилка полуприцепная предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос или валок |
| Качество работы: |
| Фактическая ширина захвата, м | 3,0 – 3,1 |
| Пропускная способность, кг/с | 13,6 – 20,0 |
| Характеристика валка: |  |
| ширина, см | 190,0 – 192,6 |
| высота, см | 25,0 – 32,8 |
| плотность, кг/м3 | 9,7 – 20,7 |
| неравномерность плотности, % | 3,8 – 10,9 |
| Потери общие, % | 0,1 – 0,12 |
| Высота среза: |  |
| - установочная, см | 9,0 |
| - фактическая, см | 8,9 – 9,0 |
| Полнота плющения, % | 97,7 – 100 |
| Производительность за 1час, га: |  |
| - основного времени | 2,36 – 2,60 |
| - сменного времени | 1,79 – 1,98 |
| - эксплуатационного времени | 1,79 – 1,98 |
| Условия эксплуатации: |  |
| присоединение к трактору | двухточечное на шарниры нижних тяг навески трактора |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | ручная механическая |
| трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел-ч/ч (ч) | 0,20 |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82, кл. 1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт | 33,9 – 41,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Косилка-плющилка полуприцепная Easy Cut 3200 CV состоит из несущей рамы, дышла, режущего аппарата, плющильного аппарата бильного типа с V-образными пластмассовыми зубьями, карданных валов привода, редукторов привода, защитного ограждения, ходовых колес, светосигнального оборудования. Режущий аппарат оборудован 7-ю роторами. Каждый ротор имеет 2 ножа. Поднятие и опускание режущего бруса осуществляется с помощью гидросистемы. Ограждение косилки-плющилки состоит из металлического щита и прорезиненных фартуков, расположенных по фронту и бокам режущего аппарата. Перед выездом в поле устанавливается высота среза и ширина валка. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Числовые значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| в рабочем положении (длина х ширина х высота) | 5830 х 3640 х 2155 |
| в транспортном положении (длина х ширина х высота) | 5500 х 3000 х 2000 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 – 3,1 |
| Масса машины, кг | 2028 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7 – 12 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания косилки-плющилки полуприцепной Easy Cut 3200 CV проводились на кошении сеяных бобово-злаковых и естественных злаковых трав, урожайность которых составляла соответственно 32,0т/га и 20,0т/га. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ. Агротехнической оценкой установлено, что фактическая высота среза на кошении трав составила от 8,9см до 9,0см при установочной – 9см. Стандартное отклонение высоты среза по ширине захвата режущего аппарата от 0,6 до 0,7см (по проекту ТУ не более 1,0см). Потери составили от 0,1 до 0,12% (по проекту ТУ не более 2,0%). Косилка-плющилка формирует валок по ширине согласно требованиям проекта ТУ. Полнота плющения (повреждение воскового слоя) растений соответствует требованиям проекта ТУ (не менее 80%) и составляет 100% - на бобово-злаковой смеси и 97,7 – 98% на естественных злаковых травах. Из результатов агротехнической оценки следует, что косилка-плющилка выполняет технологический процесс в соответствии с требованиями проекта ТУ. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологичес-кая оценка косилки-плющилки проведена на скашивании сеяных бобово-злаковых и естественных злаковых трав в агротехнические сроки. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и типичным условиям зоны. Агрегатировалась косилка-плющилка с трактором МТЗ-82, обеспечивающим устойчивое выполнение технологического процесса. Рабочая скорость движения выбиралась исходя из условий работы и находилась в пределах требований проекта ТУ. Полученная при этом производительность за 1ч основного времени также соответствовала заданной проектом технических условий. При рабочих скоростях и рабочей ширине захвата агрегата 7,61км/ч и 3,1м на скашивании клевера со злаками и 8,68км/ч и 3,0м на скашивании естественных злаковых трав с укладкой массы в валок получены соответственно: производительность за 1 час основного времени – 2,36га и 2,60га; производительность за 1 час сменного времени – 1,79га и 1,98га. Удельный расход топлива за сменное время составил соответственно 6,33кг/га и 5,02кг/га (по проекту ТУ не более 5кг/га). Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что косилка-плющилка полуприцепная Easy Cut 3200 CV выполняет технологический процесс с показателями, в основном соответствующими требованиям проекта ТУ. |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов косилка-плющилка оборудована собственными внешними световыми приборами, устройствами для фиксации машины и ее отдельных узлов в транспортном положении; габариты машины в транспортном положении не превышают допустимых значений. |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15чел-ч; ТО-1 – 0,34чел-ч, сезонного ТО (с учетом постановки на хранение и снятия с хранения) – 1,97чел-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатации косилки-плющилки. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытаниями установлено, что косилка-плющилка полуприцепная Easy Cut 3200 CV выполняет технологический процесс в соответствии с требованиями проекта ТУ. |
| По тяговым и мощностным показателям трактор МТЗ-82 в агрегате с косилкой Easy Cut 3200 CV обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса на скорости до 10,8км/ч. Для реализации всего потенциала косилки-плющилки рекомендуется использовать трактора большей мощности. Отмечено 3 несоответствия косилки-плющилки требованиям безопасности и эргономичности не требующие изменения её конструкции. |
| Испытанный образец соответствует требованиям проекта ТУ по показателям назначения, надёжности и основным показателям безопасности. Косилку–плющилку полуприцепную Easy Cut 3200 CV рекомендовано поставить на производство, устранив выявленные недостатки. Она найдет применение в комплексе машин для заготовки сена. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47, факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vlabmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Гузалов С.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-61-09 (4130272) от 03 ноября 2009г. |