МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-70-08 (4130092)

Косилка навесная сегментно-пальцевая КС-Ф-2,1В

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сельхозмаш» | 140000, г. Люберцы, Московская область, ул. Красная, 1 Телефон/факс: (495) 554-45-85 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Косилка навесная сегментно-пальцевая КС-Ф-2,1В |
| Назначение | Косилка навесная сегментно-пальцевая КС-Ф-2,1В предназначена для скашивания естественных и сеяных трав урожайностью до 25 т/га с укладкой срезанной массы в прокос на участках с выровненным микрорельефом во всех зонах, кроме пустынных и полупустынных. Косилка агрегатируется с тракторами класса 0,6 – 0,9 (может агрегатироваться – 1,4) с частотой вращения вала отбора мощности трактора 540мин-1 |
| Качество работы: |
| фактическая высота среза, см | 5,7-9,6 |
| потери общие в % к урожаю | 0 |
| ширина прокоса, см | 163-168 |
| высота расстила, см | 17,7-19,3 |
| Производительность за 1 час, га | 1,33 |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | трехточечная на гидрофицированную заднюю навесную систему трактора |
| перевод в рабочее и транспортное положение | рычагом управления гидросистемой трактора с последующей фиксацией (расфиксацией) режущего аппарата вручную |
| настройка рабочих органов | с помощью регулируемых тяг гидронавесной системы трактора и пружины регулировки давления башмаков режущего аппарата на почву |
| трудоемкость навески, чел.-ч | 0,12 |
| Агрегатирование | тракторы класса 0,6-1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,7-2,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка навесная сегментно-пальцевая КС-Ф-2,1В состоит из режущего аппарата, механизма подъема режущего аппарата, рамы с приводом, тяговой штанги (соединяющей режущий аппарат с рамой), карданной передачи, шатуна, шпренгеля, трехточечного навесного устройства. Косилка КС-Ф-2,1В в отличие от серийновыпускаемой КС-Ф-2,1Б оборудована гидравлическим механизмом подъема режущего аппарата из рабочего положения в транспортное.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 860 |
| ширина | 3510 |
| высота | 1700 – по транспортному пруту |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,1 |
| Высота среза, см | 5,7-9,6 |
| Масса, кг | 170 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,24-8,30 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания косилки проведены в агрегате с трактором Т-25А (тяговый класс 0,6) на кошении естественных злаковых трав урожайностью 17,9 т/га. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства (АТТ) за исключением повышенной влажности почвы – 33,2% (до 20% по АТТ). Фактическая высота среза составила: при установочной 6 см – 5,7 см при рабочей скорости 7,6 км/ч и 6,0 см при скорости движения агрегата 8,3 км/ч; при установочной высоте среза 10 см соответственно 9,4 и 9,6 см. Характеристика прокоса: ширина 163-168 см, высота 17,7-19,3 см. Потери при кошении травы отсутствуют. Косилка КС-Ф-2,1В выполняет технологический процесс с показателями качества, удовлетворяющими требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства (АТТ). |
| Производительность | При скорости движения агрегата 7,24 км/ч, рабочей ширине захвата с перекрытием – 1,84 м производительность га за 1 час: основного времени – 1,33 сменного времени – 0,96 эксплуатационного времени – 0,96 Удельный расход топлива трактором Т-25А составил - 1,17 кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена. Косилка выступает за габарит трактора с правой стороны. Для обозначения габарита по ширине на косилке установлены световозвращатели красного цвета. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость, чел.-ч: ежесменного – 0,25; периодического – 0,75; сезонного, с учетом постановки на хранение – 1,25. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытаниями установлено, что косилка КС-Ф-2,1В надежно и качественно выполняет технологический процесс. По энергетическим затратам возможно агрегатирование косилки с тракторами класса 0,6. Косилка КС-Ф-2,1В соответствует требованиям проекта ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности и рекомендуется к постановке на производство. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатацией граблей. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-70-08 (4130092) от 14 ноября 2008 г. |