# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

# ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФГУ «Владимирская государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-85-08 (1140032)

Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОП-2500М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Казанская сельхозтехника» | 422701, Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Полковая, 4, Телефон: 8(84365) 3-04-83 Факс: 8(84365) 3-04-79 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОП-2500М |
| Назначение | Предназначен для обработки полевых культур пестицидами, а также для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ) и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания (распыления) на полях и лугах с уклоном до 7° с различными типами почв и для обработки технических, кормовых, овощных и бахчевых культур, картофеля, сенокосов и пастбищ. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 с частотой вращения вала отбора мощности (ВОМ) 540мин-1. |
| Качество работы |
| Заданный расход рабочей жидкости, л/га | 250 |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га | 262-264 |
| Отклонение фактического расхода от заданного, ±% | 4,8-5,6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 22,2 |
| Механические повреждения растений, всего, % | 0 |
| в том числе колесами агрегата | 0 |
| Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности растений, шт./см2 | 33 |
| Рабочая жидкость | гербицид «Магнум» | ЖКУ «Аквадон-микро» |
| Исходная концентрация, % | 0,004 | 0,8 |
| Неравномерность исходной концентрации, % | 5,0 | 2,5 |
| Концентрация рабочей жидкости по мере вылива ее из бака опрыскивателя, % | 0,0038 | 0,78 |
| Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива ее из бака опрыскивателя, % | 1,3 | 1,3 |
| Степень поддержания исходной концентрации рабочей жидкости опрыскивателя, % | 98,7 | 98,7 |
| Производительность, га/ч | 13,9 |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепной |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | механическая с использованием регулятора давления |
| время подготовки машины к работе, чел.-ч | 0,19 |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,0…11,2 (на ВОМ трактора) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,48 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Опрыскиватель ОП-2500М является полуприцепной машиной. Состоит из следующих узлов: бака для рабочей жидкости с гидравлической мешалкой; насоса с приводом; регулятора-распределителя с панелью управления; рамы; механизма подъема и раскладывания штанг; дополнительной емкости; нагнетательной и всасывающей коммуникаций с всасывающим фильтром; рабочих щелевых форсунок. Рама – сварная Бак для рабочей жидкости изготовлен из полиэтилена. В верхней части расположена заливная горловина, в которой установлен заливной фильтр. Горловина герметично закрывается крышкой при помощи пружины и ручки. Гидравлическая мешалка состоит из трубы с отверстиями и рукава, по которому поступает жидкость от регулятора давления через распределительный клапан. Дополнительная емкость, изготовленная из полиэтилена, объемом 20л, служит для приготовления раствора. Насос диафрагменный марки D-174. Регулятор-распределитель с панелью управления – предназначен для регулирования рабочего давления, распределения раствора по секциям штанги и перелива неиспользованной жидкости обратно в бак. Контроль давления рабочей жидкости осуществляется манометром. Штанги с коллекторами и форсунками типоразмером 0,2; 0,3; 0,4мм состоят из 7 секций: центральная, четыре промежуточные и две крайние. Секции между собой имеют шарнирное соединение с помощью осей.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| в рабочем положении | 5300х22200х2840 |
| в транспортном положении | 5300х2440х2840 |
| Ширина захвата, м | 22,2 |
| Пределы регулирования штанги по высоте, мм | 700-1730 |
| Масса, кг | 1564 |
| Вместимость бака, л | 2550 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,3÷11,1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания опрыскивателя (в агрегате с трактором МТЗ-82) проводились на обработке посевов озимой пшеницы гербицидами «Магнум» против сорняков и на подкормке многолетних злаковых трав комплексным микроэлементным удобрением «Аквадон-микро» при высоте растений 43,7см (по АТТ до 50см) на рабочих скоростях от 7,9 до 11,1км/ч (по ТУ 6-12км/ч) при рабочем давлении 0,4МПа (по ТУ 0,2-0,6МПа) и скорости ветра до 1,0м/с. При этом получено: отклонение фактического расхода жидкости от заданного от 4,8 до 5,6% (по ТУ до 10%); густота покрытия каплями, обработанной поверхности растений - 33шт./см2 (по ТУ 30шт./см2); величина обработанной поверхности по рабочей ширине захвата 100%; неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива из бака опрыскивателя 1,3% (по ТУ до 5%). Лабораторными испытаниями, проведенными на трех режимах рабочего давления: 0,2; 0,4; 0,6МПа, установлено: один распылитель диаметром 0,2мм (желтый) обеспечивает расход жидкости с отклонением 3-4%; |
|  | расход через один распылитель диаметром 0,3мм (синий) составил от 1,09 до 1,6л/мин при требуемом по руководству по эксплуатации от 0,77 до 2,99л/мин; расход через один распылитель диаметром 0,4мм (красный) превышает данные руководства по эксплуатации от 7 до 9%. Неравномерность расхода жидкости распылителями 0,2; 0,3; 0,4мм по ширине захвата составила от 1,3 до 3,4% (по ТУ до 15%). Опрыскиватель вписывается в технологию производства овощных и пропашных культур по ширине колеи, дорожному просвету, высоте подъема штанги, расходу рабочей жидкости. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при скорости движения 6,3км/ч получена 13,9га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Расход топлива трактором МТЗ-82 за время основной работы при скорости 7,9км/ч и давлении 0,4МПа составил 7,0кг/ч, а при скорости 11,18км/ч и давлении 0,4МПа - 8,7кг/ч. Данные получены на поле с ровным рельефом, выровненным микрорельефом, влажностью почвы от 19,0 до 22,9% при рабочем давлении 0,4МПа и скорости ветра в период обработки до 0,4м/с. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора МТЗ-82 и опрыскивателя ОП-2500М приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 20км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования опрыскивателя тормозами. Опрыскиватель имеет собственные внешние световые приборы, боковые световозвращатели, устройства для механической фиксации штанг в транспортном положении, устройствами для обозначения габарита по ширине, жесткую сницу. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Продолжительность технического обслуживания: ежесменного – 0,48чел.-ч, периодического (через 60 часов) – 0,86чел.-ч., сезонного ( постановка на хранение и снятие с хранения) – 15,03чел.-ч. «Руководство по эксплуатации» составлено качественно и в достаточном для правильной эксплуатации опрыскивателя объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец опрыскивателя полуприцепного штангового ОП-2500М удовлетворяет основным требованиям НД по показателям назначения и безопасности. Отмечено незначительное снижение показателей технической надежности от нормативов ТУ. Опрыскиватель рекомендован к изготовлению опытной партии с устранением выявленных недостатков. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. тел./факс: 8(49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-85-08 (1140032) от 02 декабря 2008г. |