МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ДИСКОВЫХ БОРОН 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
НА МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

г. Солнечногорск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон

(по результатам испытаний на Алтайской МИС)	4

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон

(по результатам испытаний на Владимирской МИС)	15

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон

(по результатам испытаний на Кубанской МИС)	26

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон

(по результатам испытаний на Поволжской МИС)	40

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон

(по результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)	49

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон

(по результатам испытаний на Центрально-Черноземной МИС)	58

В В Е Д Е Н И Е

В настоящем отчете представлены сравнительные технико-эксплуатационные характеристики отечественных и зарубежных почвообрабатывающих орудий (дисковых борон), по результатам проведенных машиноиспытательными станциями испытаний.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН

(По результатам испытаний на Алтайской МИС)

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПОЛУПРИЦЕПНАЯ БДП-8×4МТ

Изготовитель - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

г. Рубцовск Алтайского края.

Борона дисковая полуприцепная БДП-8×4МТ предназначена для обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Борона может использоваться во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Рама бороны сварной конструкции прямоугольной формы. К продольным брусьям рамы шарнирно при помощи кронштейнов и пальцев крепятся правое и левое крыло бороны. На поперечных брусьях в четыре ряда установлены дисковые рабочие органы.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована спиралевидными, с правой и левой навивкой, прикатывающими катками, которые закреплены на задних поперечных брусьях с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПОЛУПРИЦЕПНАЯ БДП-6×4 МТ

Изготовитель - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

г. Рубцовск Алтайского края.

Борона дисковая полуприцепная БДП-6×4МТ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Борона предназначена для  использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Рама бороны сварной конструкции прямоугольной формы. К продольным брусьям рамы шарнирно при помощи кронштейнов и пальцев крепятся правое и левое крыло бороны. На поперечных брусьях в четыре ряда установлены дисковые рабочие органы.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована спиралевидными, с правой и левой навивкой, прикатывающими катками, которые закреплены на задних поперечных брусьях с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ БДП-6×4

Изготовитель -  ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск, Алтайского края

Борона дисковая прицепная БДП-6×4 предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв,  кроме каменистых.

Рама бороны имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в четыре ряда рабочие органы. К раме с обеих сторон жестко крепятся секции правая и левая и шасси правое и левое, состоящие из колеса, рамы и гидроцилиндра с транспортной распоркой

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление на индивидуальной стойке позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована спиралевидными, с правой и левой навивкой, прикатывающими шлейф-катками, которые закреплены на задних поперечных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы и регулировки заглубления заднего ряда дисков.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

БОРОНА ДИСКОВАЯ МОДУЛЬНАЯ БДМ-6×4П

Изготовитель - ОАО "Белагромаш-Сервис", г. Белгород

Борона дисковая модульная БДМ-6×4П предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также может быть использована для лущения стерни и ухода за лугами и пастбищами. Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Борона рассчитана на работу с тракторами класса 5.

Рама бороны имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в четыре ряда рабочие органы. На раме крепятся ходовая тележка, предназначенная для транспортирования бороны.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление на индивидуальной стойке позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована комплектом опорных шпоровых катков, которые закреплены на задних поперечных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы и регулировки заглубления заднего ряда дисков.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ БДП-4×4

Изготовитель - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

г. Рубцовск  Алтайского края

Борона дисковая прицепная БДП-4×4 предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Почва не должна быть засорена камнями, плитняком и другими посторонними предметами. Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 25%.

Рама бороны имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в четыре ряда рабочие органы. К раме с обеих сторон жестко крепятся шасси правое и левое, состоящие из колеса, рамы и гидроцилиндра с транспортной распоркой.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована спиралевидным, с правой и левой навивкой, прикатывающим шлейф-катком, который закреплен на задних поперечных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенным для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы и регулировки заглубления заднего ряда дисков.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ БДП-3×4

Изготовитель -  ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

г. Рубцовск Алтайского края

Борона дисковая прицепная БДП-3×4  предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Почва не должна быть засорена камнями, плитняком и другими посторонними предметами. Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 25%.

Рама бороны имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в четыре ряда рабочие органы. К раме с обеих сторон жестко крепятся шасси правое и левое, состоящие из колеса, рамы и гидроцилиндра с транспортной распоркой.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси.  Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована спиралевидным, с правой и левой навивкой, прикатывающим шлейф-катком, который закреплен на задних поперечных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенным для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования и регулировки заглубления заднего ряда дисков.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПОЛУПРИЦЕПНАЯ БДП-3,2×2

Изготовитель -  ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

г. Рубцовск Алтайского края

Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2 предназначена для предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, обработки пара, технические и кормовые культуры на глубину до 15 см с одновременным выравниванием почвы, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложение лугов и пастбищ.

Борона предназначена для  использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Рама бороны имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в два ряда рабочие органы. Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков.

Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована планчатым прикатывающим катком, который закреплен на продольных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенным для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы. К продольным брусьям рамы шарнирно крепится шасси, состоящие из колес, рамы и гидроцилиндра с транспортной распоркой

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

БОРОНА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ БДН-2,4×2

Изготовитель - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

г. Рубцовск Алтайского края

Борона дисковая навесная БДН-2,4×2 предназначена для предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, обработки пара, технические и кормовые культуры на глубину до 15 см с одновременным выравниванием почвы, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложение лугов и пастбищ.

Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Рама бороны имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в два ряда рабочие органы. Кроме того на переднем брусе установлены кронштейны навески, на заднем - раскосы навески и кронштейны крепления катка

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси.  Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована планчатым прикатывающим катком, который закреплен на продольных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенным для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…30°, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы. Для каждого ряда дисков  имеется свой механизм установки угла атаки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОРОН ДИСКОВЫХ

| Показатели | Значение показателей по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | БДП-8х4 МТ | БДП-6×4МТ | БДП-6×4 | БДП-6×4П | БДП-4×4 | БДП-3×4 | БДП-3,2×2 | БДН-2.4×2 |
| Агрегатируется | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | Т-150К | ДТ–75М | МТЗ-82 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 13 | От 10 до 12 | От 10 до 12 | От 8 до 10 | От 10 до 12 | От 8 до 10 | От 9 до 10 | От 8 до 12 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8 | 5,6 | 5,68 | 5,79 | 3,81 | 2,90 | От 2,88 до 3,06 | От 2,09 до 2,20 |
| Габаритные размеры орудия, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 7950 | 8100 | 7000 | 6100 | 6900 | 7000 | 5226 | 2150 |
| ширина | 8610 | 6150 | 6050 | 6280 | 4300 | 3540 | 3365 | 2570 |
| высота | 1850 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1440 | 1119 | 1330 |
| - в транспортном положении: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 8110 | 8100 | 6990 | 6170 | 6800 | 6900 |  |  |
| ширина | 4500 | 4060 | 4300 | 6280 | 4300 | 3540 |  |  |
| высота | 4000 | 3750 | 1870 | 1700 | 1870 | 1870 |  |  |
| Масса орудия эксплуатационная, кг | 11030 | Не определялась | 5033 | 4510 | 3713 | 3245 | 1910 | 1010 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | До 17 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | Значение показателей по данным испытаний на видах работ |
| --- | --- |
|  | НД | Обработка пара (обработка стерневого фона) | Предпосевная обработка почвы | Обработка пара | Предпосевная обработка почвы | Обработка пара | Обработка пара | Обработка пара (омоложение многолетних трав) | Обработка пара (омоложение многолетних трав) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Состав агрегата: | Согласно руковод-ства по эксплуатации |  |
| -трактор |  | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | Т-150К | ДТ-75М | МТЗ-82 |
| - дисковое орудие |  | БДП-8х4 МТ | БДП-6х4МТ | БДП-6х4 | БДМ-6х4П | БДП-4х4 | БДП-3х4 | БДП-3,2×2 | БДН-2,4×2 |
| Режим работы: |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 7-12 | 10,44 (10,67) | 11,00 | 11,83 | 8,82 | 11,2 | 8,36 | 9,41 (10,03) | 9,90(11,77) |
| - рабочая ширина захвата, м | 3;6;7;10 | 7,95 (8,00) | 5,60 | 5,68 | 5,79 | 3,81 | 2,90 | 3,06 (2,88) | 2,09 (2,20) |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 8,37 (8,40) | 6,16 | 6,73 | 5,11 | 4,30 | 2,42 | 2,88 (2,89) | 2,07 (2,59) |
| - сменного времени |  | 6,40 (6,48) | 5,03 | 5,23 | 4,03 | 3,45 | 1,90 | 2,40 (2,38) | 1,75 (2,17) |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 6,23 (5,28) | 6,47 | 5,98 | 9,20 | 9,96 | 8,81 | 4,84 (4,23) | 6,68 (3,30) |
| Кол-во обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 176 | 155 | 170 | Более 165 | Более 165 | Более152 | 154 | Более 158 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 12 | 9,53 (9,33) | 7,2 | 10 | 9,08 | 9,45 | 8,45 | 10,8 (4,7) | 9,5 (3,4) |
| Крошение почвы, %, |
| размер фракций до 50 мм включительно | Не менее 80 | 95,0 (94,8) | 97,4 | 97,6 | 98,5 | 96,2 | 95,9 | 98,0(95,3) | 98,6(97,0) |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (2,6) | 100 (3,4) |
| Гребнистость поверхности, см | Не более 5 | 1,5 (2,4) | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 1,0 (1,3) | 1,5 (1,8) |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 50 | (87,7) | 84,5 | 83,8 | 81,5 | 83,9 |  | 97,4 | 97,7 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН

(По результатам испытаний на Владимирской МИС)

Борона дисковая универсальная прицепная складывающаяся 
БДУ-6х4ПС

Изготовитель – ООО «Промзапчасть», г. Белгород

Борона дисковая универсальная прицепная складывающаяся БДУ-6х4ПС предназначена для традиционной минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, для освежения дернины лугов и лущения стерни, для измельчения и заделки растительных остатков предшественника и сорной растительности, для выравнивания слоя почвы и заделки вносимых удобрений.

Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твёрдостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 25%. Не допускается применение бороны на каменистых почвах и почвах, на которых имеются пни и корни деревьев диаметром более 5 см, кучи пожнивных остатков высотой более 10 см.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса 4…5.

Рама бороны сварной конструкции прямоугольной формы. К продольным брусьям рамы шарнирно при помощи кронштейнов и пальцев крепятся правое и левое крыло бороны. На поперечных брусьях в четыре ряда установлены дисковые рабочие органы.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление дисков на индивидуальных стойках позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована трубчатыми прикатывающими катками и имеет ходовое устройство для переездов.

Регулирование глубины обработки осуществляется изменением положения катков по высоте и изменением угла атаки дисков.

Борона дисковая навесная DISC-O-Mulch Gold

# Изготовитель – ООО «ЕвроАгроПоставка», г. Москва

Борона дисковая навесная DISC-O-Mulch Gold предназначена для поверхностной обработки почвы, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, разделки задернелых пластов многолетних и однолетних трав. Обрабатываемая почва не должна быть засорена камнями, плитняком и другими препятствиями.

Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твёрдостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 25%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8º. Высота стерни и травостоя не должна превышать 20 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

Борона агрегатируется с тракторами тягового класса 5,0.

Борона является навесной машиной с двухрядным расположением дисковых рабочих органов.

Борона состоит из средней и двух боковых секций, навесной системы, гидроцилиндров подъема боковых секций в транспортное положение, трубчатых катков.

Рабочими органами бороны являются сферические вырезные диски, установленные на индивидуальных пружинных стойках. Рабочие секции бороны оснащены катками - комкодробителями.

Регулирование глубины обработки осуществляется изменением положения катков по высоте путем перестановки фиксирующих пальцев в отверстиях кронштейнов рамы.

Агрегат дисковый универсальный АДУ-6А

Изготовитель – ОАО «Белагромаш-сервис», г. Белгород.

Агрегат дисковый универсальный АДУ-6А предназначен для основной обработки почвы, подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.

Агрегат предназначен для работы на всех типах почв  влажностью не более 23%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

Рама бороны сварной конструкции. К продольным брусьям центральной рамы шарнирно при помощи кронштейнов и пальцев крепятся правое и левое крыло. На поперечных брусьях в четыре ряда установлены дисковые рабочие органы.

Агрегат оборудован спиральными опорно-прикатывающими катками и имеет опорные металлические и ходовые пневматические колеса.

Регулирование глубины обработки осуществляется изменением положения опорных колес по высоте и изменением угла атаки дисков.

Борона дисковая БДМ-7х3 ПКШК

Изготовитель - ООО «Диас», г. Краснодар

Борона дисковая БДМ-7х3 ПКШК предназначена для традиционной минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на не каменистых почвах.

Рама бороны сварной конструкции прямоугольной формы. К продольным брусьям рамы крепятся правое и левое крыло бороны. На поперечных брусьях рамы и крыльев в три ряда установлены дисковые рабочие органы. Рабочий орган представляет собой сферический вырезной диск установленный на индивидуальной стойке.

Сзади центральной рамы и подъемных крыльев на специальных балках установлены прикатывающие катки.

Для обеспечения переездов на основной раме в опорах крепятся два симметрично расположенные шасси с 2-мя пневматическими колесами.

Агрегатирование бороны с трактором осуществляется через сцепное устройство, закрепленное на основной раме.

Борона оборудована гидравлической системой для дистанционного управления (поднятия-опускания) крыльев, а так же сцепного устройства и опорных колес.

Агрегатируется с тракторами с/х назначения тягового класса 6 и мощностью двигателя от 435 л.с.

Регулирование глубины обработки осуществляется изменением положения прикатывающих катков  по высоте и изменением угла атаки дисков.

Борона дисковая БДМ-4х3 ПШК

Изготовитель - ООО «Диас», г. Краснодар

Борона дисковая БДМ-4х3 ПШК предназначена для традиционной и  минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на не каменистых почвах с влажностью не более 25% и твердостью до 3,5 МПа в основном слое.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3–5.

Рама бороны сварной конструкции прямоугольной формы. На поперечных брусьях рамы в три ряда установлены дисковые рабочие органы. Рабочий орган представляет собой сферический вырезной диск установленный на индивидуальной стойке.

Сзади рамы на специальных балках установлен прикатывающий каток.

Для обеспечения переездов на раме в опорах крепятся симметрично расположенные пневматические колеса.

Агрегатирование бороны с трактором осуществляется через сцепное устройство, закрепленное на раме.

Агрегатируется с тракторами с/х назначения тягового класса 3.

Регулирование глубины обработки осуществляется изменением положения прикатывающего катка  по высоте и изменением угла атаки дисков.

Дисковая борона HORSCH Joker 12 RT

Изготовитель - ООО «ХОРШ Русь», Липецкая область

Дисковая борона HORSCH Joker 12 RT предназначена для традиционной минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на некаменистых почвах. Качество обработки обеспечивается на почвах твёрдостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 20%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Высота стерни и травостоя не должна превышать 10 см. Наличие на поле больших скоплений остатков неубранной соломы и пожнивных остатков не допускается.

Борона состоит из прицепной рамы (фермы), к которой крепятся подъемные крылья.  На раме и крыльях установлены в три ряда рабочие органы и прикатывающие катки. Рабочий орган представляет собой сферический вырезной диск.

На основной раме (ферме) крепятся четыре симметрично расположенных опорных колеса, служащих для поддержания постоянной рабочей глубины, а в задней части на опорах крепятся два ходовых колеса, служащих для транспортировки дисковой бороны. Агрегатирование бороны происходит через регулируемое тяговое дышло, закрепленное на основной раме (ферме).

Борона оборудована гидравлической системой для поднятия-опускания крыльев, тягового дышла и транспортных колес.

Агрегатирование осуществляется с трактором мощностью двигателя не менее 260 кВт.

Дисковая борона HORSCH Joker 8 RT

Изготовитель - ООО «ХОРШ Русь», Липецкая область

Дисковая борона HORSCH Joker 8 RT предназначена для традиционной, минимальной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на не каменистых почвах. Качество обработки обеспечивается на почвах твёрдостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 20%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Высота стерни и травостоя не должна превышать 10 см. Наличие на поле больших скоплений остатков неубранной соломы и пожнивных остатков не допускается.

Борона состоит из прицепной рамы (фермы), к которой крепятся подъемные крылья.  На раме и крыльях установлены в три ряда рабочие органы и прикатывающие катки. Рабочий орган представляет собой сферический вырезной диск.

На основной раме (ферме) крепятся четыре симметрично расположенных опорных колеса, служащих для поддержания постоянной рабочей глубины, а в задней части на опорах крепятся два ходовых колеса, служащих для транспортировки дисковой бороны. Агрегатирование бороны происходит через регулируемое тяговое дышло, закрепленное на основной раме (ферме).

Борона оборудована гидравлической системой для поднятия-опускания крыльев, тягового дышла и транспортных колес.

Агрегатирование осуществляется с трактором мощностью двигателя не менее 175 кВт.

Борона дисковая VERSATILE TD 600

# Изготовитель - «Ezee-On Manufacturing», Канада

Борона дисковая VERSATILE TD 600  предназначена для окультуривания залежных земель, обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков, а также удобрений в почву. Качество обработки обеспечивается на почвах твёрдостью до 3,5 МПа (35 кг/см2) и предельной влажностью до 35%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 10°. Высота стерни и травостоя не должна превышать 25 см. Наличие на поле больших скоплений остатков неубранной соломы и пожнивных остатков не допускается.

Борона состоит из прицепной рамы (фермы), к которой крепятся подъемные крылья.  На раме и крыльях установлены в три ряда рабочие органы.

Рабочими органами бороны являются батареи из сферически вырезанных дисков в первом ряду, плоских дисков во втором ряду и навесной пружинной 
3-рядной бороны в третьем ряду, которые располагаются на центральной раме и боковых секциях.

Агрегатирование орудия осуществляется через регулируемое тяговое дышло. Транспортировка обеспечивается на четырех ходовых колесах.

Борона агрегатирования с тракторами мощностью двигателя от 320 л.с.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | БДУ-6х4ПС | DISC-O-Mulch Gold | АДУ-6А | БДМ-7х3 ПКШК | БДМ-4х3 ПШК | Joker 12 RT | Joker 8 RT | VERSATILE TD 600 |
| Агрегатируется | Кл. 4-5; Agrotron 265 | Кл. 5; К-700 | Кл. 5; АТМ 5280 Terrion | Кл. 6; Беларус 3022 ДЦ1 | Кл. 3-5; Agrotron 165.7 | не менее 260 кВт John Deere 9460R | не менее 175 кВт CASE IH MX 285 | от 320 л.с VERSATILE 2375 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | 7-14 | 7-9 | от 8 | от 8 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 6,8 | 4,1 | 12,0 | 7,53 | 9,33 |
| Габаритные размеры орудия, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 6870 | 3200 | 7650 | 7800 | 7000 | 6600 | 6200 | 9500 |
| ширина | 6000 | 6090 | 6120 | 7200 | 4360 | 12500 | 8270 | 9335 |
| высота | 1600 | 1490 | 1400 | 1260 | 1450 | 1760 | 1700 | 1880 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 6760 | 3200 | 7650 | 7800 | 7000 | 6650 | 6290 | 7430 |
| ширина | 3080 | 3100 | 3520 | 4350 | 4360 | 2910 | 2920 | 5350 |
| высота | 3350 | 3650 | 3700 | 3160 | 1800 | 3990 | 3980 | 3890 |
| Масса орудия эксплуатационная, кг | 5100 | 4925 | 6470 | 6230 | 3700 | 9890 | 5600 | 7875 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 3-20 | до 12 | 12-16 | до 15 | 6-15 | до 15 | до 15 | до 15 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | НД | Значение показателя по результатам испытаний на видах работ: |
| --- | --- | --- |
| Состав агрегата: | Согласно эксплуатационной документации | предпосевная обработка почвы |
| - трактор |  | Agrotron 265 | К-700 | АТМ 5280 Terrion | Беларус 3022 ДЦ1 | Agrotron 165.7 | John Deere 9460R | CASE IH MX 285 | VERSATILE 2375 |
| - дисковое орудие |  | БДУ-6х4ПС | DISC-O-Mulch Gold | АДУ-6А | БДМ-7х3 ПКШК | БДМ-4х3 ПШК | Joker 12 RT | Joker 8 RT | VERSATILE TD 600 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 9,31 | 7,3 | 7,8 | 7,2 | 9,57 | 10,4 | 12,3 | 10,8 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 7 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 6,7 | 3,85 | 11,9 | 7,35 | 9,2 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 5,5 | 4,25 | 4,29 | 4,8 | 3,68 | 12,4 | 9,04 | 9,94 |
| - сменного времени |  | 3,41 | 3,0 | 2,93 | 3,63 | 2,82 | 9,4 | 7,14 | 8,1 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 3,26 | 5,75 | 3,63 | 5,21 | 7,05 | 5,4 | 4,9 | 9,3 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 152 | Более 154 | Более 161 | 51 | Более 171 | Более 178 | Более 169 | Более 264 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 12 | 15 | 11,7 | 12,9 | 9,4 | 13,3 | 7,1 | 10,1 | 10,4 |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм вкл. | Не менее 80 | 98,6 | 95,9 | 82,0 | 100 | 84,6 | 76,4 | 100 | 100 |
| Подрезание растительных остатков (сорняков), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| Гребнистость поверхности, см | Не более 5 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,9 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 50 | 100 | 84 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН

(По результатам испытаний на Кубанской МИС)

БОРОНА ДИСКОВАЯ CATROS 6001-2

Изготовитель – фирма "AMAZONE", Германия

Борона дисковая Catros 6001-2 предназначена для обработки стерневых фонов, ухода за парами на равнинных полях и предпосевной обработки почвы.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона дисковая состоит из двухсекционной рамы, консольно соединенной между собой, на которой крепится трехточечная навеска для соединения с энергосредством. На раме также установлены два ряда сферических дисков диаметром 460 мм. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, закрепленном на индивидуальной стойке.

Индивидуальная подвеска стоек обеспечивает равномерное заглубление рабочих органов агрегата по всей ширине захвата независимо от изменения рельефа поля и при наезде отдельных дисков на незначительные препятствия.

Благодаря открытой конструкции рамы и большому промежутку между рядами дисков исключается забивание агрегата даже при наличии на поле большого количества органического материала.

Двухсекционный каток с клиновыми кольцами диаметром 580 мм, установленный за дисками, обеспечивает оптимальное поверхностное уплотнение почвы, стабильность глубинной обработки и выравнивание поверхности почвы.

Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью гидросистемы и механизма ограничения глубины, состоящего из двух винтов и шкалы с разметкой.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БД-9,3

Изготовитель – ОАО РТП "Петровское", г. Светлоград

Борона дисковая тяжелая БД-9,3 предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки крупностебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных и энергосберегающих технологиях.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 28 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона дисковая является рамной конструкцией на ходовых колесах, соединяемой с трактором с помощью прицепа (сницы).

К раме подвешены батареи дисков, образующие две линии переднюю и заднюю, диски батарей первого ряда работают относительно оси бороны – "вразвал", диски задней линии – "всвал".

Для управления бороной на раме, крыльях и прицепе монтируются:

- гидравлическая система с четырьмя гидроцилиндрами, два из которых переводят крылья с подвешенными батареями дисков в транспортное положение и обратно, а два гидроцилиндра подкатывают колесный ход под раму, поднимая всю борону в транспортное положение;

- механизма регулировки положения прицепа, с помощью системы рычагов которого изменяется взаимное положение (выше - ниже) передней и задней линии дисковых батарей и соответственно степень их воздействия на почву;

- устройство для изменения угла атаки дисков для каждой из батарей, посредством которого батарея дисков с чистиками в сборе крепится к раме бороны.

Регулировка глубины обработки почвы в зависимости от влажности и твердости почвы производится с помощью изменения угла атаки дисков от 9 до 21 градуса, с интервалом в 3 градуса.

БОРОНА ДИСКОВАЯ "CHALLENGER 1435"

Изготовитель – Фирма "AGCO CORPORATION", США

Борона дисковая "Challenger 1435" предназначена для обработки стерни колосовых культур, обработки почв после уборки пропашных культур, ухода за лугами и пастбищами, разработки пласта многолетних трав до и после вспашки. Борона может применяться для обработки паровых полей и предпосевной подготовки почвы.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона дисковая "Challenger 1435" состоит из следующих основных частей: рамы с опорными колесами и прицепным устройством, рабочих органов и гидросистемы.

Рама представляет собой сварную конструкцию из брусьев квадратного сечения и состоит из трех секций (центральной и шарнирно соединенных с ней двух боковых). В передней части центральной секции крепится прицепное устройство, состоящее из сницы и прицепа.

Рабочие органы бороны состоят из восьми дисковых батарей и трех секций пружинных борон. В рабочем положении дисковые батареи выстраиваются в Х-образную схему, состоят из 82 дисков диаметром 610 мм и толщиной 6 мм, расставленных на расстоянии 210 мм друг от друга. Задние батареи оборудованы внешними дисками меньшего диаметра, что препятствует образованию гребней, при чем внешний диск усечен для препятствования образования борозды. Вслед за задними батареями дисков расположены три трехрядные секции пружинных борон.

Транспортные колеса бороны установлены на поворотных валах, что обеспечивает перевод из транспортного положения в рабочее, а также регулировку изменения глубины хода рабочих органов (дисковых батарей) посредством гидроцилиндров. Регулировка положения переднего ряда опорных колес обеспечивается винтовым механизмом.

БОРОНА ДИСКОВАЯ "SOFTER 6"

Изготовитель – Фирма "Farmet a.s.", Чехия

Борона дисковая прицепная "Softer 6" предназначена для измельчения растительных остатков стерни озимых и яровых культур с частичной заделкой их в почву, выравнивания почвы после вспашки, а также измельчения фракций почвы после ее основной обработки при помощи плуга или другого орудия.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона "Softer 6" имеет сборную рамную конструкцию. Рама состоит из центральной части, а также левой и правой боковых секций, соединенных с центральной частью шарнирно. Центральная часть рамы является несущей основой, на которую крепятся боковые секции с гидроцилиндром их подъема, транспортные колеса с гидроцилиндрами подката и сница с прицепным устройством.

В рабочем положении секции дисковых батарей образуют два ряда вырезных дисков диаметром 510 мм, расставленных на расстоянии 240 мм друг от друга с постоянным углом атаки - 15° и под наклоном 15°. Каждый диск установлен с помощью подшипникового узла на индивидуальной стойке. Первый ряд дисков работает "всвал", а второй "в развал". Вслед за дисками на центральной секции рамы и на боковых секциях в один ряд установлены батареи дисковых катков.

Рабочая глубина бороны настраивается с помощью установки на шток гидроцилиндра набора клипс.

БОРОНА ДИСКОВАЯ KRAUSE 8200

Изготовитель – Фирма "KUHN KRAUSE INC", США

Борона дисковая KRAUSE 8200 предназначена для обработки стерневых фонов, ухода за парами на равнинных полях (уклон до 8() и предпосевной подготовки почвы.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона состоит из центральной секции рамы со сницей и опорными колесами, боковых секций рамы, дисковых рабочих органов, секций пальцевых пружинных борон и гидросистемы.

Рама бороны является основной несущей конструкцией, на которой крепятся все узлы и детали. Боковые секции рамы соединены с центральной секцией шарнирно, что обеспечивает их подъем с помощью гидроцилиндров в вертикальное положение при переводе бороны в транспортное положение.

В передней части центральной секции рамы установлена сница, обеспечивающая соединение бороны с трактором.

По всей ширине бороны установлены в два ряда дисковые рабочие органы, а за ними установлены пальцевые пружинные бороны, которые обеспечивают дополнительное крошение крупных комков, выравнивание почвы и вычесывание сорняков.

В средней части центральной секции установлены опорные колеса, обеспечивающие регулировку глубины обработки и перемещение агрегата.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ЛЕМКЕН-РУБИН 9/600

Изготовитель – ООО "Лемкен-РУС"

с. Детчино, Калужская область

Борона дисковая Лемкен-Рубин 9/600 предназначена для обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы под посев в традиционной и мульчирующей технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона дисковая Лемкен-Рубин 9/600 состоит из двухсекционной рамы шарнирно соединенной между собой. В передней части рамы находится прицепное устройство для соединения с энергосредством. На раме установлены два ряда полусферических вырезных дисков диаметром 610 мм. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, закрепленном на индивидуальной стойке.

Индивидуальные стойки с дисками подпружинены относительно рамы агрегата. Такая схема подвески, форма, угол атаки и наклона дисков обеспечивают высокую интенсивность воздействия орудия на почву, а также исключают повреждения рабочих органов и перегрузку трактора при наезде на препятствия.

За дисками установлен двухрядный двухсекционный каток, обеспечивающий оптимальное уплотнение почвы и выравнивание поверхности почвы.

Регулировка по глубине осуществляется перестановкой штифтов в отверстия регулировочных пластин на катке.

БОРОНА ДИСКОВАЯ РУБИН 9/500У

Изготовитель – ООО "Лемкен-РУС"

с. Детчино, Калужская область

Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/500 У предназначена для предпосевной обработки почвы, ухода за парами, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/500 У представляет собой навесную машину шириной захвата пять метров. Основной несущей конструкцией машины является рама сварной конструкции, к которой крепятся: трехточечное прицепное устройство, два ряда сферических вырезных дисков, два ряда секций отбойных сетчатых борон, установленных между рядами дисков и сдвоенные трубчато-ребристые катки.

Два ряда сферических вырезных дисков диаметром 625 мм, расставленные в ряду с промежутками в 250 мм, легко заглубляются в почву, разрезают и измельчают грубые растительные остатки, равномерно рыхлят пласт почвы и заделывают измельченную массу в обработанный слой. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, закрепленном на индивидуальной стойке.

Индивидуальные стойки с дисками подпружинены относительно рамы агрегата. Такая схема подвески, форма, угол атаки и наклона дисков обеспечивают высокую интенсивность воздействия орудия на почву, а также исключают повреждения рабочих органов и перегрузку трактора при наезде на препятствия.

Трубчато-ребристые катки обеспечивают оптимальное поверхностное уплотнение почвы и выравнивание поверхности почвы.

Регулировка по глубине осуществляется перестановкой штифтов в отверстия регулировочных пластин на катке.

БОРОНА ДИСКОВАЯ РУБИН 9/400 У

Изготовитель – ООО "Лемкен-РУС"

с. Детчино, Калужская область

Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/400 У предназначена для предпосевной обработки почвы, ухода за парами, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/400 У представляет собой навесную машину шириной захвата четыре метра. Основной несущей конструкцией машины является рама сварной конструкции, к которой крепятся: трехточечное прицепное устройство, два ряда сферических вырезных дисков, два ряда секций отбойных сетчатых борон, установленных между рядами дисков и сдвоенные трубчато-ребристые катки.

Два ряда сферических вырезных дисков диаметром 625 мм, расставленные в ряду с промежутками в 250 мм, легко заглубляются в почву, разрезают и измельчают грубые растительные остатки, равномерно рыхлят пласт почвы и заделывают измельченную массу в обработанный слой. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, закрепленном на индивидуальной стойке.

Индивидуальные стойки с дисками подпружинены относительно рамы агрегата. Такая схема подвески, форма, угол атаки и наклона дисков обеспечивают высокую интенсивность воздействия орудия на почву, а также исключают повреждения рабочих органов и перегрузку трактора при наезде на препятствия.

Трубчато-ребристые катки обеспечивают оптимальное поверхностное уплотнение почвы и выравнивание поверхности почвы.

Регулировка по глубине осуществляется перестановкой штифтов в отверстия регулировочных пластин на катке.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ЛЕГКАЯ ГЕЛИОДОР 8/500

Изготовитель – ООО "Лемкен-РУС"
с. Детчино, Калужская область

Борона дисковая легкая почвообрабатывающая Гелиодор 8/500 (левая и правая) предназначена для предпосевной обработки почвы (для мульчирования или после вспашки), измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, для эксплуатации на легких и средних почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35 % и твердостью до 3,5 МПа.

Борона Гелиодор 8/500 состоит из рамы, на которой крепится навесное устройство, два ряда полусферических вырезных дисков, диаметром 465 мм. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, закрепленном на индивидуальной стойке.

Индивидуальные стойки с дисками подпружинены относительно рамы агрегата. Такая схема подвески, форма, угол атаки и наклона дисков обеспечивают высокую интенсивность воздействия орудия на почву, а также исключают повреждения рабочих органов и перегрузку трактора при наезде на препятствия.

За дисками установлены в один ряд трубчатые и в один ряд трубчато-ребристые катки, обеспечивающие оптимальное поверхностное уплотнение почвы и выравнивание поверхности почвы.

Регулировка по глубине осуществляется перестановкой штифтов в отверстия регулировочных пластин на катке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | CATROS 6001-2 | БД-9,3 | Challenger 1435 | Softer 6 | KRAUSE 8200 | Рубин 9/600 | Рубин 9/500 У* | Рубин 9/400 У** | Гелиодор 8/500*** |
| Агрегатируется | Кл. 4-5 Джон Дир 8420 | Кл. 5-6 АТМ 7360, Беларус 3522 | Кл. 5 Джон Дир 8420 | Кл. 4-5 Джон Дир 8295R | Кл. 8-9 Джон Дир 9430 | Кл. 4-5 Challenger МТ-685D | Кл. 4-5 Challenger МТ-685С | Кл. 5-6 Fendt Vario 936 | Кл. 5 Fendt Vario 936 |
| Рабочая скорость, км/ч | 14,5-14,9 | 8,5-12,8 | 14,9-15,75 | 6,6-14,5 | 10,2-11,9 | 12,7-16,7 | 10,4-12,1 | 11,5-13,5 | 14,2-14,3 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,9-6,0 | 9,3 | 8,8-8,85 | 5,8 | 9,0 | 5,5 | 9,8 | 7,5-7,8 | 9,7 |
| Габаритные размеры орудия, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2550 | 7700 | 9630 | 5720 | 10800 | 7300 | 11830 | 9300 | 9500 |
| ширина | 6300 | 9300 | 9300 | 6150 | 10000 | 6510 | 10500 | 8500 | 10420 |
| высота | 1570 | 2100 | 1450 | 980 | 1650 | 1900 | 2080 | 2280 | 1600 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2550 | 7700 | 9630 | 5720 | 10800 | 7270 | 8750 | 6000 | 6700 |
| ширина | 2950 | 6100 | 4050 | 3030 | 4100 | 3000 | 3440 | 2770 | 2570 |
| высота | 3500 | 4140 | 4000 | 3400 | 3800 | 4000 | 3960 | 3950 | 4000 |
| Масса орудия эксплуатационная, кг | 3800 | 9800 | - | 4350 | - | 5820 | 13390 | 9040 | 7490 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | До 15 | До 20 | До 12 | До 12 | До 12 | До 14 | До 14 | До 14 | До 14 |

*Все данные даны по агрегату системного носителя Гигант 12С/1000 и борон Рубин 9/500 У ПР и Рубин 9/500 У ЛВ.

**Все данные даны по агрегату системного носителя Гигант 10С/800 и борон Рубин 9/400 У ПР и Рубин 9/400 У ЛВ.

*** Все данные даны по агрегату системного носителя Гигант 10/100 с двумя боронами Гелиодор 8/500 ПР и Гелиодор 8/500 ЛВ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | НД | Значение показателя по результатам испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | дисковое лущение стерни | предпосевная | дисковое | выравнивание |
|  |  | подсол-нечника 2 след | сои 1 след | кукурузы 3 след | озимой пшеницы 1 след | сои 1 след | обработка почвы | лущение стерни кукурузы 1 след | пахотных борозд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Состав агрегата | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Джон Дир 8420 | АТМ 7360 | Беларус 3522 | Джон Дир 8420 | Джон Дир 8295R |
| - дисковое орудие |  | Catros 6001-2 | БД-9,3 | Challenger 1435 | Softer 6 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 11,0 | 12,8 | 14,9 | 15,75 | 14,5 | 6,6 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 10 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,1 | 9,15 | 8,8 | 8,85 | 5,8 | 5,8 |
| Производительность за 1 ч, га |  |
| - основного времени |  | 8,69 | 8,82 | 8,86 | 9,97 | 11,74 | 13,12 | 13,94 | 8,4 | 3,81 |
| - сменного времени |  | 6,74 | 6,84 | 6,90 | 7,41 | 8,59 | 9,66 | 10,35 | 6,09 | 2,92 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 4,6 | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 4,4 | 3,6 | 3,7 | 5,8 | 5,7 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | Более 170 | Более 160 | Более 201 | Более 373 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 12 | 8,7 | 8,1 | 10,2 | 12,5 | 10,3 | 12,0 | 9,1 | 5,2 | 11,7 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм включ. | Не менее 80 | 94,1 | 94,6 | 91,1 | 85,1 | 85,5 | 79,9 | 83,7 | 97,6 | 80,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности, см | Не более 5 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,3 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 50 | 60,0 | 96,0 | 76,2 | 65,2 | 54,6 | 82,1 | - | 64,5 | 58,5 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

Окончание таблицы

|  |  | Значение показателя по результатам испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | дисковое лущение стерни |
| Показатель | НД | пшеницы 3 след | после уборки сахарной свеклы | кукурузы 2 след | после уборки сахарно й свеклы | озимой пшеницы 1 след | кукурузы 1 след | озимой пшеницы 1 след | подсолнечника 2 след | озимой пшеницы 1 след | подсолнечника 2 след |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Состав агрегата: | Согласно инструк-ции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Джон Дир 9430 | Challenger MT-685D | Challenger MT-685D | Fendt Vario 936 | Fendt Vario 936 |
| - дисковое орудие |  | KRAUSE 8200 | Лемкен-Рубин 9/600 | Системный носитель Гигант 12С/1000 с двумя боронами Рубин 9/500 У ПР и ЛВ | Системный носитель Гигант 10С/800 + Рубин 9/400 У ПР и ЛВ | Системный носитель Гигант 10/1000 с двумя боронами Гелиодор 8/500 ПР и ЛВ |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 11,9 | 10,2 | 16,2 | 12,7 | 12,1 | 10,4 | 11,5 | 13,5 | 14,3 | 14,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 10 | 9 | 9 | 5,5 | 5,5 | 9,8 | 9,8 | 7,5 | 7,8 | 2,7 | 9,7 |
| Производительность за 1 ч, га |  |
| - основного времени |  | 10,68 | 9,18 | 8,89 | 7,0 | 11,84 | 10,24 | 8,6 | 10,54 | 13,91 | 13,71 |
| - сменного времени |  | 8,14 | 7,07 | 6,74 | 5,47 | 8,72 | 7,71 | 6,47 | 7,91 | 10,42 | 10,32 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 6,1 | 6,8 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 6,2 | 4,3 | 2,8 | 2,9 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | Более 430 | Более 491 | 128 | 152,5 | Более 318 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 12 | 12,75 | 7,6 | 7,9 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 12,0 | 7,4 | 5,7 | 7,4 |
| Крошение почвы, %, | Не менее 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм вкл. |  | 80,0 | 85,4 | 99,0 | 98,5 | 91,8 | 82,8 | 89,5 | 88,0 | 91,4 | 88,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности, см | Не более 5 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,04 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 50 | 82,4 | 76,8 | 71,3 | 79,6 | 55,1 | 50,0 | 61,9 | 50 | 61,4 | 50 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН

(По результатам испытаний на Поволжской МИС)

ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА «GL FF 28»

Изготовитель – ООО «Кивонь РУС», 
г. Каменка, Пензенская обл.

Тяжелая дисковая борона «GL FF 28» предназначена для основной обработки почвы под зерновые культуры после пропашных культур (кукурузы, подсолнечника и других).

Дисковая борона «GL FF 28» имеет сварную конструкцию рамы и соединяется с трактором посредством прицепа.

Рама бороны состоит из продольных и поперечных несущих брусьев, сваренных в прямоугольную конструкцию. На раме крепятся механизмы с секторами  изменения угла атаки дисковых батарей, кронштейны крепления для двух спаренных опорно-транспортных колес, кронштейны понизителей прицепа и кронштейны крепления гидроцилиндров перевода бороны в транспортное положение. Передняя и задняя батарея дисков крепятся к раме бороны болтовыми соединениями. Тип расположения их V- образный. Борона оборудована прицепом, который имеет механизмы установки и корректировки линии тяги и компенсирующего устройства, которое позволяет осуществлять продольное копирование рабочих органов в процессе работы.

Рабочие органы - вырезные диски, конструкция которых позволяет проводить основную обработку почву на глубину до 22 см. Глубина обработки регулируется пластинами различной толщины, которые устанавливаются на одном из штоков подъемных гидроцилиндров.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-6/2,4К

Изготовитель - ООО «Волгаагромаш»,
 г. Кинель, Самарская обл.

Борона дисковая тяжелая БДТ-6/2,4К предназначена для лущения жнивья, обработки занятых паров, зяблевой обработки полей после уборки пропашных культур, осенней обработки зяби, а также для подготовки окультуренных почв под посев озимых зерновых, пожнивных и поукосных культур.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах и агрегатируется с тракторами класса 5.

Рама  представляет собой сварную конструкцию для крепления основных узлов и деталей агрегата.

Борона состоит из прицепного устройства, которое обеспечивает присоединение агрегата к задней навесной системе трактора. Порядок расположения рабочих органов на раме: спереди батареи смещены относительно друг друга, сзади имеют симметричное расположение. Рабочие органы – гладкие и вырезные диски. Каждая батарея оборудована чистиками. Угол атаки регулируется независимо для передних и задних батарей.

Прикатывающий каток, предназначен для дробления комков почвы и выравнивания поверхности поля.

Колесный ход предназначен для транспортировки агрегата. Колесный ход оборудован пневматической тормозной системой.

Гидросистема агрегата предназначена для перевода его из транспортного положения в рабочее и обратно. Управление ей осуществляется трактористом из кабины трактора.

Электрооборудование предназначено для обозначения габаритов, указания поворотов и стоп-сигнала при транспортировании агрегата по дорогам.

Установка дисковых батарей в требуемое рабочее положение (углов атаки передних и задних батарей) осуществляется при помощи гидроцилиндров их перевода.

Установка глубины обработки почвы осуществляется при помощи гидравлического ограничителя гидроцилиндра колесного хода.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА «ТМ 400/5»

Изготовитель - ООО «Кивонь РУС», 
г. Каменка Пензенская обл.

Комбинированная дисковая борона «ТМ 400/5» предназначена для лущения (дискования) почвы, мелкой обработки почвы на стерневых фонах (допускается использование на обработанном фоне) под посев с/х культур, и измельчения стерни и растительных остатков крупностебельных культур.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах и агрегатируется с тракторами класса 5.

Рама сварной конструкции из труб прямоугольного сечения и  предназначена для крепления основных узлов и деталей агрегата.

Дисковая борона состоит из прицепа, имеющего механизмы установки и корректировки линии тяги и компенсирующего устройства, которое позволяет осуществлять продольное копирование рабочих органов в процессе работы,  двух пар тандемных транспортных колес, двух батарей вырезных сферических дисков (передние) и двух батарей гладких сферических дисков (задние).  Между передним и задним рядами дисковых батарей к раме бороны крепятся пять плоскорежущих рыхлителей. Борона оборудована гидросистемой и световым оборудованием.

Гидросистема агрегата предназначена для перевода его из транспортного положения в рабочее и обратно.

Угол атаки передних и задних батарей регулируется при помощи сектора с набором соответствующих отверстий.

Плоскорежущие рыхлители, имеют возможность регулировки глубины обработки почвы при помощи регулировочных отверстий в стойках крепления.

Установка глубины  обработки почвы осуществляется при помощи гидравлического ограничителя гидроцилиндра колесного хода.

БОРОНА ДИСКОВАЯ CATROS 6000

Изготовитель - ЗАО «Евротехника», г. Самара.

Борона дисковая Catros 6000 предназначена для лущения (дискования) почвы, интенсивного перемешивания обрабатываемого слоя с целью быстрого и равномерного появления всходов зерновой падалицы и сорняков, а также для предпосевной подготовки почвы под посев озимых культур и дискования стерни крупностебельных культур.

Борона агрегатируется с тракторами класса 3-5.

Борона дисковая состоит из навесного устройства, гидросистемы основной рамы и двух дополнительных полурам, шарнирно прикрепленных к основной раме. На передней части дополнительных полурам закреплены сферические диски с фиксированным углом атаки, а на задней части установлены  катки с продольными прорезиненными элементами.

Подъём и опускание катков с помощью регулировочного механизма позволяет устанавливать заданную глубину обработки.

ДИСКОВАЯ БОРОНА БДВ-4,0

Изготовитель – ДП «Минойтовский ремонтный завод», Республика Беларусь

Дисковая борона БДВ-4,0  предназначена для лущения (дискования) почвы, мелкой обработки почвы на стерневых фонах (допускается использование на обработанном фоне) под посев с/х культур и измельчения стерни и растительных остатков крупностебельных культур.

Машина агрегатируется с тракторами класса 3.

Рама представляют собой сварную конструкцию из профиля прямоугольного сечения. К поперечным брусьям рамы приварены кронштейны с отверстиями для установки стоек рабочих органов (дисков).

Блок рабочих органов - это два ряда вырезных дисков, выполненных из высокопрочной стали. Все дисковые органы имеют индивидуальные стойки, которые при помощи болтовых соединений жестко крепятся к раме с определенным углом атаки.

Сница сварной конструкции оборудована прицепным устройством. Прицепное устройство позволяет изменять ее положение в двух плоскостях, что облегчает присоединение машины к энергосредству. Для изменения положения  сницы в конструкции бороны предусмотрен талреп.

Транспортно-ходовая система включает в себя два  колеса, которые через систему рычагов и осей  шарнирно соединены с поперечным брусом рамы.

Борона оборудована спирально-трубчатыми катками, которые дополнительно крошат, прикатывают и выравнивают обработанную поверхность поля.

Подъём бороны из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется с помощью гидроцилиндра. Для фиксации гидроцилиндра в транспортном положении гидросистема оборудована запорным краном, расположенным на гидроцилиндре.

Глубина обработки почвы дисками регулируется изменением положения прикатывающего катка в регулировочных пластинах.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПОЛУНАВЕСНАЯ БДП-4х2

Изготовитель – ООО «Волгаагромаш», 
 г. Кинель Самарская область

Дисковая борона БДП-4х2  предназначена для лущения (дискования) почвы, мелкой обработки почвы на стерневых фонах (допускается использование на обработанном фоне) под посев с/х культур и измельчения стерни и растительных остатков крупностебельных культур.

Машина агрегатируется с тракторами класса 3.

Рама представляют собой сварную конструкцию из профиля прямоугольного сечения. К поперечным брусьям рамы приварены кронштейны с отверстиями для установки стоек рабочих органов (дисков).

Блок рабочих органов - это два ряда вырезных дисков, выполненных из высокопрочной стали. Все дисковые органы имеют индивидуальные стойки, которые при помощи болтовых соединений жестко крепятся к раме с определенным углом атаки.

Сница сварной конструкции оборудована прицепным устройством, которое позволяет изменять ее положение в двух плоскостях, что облегчает присоединение машины к энергосредству. Для изменения положения сницы в конструкции бороны предусмотрен талреп.

Транспортно-ходовая система включает в себя два  колеса, которые через систему рычагов и осей  шарнирно соединены с поперечным брусом рамы.

Борона оборудована спирально-трубчатыми катками, которые дополнительно крошат, прикатывают и выравнивают обработанную поверхность поля.

Подъём бороны из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется с помощью гидроцилиндра. Для фиксации гидроцилиндра в транспортном положении гидросистема оборудована запорным краном, расположенным на гидроцилиндре.

Глубина обработки почвы дисками регулируется изменением положения прикатывающего катка в регулировочных пластинах.

БОРОНА ДИСКОВАЯ «РУБИН 9/600 КУА»

Изготовитель – ООО «ЛЕМКЕН-РУС», 
с. Детчино Калужская область.

Борона дисковая «Рубин 9/600 КУА» предназначена для измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки почвы под посев.

Борона предназначена для эксплуатации на почвах влажностью до 35%, твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами класса 4 и 5.

Борона состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, прицепного устройства, рабочих органов (дисков, секций штригельных борон, планчато - трубчатых катков), колесного хода. Рама является несущим элементом всех узлов и механизмов бороны, выполнена из профиля прямоугольного сечения. К раме крепятся прицепное устройство, два ряда вырезных полусферических дисков, два ряда секций штригельных борон, установленных между рядами дисков и сдвоенных планчато - трубчатых катков. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, надежно закрепленном на индивидуальной подпружиненной стойке.

Глубина обработки бороны задается изменением положения катков путем перемещения регулировочных пальцев в отверстиях установочных пластин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | «GL FF 28» | БДТ-6/2,4К | «ТМ 400/5» | CATROS 6000 | БДВ-4,0 | БДП-4х2 | «РУБИН 9/600 КУА» |
| Агрегатируется | Кл. 5; К-701 | Кл. 5; К-744Р | Кл. 5; К-701, Беларус 2522 | Кл. 5; К-701 | Кл. 3; ХТЗ-16131 | Кл. 3; ХТЗ-16131 | Кл. 4,5; John Deere 8310 R |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,1-11,3 | 9,5 | 10,6-12,0 | 12 | 12 | 12 | 11,0 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,9 | 5,8 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 3,9 | 5,9 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 6900 | 10680 | 8800 | 2650 | 6420 | 6400 | 7400 |
| ширина | 3950 | 6810 | 4000 | 6550 | 4350 | 4350 | 6500 |
| высота | 1550 | 1630 | 1650 | 1860 | 1850 | 1830 | 1840 |
| -в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 6900 | 10520 | 8600 | 1250 | 6090 | 6070 | 7260 |
| ширина | 3950 | 2400 | 3500 | 2700 | 4350 | 4400 | 2950 |
| высота | 1900 | 2900 | 2260 | 3500 | 2000 | 2000 | 3950 |
| Масса орудия эксплуатационная, кг | 5560 | 7013 | 5530 | 3664 | 3415 | 3405 | 5760 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 0-25* | До 16 | 0-12/0-35** | До 12 | До 16 | До 16 | До 14 |

*-пределы регулирования угла атаки дисковых батарей

**- плоскорежущими лапами

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | АТТ, НД | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мелкая основная обработка | Стерня подсолнечника | Стерня ячменя |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | К-744Р | К-701 | К-701, Беларус 2522 | John Deere 8310 R | ХТЗ-16131 |
| - дисковое орудие |  | БДТ-6/2,4К | «GL FF 28» | CATROS 6000 | «ТМ 400/5» | «РУБИН 9/600 КУА» | БДВ-4,0 | БДП-4х2 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 9,5 | 9,1 | 12 | 11,2 | 11,0 | 12,0 | 12 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 7,0 | 5,8 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 3,9 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 5,51 | 3,55 | 7,06 | 4,37 | 6,52 | 4,66 | 4,66 |
| - сменного времени |  | 4,26 | 2,80 | 5,60 | 3,47 | 5,14 | 3,63 | 3,63 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 7,90 | 11,89 | 5,95 | 8,32 | 6,98 | 5,12 | 5,12 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | Более 152 | Более 155 | Более 154 | Более 153 | Более 153 | - | - |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 12 | 11,9 | 16,8 | 9,7 | 12,0 | 13,9 | 11,3 | 11,3 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм включительно | Не менее | 93,1 | 84,9 | 94,9 | 81,9 | 87,6 | 92,7 | 92,7 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 3,6 | 3,6 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 50 | 80,2 | 74,8 | 52,0 | 85,7 | - | 83,0 | 84,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН

(По результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АД-3

Изготовитель - ЗАО «КОМЗ-Экспорт»

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Агрегат дисковый полунавесной АД-3 с двухрядным расположением рабочих органов предназначен для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов.

Агрегат дисковый применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 30% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3- 4.

Агрегат дисковый АД-3 состоит из рамы, рабочих органов, катка прикатывающего, транспортных колес, гидросистемы, подкатного устройства, сцепного устройства с опорной стойкой, диска отбойного и граблин. Каток прикатывающий предназначен для опоры агрегата при работе, разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения почвы после прохода дисков, а также для регулировки глубины обработки.

Рабочий орган представляет собой сферический диск с вырезами по контуру, закрепленный на индивидуальной подпружиненной стойке. Стойка изогнута в соответствии с оптимальными углами атаки и креном для обработки почвы и крепится в держателе при помощи маятника с пружиной. Упругая пружинная подвеска стойки предохраняет рабочий орган от поломки.

Диски рабочих органов переднего ряда – с постоянным углом атаки 19,5о, а диски рабочих органов заднего ряда – с постоянным углом атаки 23о.

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АД-4

Изготовитель: ЗАО «КОМЗ-Экспорт»

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Агрегат дисковый полунавесной АД-4 с двухрядным расположением рабочих органов предназначен для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов. Агрегат может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки.

Агрегат дисковый применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 30% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3; 4.

Агрегат дисковый АД-4 состоит из рамы, рабочих органов, катка прикатывающего, транспортных колес, гидросистемы, подкатного устройства, сцепного устройства с опорной стойкой, диска отбойного и граблин. Прикатывающий каток является опорой при работе агрегата, предназначен для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения почвы после прохода дисков и для регулировки глубины обработки.

Рабочий орган представляет собой сферический диск с вырезами по контуру, закрепленный на индивидуальной подпружиненной стойке. Стойка изогнута в соответствии с оптимальными углами атаки и креном для обработки почвы и крепится в держателе при помощи маятника с пружиной. Упругая пружинная подвеска стойки предохраняет рабочий орган от поломки.

Диски рабочих органов переднего ряда – с постоянным углом атаки 19,5о, а диски рабочих органов заднего ряда – с постоянным углом атаки 23о.

БОРОНА ДИСКОВАЯ «Рубин 9/600 КУА»

Изготовитель - ООО «Лемкен-Рус», 
п. Детчино, Калужская область

Борона дисковая полунавесная «Рубин 9/600 КУА» с двухрядным расположением рабочих органов предназначена для интенсивной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки почвы под посев в традиционной и мульчирующей технологиях возделывания полевых культур. Борона дисковая предназначена для эксплуатации на легких, средних и тяжелых почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями. Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами мощностью 210…310 л.с.

Борона состоит из рамы, рабочих органов, катков прикатывающих, транспортных колес, гидросистемы, подкатного устройства, сцепного устройства с опорной стойкой, диска отбойного. Прикатывающие катки являются опорой при работе агрегата, предназначены для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения почвы после прохода дисков и для регулировки глубины обработки.

Рабочий орган представляет собой сферический диск с вырезами по контуру, закрепленный на индивидуальной подпружиненной стойке. Стойка изогнута в соответствии с оптимальными углами атаки и креном для обработки почвы и крепится в держателе при помощи маятника с пружиной. Упругая пружинная подвеска стойки предохраняет рабочий орган от поломки.

Диски рабочих органов переднего ряда – с постоянным углом атаки 20,4о, а диски заднего ряда – с постоянным углом атаки 21,5о.

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АДС-6

Изготовитель - ЗАО «КОМЗ-Экспорт»,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская  область

Агрегат дисковый полунавесной АДС-6 с двухрядным расположением рабочих органов предназначен для лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, ухода за пастбищами. Агрегат может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки. Агрегат дисковый применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27% и твердостью до
3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 4- 5.

Агрегат дисковый АДС-6 состоит из рамы, рабочих органов, катков прикатывающих, транспортных колес, гидросистемы, подкатного устройства, сцепного устройства с опорной стойкой, диска отбойного. Прикатывающие катки являются опорой при работе агрегата, предназначены для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения почвы после прохода дисков и для регулировки глубины обработки.

Рабочий орган представляет собой сферический диск с вырезами по контуру, закрепленный на индивидуальной подпружиненной стойке. Стойка изогнута в соответствии с оптимальными углами атаки и креном для обработки почвы и крепится в держателе при помощи маятника с пружиной. Упругая пружинная подвеска стойки предохраняет рабочий орган от поломки.

На АДС-6 установлен диск отбойный, предназначенный для того, чтобы правый задний режущий узел не оставлял после прохода агрегата борозды и не образовывал гряды.

Диски рабочих органов переднего ряда – с постоянным углом атаки 19,5о, а диски рабочих органов заднего ряда – с постоянным углом атаки 23о.

БОРОНА ДИСКОВАЯ «Gigant 10S/800 Rubin»

Изготовитель - фирма «Lemken», Германия.

Борона дисковая полуприцепная «Gigant 10S/800 Rubin» с двухрядным расположением рабочих органов предназначена для интенсивной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидеритами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки почвы под посев в традиционной и мульчирующей технологиях возделывания полевых культур.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

Борона дисковая полуприцепная «Gigant 10S/800 Rubin» состоит из системного носителя «Gigant 10S/800» и двух навесных секций борон дисковых Rubin.

Борона дисковая состоит из средней части складной рамы с двумя трехточечными навесными устройствами; боковых рабочих секций складной рамы, на которых установлены две шарнирно закрепленные балки с рабочими органами; сцепного устройства со сцепной петлей; оси с опорными колесами; улавливающего сцепного устройства с маятниковым выравнивателем; нижней тяги; верхней тяги; механизмов регулировки заглубления рабочих органов и прикатывающих катков. Прикатывающие катки являются опорой при работе агрегата, предназначены для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения почвы после прохода дисков и для регулировки глубины обработки.

Механизм заглубления рабочих органов является составной частью трехточечного навесного устройства.

Диски рабочих органов переднего ряда – с постоянным углом атаки 20,4о, а диски рабочих органов заднего ряда – с постоянным углом атаки 21,5о.

БОРОНА ДИСКОВАЯ «Sunflower 1435-30»

Изготовитель - фирма «Sunflower Manufacturing», США.

Борона дисковая полуприцепная «Sunflower 1435-30» с двухрядным расположением рабочих органов предназначена для измельчения растительных остатков с частичной заделкой их в почву, а так же для измельчения фракций почвы после ее основной обработки.

Агрегатируется  с тракторами тягового класса 5.

Борона дисковая «Sunflower 1435-30» имеет рамную конструкцию, состоящую из центральной рамы и двух шарнирно присоединяемых левой и правой боковых рам. Центральная рама опирается на две пары балансиров с четырьмя ходовыми колёсами. Боковые рамы - на отдельные балансиры (по одному балансиру на каждой боковой раме) с двумя опорными колёсами.

Для выравнивания почвы борона укомплектована блоками трехрядных пружинных борон. Глубина обработки регулируется с помощью винтовых механизмов балансиров копирующих колес и гидравлического регулятора управления глубиной.

Диски двух передних линий с постоянным углом атаки 20 о работают «вразвал», а диски двух задних линий с постоянным углом атаки 19 о работают «всвал».

Диски бороны «Sunflower 1435-30» – сферические, сплошные, за исключением двух крайних дисков задних боковых батарей (вырезные).

В передней части бороны, на концах крайних продольных брусьев боковых рам, смонтированы балансиры копирующих колёс с механизмами регулировки поперечного выравнивания относительно центральной рамы и управления глубиной обработки передних батарей дисков.

Техническая характеристика дисковых борон

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | АД-3 | АД-4 | «Рубин 9/600 КУА» | АДС-6 | «Gigant 10S/800 Rubin» | «Sanflower 1435-30» |
| Агрегатируется | Кл. 3; 4 | Кл. 3; 4 | Кл. 4; 5 | Кл. 4; 5 | Кл. 5 | Кл. 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…16 | 10…16 | 10…15 | 10…16 | 10…15 | До 15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,5 | 4,15 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,3 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 7510 | 7415 | 8130 | 7340 | 9190 | 9690 |
| ширина | 2950 | 4490 | 6500 | 6515 | 8580 | 9550 |
| высота | 1940 | 1945 | 1850 | 2030 | 1620 | 1480 |
| -в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 7200 | 7400 | 8100 | 7380 | 5910 | 9690 |
| ширина | 2950 | 4490 | 3000 | 2980 | 2920 | 5290 |
| высота | 2075 | 2135 | 3950 | 3880 | 4260 | 3500 |
| Масса орудия эксплуатационная, кг | 2910 | 4500 | 5800 | 5855 | 8660 | 8939 |
| Глубина обработки почвы, см | До 12 | До 12 | До 14 | До 14 | До 14 | До 12 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | НД | Значение показателя по данным испытаний при дисковании стерни зерновых культур |
| --- | --- | --- |
| Состав агрегата: | Согласно руководства по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Т-150К | «John Deere 8320R» | К-701 | Versatile 2375 | «Magnum 310» |
| - дисковое орудие |  | АД-3 | АД-4 | «Рубин 9/600 КУА» | АДС-6 | «Gigant 10S/800 Rubin» | «Sanflower 1435-30» |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч |  | 13,5 | 10,32 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 9,7 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 2,4 | 4,00 | 5,9 | 5,8 | 7,8 | 8,9 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 3,24 | 4,13 | 7,07 | 6,98 | 9,2 | 8,65 |
| - сменного времени |  | 2,41 | 3,32 | 5,51 | 5,16 | 7,22 | 6,57 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 8,42 | 6,27 | 6,07 | 7,73 | 6,82 | 4,80 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 86 | 62 | Более 302 | 50 | 146,5 | 366 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 12 | 8,8 | 10,8 | 11,6 | 9,3 | 8,6 | 8,0 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм включительно | Не менее 80 | 94,5 | 96,2 | 97,1 | 92,6 | 83,67 | 84,3 |
| Подрезание растительных остатков, % | Не менее 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 1,4 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 2,2 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 50 | - | - | - | - | 82,0 | 83,0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН

(По результатам испытаний на Центрально-Черноземной МИС)

Борона дисковая модульная прицепная
Антарес БДМП-3х4-04

Изготовитель - ЗАО «Белинсксельмаш»,
г. Каменка-6, Пензенская обл.

Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения  и выравнивания почвы  после вспашки.

Борона применяется  в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 30%, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Борона имеет раму сварной конструкции прямоугольной формы..

Агрегатируется борона с трактором при помощи прицепного устройства, которое крепится к переднему брусу рамы. На поперечных брусьях рамы установлены рабочие органы, которые состоят из ступиц, дисков и стоек. Каждый диск установлен на индивидуальной U – образной стойке и имеет наклон от вертикальной оси.

Глубина обработки почвы регулируется механизмом изменения угла атаки дисков, который состоит из талрепа, планки, рычага, стойки. Угол атаки дисков регулируется от 0…300 в соответствии с требуемой глубиной обработки почвы. Маркировка углов нанесена на шкале, которая закреплена на раме бороны.

Борона имеет шлейф-каток с винтовой навивкой, который закреплен к задним поперечным брусьям рамы. Прикатывающий шлейф-каток предназначен для измельчения и выравнивания почвы.

Борона дисковая Carrier 1225

Изготовитель – ООО «Вадерштад Производство»

с. Икорец Лискинского района Воронежской области

Дисковая борона Carrier 1225 предназначена для поверхностной обработки почвы  с выравниванием и крошением почвы, а также для обработки почвы по стерне и предпосевной подготовки почвы с прикатыванием обработанной поверхности.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах на ровных полях с уклоном до 80 с почвой различного механического состава при влажности почвы до 25%, твердостью почвы до 3,0 МПа, длине пожнивных остатков до 25 см (100 см для крупностебельных).

Борона имеет сборную рамную конструкцию и агрегатируется с трактором посредством дышла. В отцепленном состоянии дышло бороны опирается на регулируемую по высоте стойку.

Рама бороны состоит из центральной части, а также левого и правого крыльев, соединенных с центральной рамой шарниром, к раме крепятся несущие брусья, с навешенными на них дисками.

Каждый диск имеет постоянный угол атаки и угол наклона, чем обеспечивается стабильная глубина обработки. Глубина обработки регулируется установкой клипс на штоки гидроцилиндров.

Диски передней линии работают относительно оси бороны – «вразвал» (влево), а диски задней линии – «всвал» (вправо).

Борона оборудована прикатывающим катком, имеющим фигурные диски. Стальные кольца катка имеют острые ребра, которые измельчают пожнивные остатки и вдавливают их в землю, что способствует оптимальному процессу разложения.

Каток оборудован набором индивидуальных чистиков с регулируемым зазором для очистки от налипшей на диски катка почвы.

Борона дисковая прицепная БДП-3200-04

Изготовитель - ЗАО «Белинсксельмаш»,

г. Каменка-6   Пензенская область

Борона дисковая прицепная БДП-3200-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после пахоты.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 %, твердостью грунта до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Борона имеет рамную конструкцию прямоугольной формы. Агрегатируется с трактором при помощи прицепного устройства.

Рама бороны состоит из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях крепятся два ряда вырезных рабочих органов (дисков). Рабочие органы состоят из  U-образной стойки, ступицы, диска. Диски переднего ряда работают «всвал» (влево), диски заднего ряда «вразвал» (вправо).

Борона оборудована планчатым прикатывающим катком, который закреплен на задних поперечных брусьях бороны с помощью кронштейнов и пальцев.

Регулировка глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…300, который состоит из рычагов, стоек, планок, сектора и талрепа. Маркировка угла атаки (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме бороны.

Борона дисковая прицепная БДП-6000

Изготовитель - ЗАО «Белинсксельмаш»,

г. Каменка-6  Пензенская область

Борона дисковая прицепная БДП-6000 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после пахоты.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 % и  твердостью до 3,5 МПа.

Рама бороны БДП-6000 имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в два ряда рабочие органы. К продольным брусьям рамы  при помощи кронштейнов и пальцев  крепятся правое и левое крыло бороны. Рабочие органы состоят из  стоек, ступицы и вырезных дисков.

Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Крепление на индивидуальной стойке позволяет работать бороне на почвах с большим количеством растительных остатков.

Борона оборудована планчатыми прикатывающими катками, которые закреплены на задних поперечных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…300, который состоит из талрепов, планок, рычагов стоек. Маркировка углов (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме. Установка угла атаки выбирается в зависимости от требуемой глубины обработки степени крошения почвы, от влажности и твердости почвы.

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04

Изготовитель - ЗАО «Белинсксельмаш», 
г. Каменка-6 Пензенская область

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания почвы после пахоты.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 %, твердостью почвы до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Борона имеет рамную конструкцию и агрегатируется с трактором при помощи прицепного устройства.

Рама бороны состоит из центральной части, а также левого и правого крыла, соединенных с центральной рамой шарнирно. На поперечных брусьях рамы крыльев крепятся U-образные стойки с закрепленными на них вырезными дисками, образующими две линии – переднюю и заднюю. Диски передней линии работают относительно оси бороны - «всвал» (влево), диски задней линии - «вразвал» (вправо).

К задним поперечным брусьям рамы крыльев с помощью кронштейнов крепятся планчатые прикатывающие катки, которые предназначены для измельчения и выравнивания поверхности почвы.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…300. Маркировка угла атаки дисков (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме бороны.

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-4000-04

Изготовитель - ЗАО «Белинсксельмаш»,

г. Каменка-6 Пензенская область.

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-4000-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания почвы.

Борона применяется во всех почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 %, твердостью почвы до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Борона имеет рамную конструкцию и агрегатируется с трактором при помощи прицепного устройства.

Рама бороны состоит из центральной части, а также левого и правого крыльев, соединенных с центральной частью шарниром. К раме крепятся несущие брусья с установленными U-образными стойками с закрепленными на них вырезными дисками, образующими две линии – переднюю и заднюю. Диски передней линии работают относительно оси бороны - «всвал» (влево), диски задней линии - «вразвал» (вправо).

Борона оборудована планчатым прикатывающим катком, который предназначен для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.

Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом изменения угла атаки дисков от 0…300. Маркировка угла атаки (в градусах) нанесена на шкале, закрепленной на раме бороны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка машины | БДП-3200-04 | БДП-6000 | «Паллада» БДП-6000-04 | «Паллада» БДП-4000-04 | «Антарес» БДМ-3х4-04 | Carrier 1225 |
| Агрегатируется | кл.3 Т-150К-09 | кл.5 К-701 | кл.5 К-701 | кл.3 Т-150К | кл.3 Т-150К | кл.6 Т-9050 New Holland |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,1…11,6 | 10,8…11,3 | 10,5…10,95 | 10,59…11,4 | 9,9…10,4 | 13,1…14 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,10 | 5,85 | 5,85 | 3,9 | 2,9 | 12,0 |
| Габаритные размеры орудия, мм |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4785 | 5000 | 4930 | 4900 | 6490 | 6090 |
| ширина | 3300 | 6000 | 6010 | 4090 | 3460 | 12550 |
| высота | 1280 | 1310 | 1320 | 1270 | 1480 | 1720 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4525 | 4600 | 4655 | 4530 | 6490 | 10460 |
| ширина | 3300 | 3000 | 2780 | 2810 | 3460 | 3000 |
| высота | 1650 | 3555 | 3550 | 2570 | 1900 | 4000 |
| Масса орудия эксплуатационная, кг | 2080 | 3265 | 3810 | 2770 | 3260 | 11460 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | До 12 | До 15 | До 12 | До 12 | До 12 | До 8 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКОВЫХ БОРОН

| Показатель | НД | Значение показателя по результатам испытаний при проведении основной и предпосевной обработке почвы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Состав агрегата: |  |
| - трактор |  | Т-150К-09 | К-701 | Т-150К | Т-9050 New Holland |
| - дисковое орудие |  | БДП-3200-04 | БДП-6000 | «Паллада» БДП-6000-04 | «Паллада» БДП-4000-04 | «Антарес» БДМП-3х4-04 | Carrier-1225 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 7…12 | 9,3…11,6 | 10,9 | 10,95 | 11,4 | 10,2 | 13,1…14,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3; 6; 7; 10 | 3,10 | 5,85 | 5,85 | 3,9 | 2,9 | 12,0 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 2,90…3,59 | 6,46 | 6,14…6,40 | 4,45 | 2,99 | 15,73 |
| - сменного времени |  | 2,29…2,76 | 4,99 | 4,79…4,99 | 3,65 | 2,45 | 12,11 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 6,21…7,7 | 8,2 | 7,4…7,7 | 9,2 | 8,7 | 7,5 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 61,5 | 82 | 62,5 | более 128 | более 122 | более 155 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 12 | 12,5…12,9 | 13,8 | 8…11 | 8,4…15,3 | 10,1 | 7,5 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм включительно | не менее 80 | 93,32…97,65 | 96,0 | 96,44…100 | 92,42…93,42 | 98,46 | 93,0 |
| Заделка пожнивных остатков, % | не менее 50 | - | 6,1 | 51…53 | 59…62 | 59 | - |
| Подрезание сорняков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 2,9…3,2 | 2,9 | 2,1…2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |