МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ДИСКОВЫХ БОРОН (ДИСКАТОРОВ) 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
НА МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

г. Солнечногорск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	3

Технико-эксплуатационные характеристики дисковых борон-дискаторов

(по результатам испытаний на Алтайской МИС)	4

Технико- эксплуатационные характеристики дисковых борон-дискаторов

(по результатам испытаний на Поволжской МИС)	9

Технико- эксплуатационные характеристики дисковых борон-дискаторов

(по результатам испытаний на Северо-Западной МИС)	14

Технико- эксплуатационные характеристики дисковых борон-дискаторов

(по результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)	25

В В Е Д Е Н И Е

В настоящем отчете представлены сравнительные технико-эксплуатационные характеристики отечественных и зарубежных почвообрабатывающих орудий (дисковых борон - дискаторов), по результатам проведенных машиноиспытательными станциями испытаний.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН (ДИСКАТОРОВ)

(По результатам испытаний на Алтайской МИС)

ДИСКОВЫЙ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ДПА–7,2

Изготовитель – ОАО завод "Сибсельмаш-Спецтехника" г. Новосибирск

Дисковый почвообрабатывающий агрегат ДПА–7,2 (по ТУ-Дисковатор ДПА–7,2), предназначен для обработки целинных земель, разделки пласта многолетних трав, обработки полей после уборки кукурузы и подсолнечника, а также для заделки высокостебельных сидератов. Дисковатор обеспечивает измельчение растительных остатков и их интенсивное перемешивание с почвой Сферические диски выполняют обработку почвы на полях со значительным количеством растительных остатков без забивания агрегата.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

Рама дисковатора представляет собой сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев, и состоит из трёх частей. На поперечных брусьях установлены в два ряда рабочие органы в шахматном порядке. К продольным брусьям рамы шарнирно при помощи кронштейнов и пальцев крепятся правая и левая рамы дисковатора. На раме крепятся ловители для фиксации боковых рам в транспортном положении и для установки в них рабочих упоров, фиксирующих боковые рамы в рабочем положении.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков диаметром 650мм. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, подпружинен относительно рамы и имеет нерегулируемый угол атаки к направлению движения 20º и отклонение от вертикальной оси 10º. Установка второго ряда дисков со смещением, относительно первого на половину междискового расстояния обеспечивает сплошную обработку почвы независимо от глубины

Дисковатор оборудован двухрядными полосовыми, с правым и левым наклоном, прикатывающими катками, которые закреплены на задних поперечных брусьях рам с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы, вычёсывания сорняков.

Регулировка глубины обработки осуществляется опорными колёсами – впереди и прикатывающими катками – сзади.

МУЛЬЧИРОВЩИК ДИСКОВЫЙ ДМ-9×2М

Изготовитель - ОАО "Белагромаш-Сервис", г. Белгород

Мульчировщик дисковый ДМ-9×2М предназначен для минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры и лущения стерни на почвах с различными физико-механическими свойствами с уклоном поверхности до 10%, влажностью почвы до 28%, твёрдостью почвы до 3,5 МПа без скоплений соломы и пожнивных остатков. Не допускается наличие пней, корней деревьев и каменистых включений размером свыше 100мм. За один проход производит измельчение и заделку остатков растительности, создаёт взрыхлённый и выровненный слой почвы, заделывает внесённые удобрения.

Агрегатируется с тракторами класса 6 мощностью не менее 420 л.с.

Рама мульчировщика представляет собой сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. На поперечных брусьях установлены в два ряда рабочие органы со смещением второго ряда, относительно первого, на половину междискового расстояния. Между рядами дисков установлены граблины для дополнительного дробления почвы. К продольным брусьям шарнирно крепятся правая и левая рамы мульчировщика. На раме крепятся ловители для фиксации боковых рам в транспортном положении и рабочие упоры, фиксирующие боковые рамы в рабочем положении.

Рабочие органы состоят из стоек, ступицы и вырезных дисков. Каждый диск установлен на индивидуальной спиральной стойке, совершающей высокочастотные колебания во время работы, способствующие лучшему крошению пласта, самоочищению диска и снижению тягового сопротивления машины, имеет нерегулируемый угол атаки к направлению движения  20º и отклонение от вертикальной оси 10º.

Мульчировщик оборудован спиральными, с правой и левой навивкой, прикатывающими катками, которые закреплены на задних поперечных брусьях рамы с помощью кронштейнов и пальцев, предназначенными для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы  и регулировки заглубления заднего ряда дисков.

Регулировка заглубления переднего ряда дисков осуществляется винтовым упором гидроцилиндра управления сцепной тягой мульчировщика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКАТОРОВ

| Показатели | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | ДПА-7,2 | ДМ-9×2М |
| Агрегатируется с тракторами (класс тяги) | К-701 (Кл. 5) | К-744Р3 (Кл. 5) |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7,2 | 8,90 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина | 7700 | 7000 |
| ширина | 7800 | 9540 |
| высота | 1680 | 1680 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | 7700 | 6950 |
| ширина | 4340 | 5580 |
| высота | 3250 | 3950 |
| Масса эксплуатационная, кг | 14700 | 14360 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | До 16 | до 12 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКАТОРОВ

| Наименование показателя | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | К-701 | К-744-Р3 |
| - дискатор |  | ДПА-7,2 | ДМ-9×2М |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | От 7 до 12 | 11,82 | 11,70 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3; 6; 7; 10 | 7,20 | 8,90 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 8,51 | 10,41 |
| - сменного времени |  | 6,54 | 8,18 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 4,86 | 3,63 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 70 | 160 | 51 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Глубина обработки, см | до 12 | 7,5 | 8,8 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер комков фракций до 50 мм | 80 | 96,5 | 98,6 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 | 1,2 | 1,9 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | 50-60 | 97,5 | 97,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН (ДИСКАТОРОВ)

(По результатам испытаний на Поволжской МИС)

ДИСКАТОР БДМ-3х4П

Изготовитель – ООО «БДМ-Агро», г. Краснодар.

Дискатор БДМ-3х4П предназначен для мелкой основной обработки и послеуборочного рыхления почвы, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур.

Дискатор применяется на всех типах почв  влажностью не более 30% и твёрдостью до 3,5 МПа, с уклоном поверхности поля не более 10º и содержанием каменистого материала не более 0,5%.

Агрегатируется с тракторами класса 3.

Дискатор состоит из сницы, сварной рамы с четырьмя поперечными брусьями, на которых в четыре ряда, шарнирно установлены  индивидуальные стойки сферических вырезных дисков, двух опорно-транспортных колес, гидроцилиндра перевода машины из транспортного положения в рабочее и обратно, опорного со спиральной навивкой шлейф-катка.

Пружинными амортизаторами шлейф-катка регулируется глубина обработки и степень его давления на почву. Заданное  положение катка ограничивает увеличение глубины при установке больших углов атаки дисков, в этом случае увеличивается перекрытие дисков и уменьшается гребнистость дна. Углы атаки регулируются  талрепами, установленными по краям каждого ряда дисков.

ДИСКАТОР БДМ-6,6х4ПК

Изготовитель – ООО «БДМ-Агро», г. Краснодар.

Дискатор БДМ-6,6х4ПК предназначен для мелкой основной обработки и послеуборочного рыхления почвы, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур.

Дискатор применяется для работы на не засорённых камнем, плитняком и другими препятствиями почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 100, твёрдостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.

Агрегатируется с тракторами класса 5.

Дискатор состоит из сницы, центральной секции рамы и двух боковых складывающихся секций, в поперечных брусьях которых в четыре ряда, шарнирно установлены индивидуальные стойки сферических вырезных дисков, двух опорно-транспортных колес, гидроцилиндров подъема машины из транспортного положения в рабочее и обратно, гидроцилиндров складывания боковых секций, трех опорных со спиральной навивкой шлейф-катков.

Пружинными амортизаторами шлейф-катков регулируется глубина обработки и степень их давления на почву. Заданное  положение катков ограничивает увеличение глубины при установке больших углов атаки дисков, в этом случае увеличивается перекрытие дисков и уменьшается гребнистость дна. Углы атаки регулируются  талрепами, установленными по краям каждого ряда дисков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКАТОРОВ

| Показатели | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | БДМ-3х4П | БДМ-6,6х4ПК |
| Агрегатируется с тракторами (класс тяги) | ОРТЗ-150К (Кл.3) | К-744Р (Кл.5) |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,6 | 8,2 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,3 | 6,4 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина | 6460 | 6950 |
| ширина | 3530 | 6350 |
| высота | 1140 | 1250 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | 6380 | 6900 |
| ширина | 3530 | 3550 |
| высота | 1440 | 3200 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2760 | 5175 |
| Пределы регулирования угла атаки дисков, град. | 0 - 30 | 0 - 30 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКАТОРОВ

| Наименование показателя | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний на: |
|  |  | дисковании стерни подсолнечника | мелкой основной обработке |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | ОРТЗ-150К | К-744Р |
| - дискатор |  | БДМ-3х4П | БДМ-6,6х4ПК |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 9,6 | 8,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 7 | 3,3 | 6,4 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 3,18 | 5,23 |
| - сменного времени |  | 2,49 | 4,04 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 7,0 | 8,9 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Менее 70 | Более 150 | Более 151 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Глубина обработки, см | До 12 | 14,8 | 14,9 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер комков фракций до 25 мм | Не менее 90 | 92,3 | 66,4 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 | 3,5 | 3,3 |
| Заделка в почву пожнивных остатков, % | Не менее 60 | 67,9 | 75,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН (ДИСКАТОРОВ)

(По результатам испытаний на Северо-Западной МИС)

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная 
Гелиодор 8/300

Изготовитель – ООО "ЛЕМКЕН-РУС", Калужская область.

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная Гелиодор 8/300 предназначена для предпосевной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков при традиционной технологии и при технологии посева в мульчированный слой.

Борона может эксплуатироваться на легких и средних почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями, влажностью до 35%, твердостью до 3,5 МПа и высотой растительных и пожнивных остатков до 35 см.

Борона состоит из рамы, навесного устройства, установленных на стойках двух рядов вырезных сферических дисков, двойных трубчато-ребристых прикатывающих катков, бокового  ограничителя, механизма регулировки рабочих органов.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке,  для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. К продольным брусьям крепится навесное устройство. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Борона дисковая почвообрабатывающая Гелиодор 8/400 К

Изготовитель – ООО "ЛЕМКЕН-РУС", Калужская область.

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная Гелиодор 8/400 К предназначена для предпосевной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков при традиционной технологии и при технологии посева в мульчированный слой.

Борона может эксплуатироваться на легких и средних почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями, влажностью до 35%, твердостью до 3,5 МПа и высотой растительных и пожнивных остатков до 35 см.

Борона состоит из рамы, навесного устройства, установленных на стойках двух рядов  вырезных сферических дисков, двойных трубчато-ребристых прикатывающих катков, бокового ограничителя, механизма регулировки рабочих органов.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. К продольным брусьям крепится навесное устройство. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Борона дисковая почвообрабатывающая Гелиодор 8/500 КА

Изготовитель – ООО "ЛЕМКЕН-РУС", Калужская область.

Борона дисковая почвообрабатывающая полунавесная Гелиодор 8/500 КА предназначена для предпосевной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков при традиционной технологии и при технологии посева в мульчированный слой.

Борона может эксплуатироваться на легких и средних почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями, влажностью до 35%, твердостью до 3,5 МПа и высотой растительных и пожнивных остатков до 35 см.

Борона укомплектована двойными трубчато-ребристыми прикатывающими катками.

Борона состоит из рамы, дышла с прицепным брусом, установленных на стойках двух рядов сферических дисков, двойных трубчато-ребристых прикатывающих катков, комбинированного седельно-сцепного устройства, опорных колес, бокового ограничителя, гидравлических цилиндров.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Борона дисковая почвообрабатывающая Гелиодор 8/600 К

Изготовитель – ООО "ЛЕМКЕН-РУС", Калужская область.

Борона дисковая почвообрабатывающая Гелиодор 8/600 К навесная предназначена для предпосевной обработки почвы (для мульчирования или после вспашки), измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков при традиционной технологии и при технологии посева в мульчированный слой. Борона может эксплуатироваться на легких и средних почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями.

Борона состоит из рамы, навесного устройства, установленных на стойках двух рядов  вырезных сферических дисков, двойных трубчато-ребристых прикатывающих катков, бокового сплошного  ограничителя дисков, механизма регулировки рабочих органов.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Борона дисковая почвообрабатывающая Гелиодор 8/600 КА

Изготовитель – ООО "ЛЕМКЕН-РУС", Калужская область.

Борона дисковая почвообрабатывающая Гелиодор 8/600 КА полунавесная предназначена для предпосевной обработки почвы (для мульчирования или после вспашки), измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков при традиционной технологии и при технологии посева в мульчированный слой. Борона может эксплуатироваться на легких и средних почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями. Борона укомплектована двойными трубчато-ребристыми прикатывающими катками.

Борона состоит из рамы, дышла с прицепным брусом, установленных на стойках двух рядов сферических дисков, двойных трубчато-ребристых прикатывающих катков, опорных колес, боковых ограничителей, гидравлических цилиндров, сигнальных щитков.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/400У

Изготовитель – ООО "ЛЕМКЕН-РУС", Калужская область.

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная Рубин 9/400У предназначена для интенсивной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки почвы под посев. Борона может эксплуатироваться на легких, средних и тяжелых почвах с равнинным рельефом, в том числе на почвах, засоренных камнями.

Борона состоит из рамы, навесного устройства, установленных на стойках двух рядов сферических дисков, отбойных сетчатых борон, двойных трубчато-ребристых прикатывающих катков.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. К продольным брусьям крепится навесное устройство. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Отбойные сетчатые бороны предназначены для дополнительного крошения и выравнивания срезанного дисками слоя почвы. Регулируются они по расстоянию до сферических дисков, а также по высоте забивными штифтами.

Двойные трубчато-ребристые катки прикатывают и уплотняют почву.

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная

AGRISEM Disc-O-Mulch GOLD 400 SRE

Изготовитель – Фирма AGRISEM, Франция.

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная AGRISEM Disc-O-Mulch GOLD 400 SRE предназначена для обработки почвы, лущения стерни с измельчением растительных остатков, заделки их в почву, разделки дернины и пластов почвы после вспашки при подготовке почвы под посев.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27% и твердостью до 3,5 МПа.

Борона состоит из рамы, навесного устройства, установленных на стойках двух рядов сферических дисков, трубчато-прикатывающего катка.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон в вертикальной плоскости. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия.

Трубчатый каток прикатывает и уплотняет почву.

Борона дисковая почвообрабатывающая полунавесная

AGRISEM DOM GOLD 600 SRE

Изготовитель – Фирма AGRISEM, Франция.

Борона дисковая почвообрабатывающая полунавесная AGRISEM DOM GOLD 600 SRE предназначена для обработки почвы, лущения стерни с измельчением растительных остатков, заделки их в почву, разделки дернины и пластов почвы после вспашки при подготовке почвы под посев.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27% и твердостью до 3,5 МПа.

Борона состоит из рамы, дышла с прицепным брусом, двух рядов сферических дисков, установленных на стойках,  трубчато-прикатывающих катков, опорных колес,   гидравлических цилиндров.

Рама имеет сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из продольных и поперечных брусьев. К поперечным брусьям крепятся стойки с вырезными сферическими дисками, которые имеют наклон от вертикальной оси. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке, для предохранения от поломок при наезде на камни и препятствия. Двойные трубчато-ребристые катки установлены на раму при помощи кронштейнов.

Трубчатый каток прикатывает и уплотняет почву.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка машины | Гелиодор 8/300 | Гелиодор 8/400 К | Гелиодор 8/500 КА | Гелиодор 8/600 К | Гелиодор 8/600 КА | Рубин 9/400У | AGRISEM Disc-O-Mulch GOLD 400 SRE | AGRISEM DOM GOLD 600 SRE |
| Агрегатируется (тяговый класс трактора) | Valmet 8400E (2кл.) | Беларус-2022.3-У1 (3кл.) | Массей Фергюсон 8130 (2кл.) | Беларус 2822 (5кл.) | Беларус 2822 (5кл.) | КАМАЗ ХТХ-215 (3кл.) | Агротрон 165.1 (2кл.) | CLAAS 930 AXION (5кл.) |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,04 / 10,19* | 10,01 | 10,10 / 10,18* | 10,32 | 10,06 | 8,82 | 8,9 | 11,07 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,82 / 2,84* | 3,93 | 4,86 / 4,88* | 5,78 | 5,80 | 3,82 | 3,81 | 5,81 |
| Габаритные размеры бороны, мм: |  |
| длина | 2700 | 2800 | 7020 | 2815 | 7020 | 3500 | 3000 | 7200 |
| ширина | 3300 | 4350 | 5300 | 6320 | 6320 | 4500 | 4240 | 6200 |
| высота | 1525 | 1490 | 1660 | 1660 | 1660 | 1480 | 1450 | 1450 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 7535 | 8130 | 11440 | 8660 | 11440 | 8300 | 8400 | 13000 |
| ширина | 3300 | 2700 | 2980 | 2760 | 2980 | 4000 | 4240 | 3000 |
| высота | 2845 | 3100 | 3390 | 3290 | 3420 | 3015 | 3250 | 3780 |
| Масса машины эксплуатационная, кг | 1300 | 1910 | 3820 | 3920 | 4115 | - | - | - |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 4-15 | 3-15 | 3-15 |

*) В числителе показатели на предпосевной обработке почвы по зяблевой вспашке, в знаменателе – по стерне зерновых культур.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | нд | данным испытаний на предпосевной обработке почвы по зяблевой вспашке и стерне зерновых культур |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Valmet 8400E | Беларус-2022.3-У1 | Массей Фергюсон 8130 | Беларус 2822 | Беларус 2822 | КАМАЗ ХТХ-215 | Агротрон 165.1 | CLAAS 930 AXION |
| - дисковое орудие |  | Гелиодор 8/300 | Гелиодор 8/400 К | Гелиодор 8/500 КА | Гелиодор 8/600 К | Гелиодор 8/600 КА | Рубин 9/400У | AGRISEM Disc-O-Mulch GOLD 400SRE | AGRISEM DOM GOLD 600 SRE |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | до 12 | 10,04 / 10,19* | 10,01 | 10,10 / 10,18* | 10,32 | 10,06 | 8,82 | 8,9 | 11,07 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 2,82 / 2,84* | 3,93 | 4,86 / 4,88* | 5,78 | 5,80 | 3,82 | 3,81 | 5,81 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени |  | 2,83 / 2,90* | 3,93 | 4,91 / 4,97* | 5,97 | 5,83 | 3,37 | 3,39 | 6,43 |
| - сменного времени |  | 2,22 / 2,31* | 3,08 | 3,88 / 3,87* | 4,56 | 4,40 | 2,65 | 2,75 | 4,85 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 6,2 / 5,95* | 4,13 | 5,62 / 5,68* | 4,71 | 5,09 | 8,46 | 9,13 | 6,24 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 70 | более 120,0 | - | - | более 123 | более 123 | более 60,0 | более 162,0 | более 153,0 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | до 12 | 11,3 / 10,55* | 13,86 | 13,77 / 12,28* | 11,5 | 11,9 | 15,5 | 15,03 | 11,23 |
| Крошение почвы, %,: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций не более 25 мм | 80 | 97,4 / 99,6* | 91 | 80 / 84,3* | 83,1 | 87,8 | - | 92,0 | 91,4 |
| размер фракций до 50 | - | - | - | - | - | - | 92,9 | 96,3 | 97,0 |
| Полнота заделки растительных остатков, % , не менее | не менее 60 | 77,7* | - | 85,6* | - | - | - | - | - |
| Гребнистость поверхности почвы, см | не более 5 | 1,60 / 2,1* | 2,3 | 2,3 / 1,8* | 2 | 3,1 | 4,4 | 3,4 | 3,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | не отмечено |

*) В числителе показатели на предпосевной обработке почвы по зяблевой вспашке, в знаменателе – по стерне зерновых культур.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСКОВЫХ БОРОН (ДИСКАТОРОВ)

(По результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)

БОРОНА ДИСКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БДУ-2,8х2-П «БУЛАТ»

Изготовитель - ООО «Промзапчасть», г. Белгород

Борона дисковая универсальная БДУ-2,8х2-П «БУЛАТ» предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработок почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.

За один проход борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса 1,4; 2.

Борона представляет собой полуприцепную машину с двухрядным расположением сферических вырезных дисков, установленных на индивидуальных стойках, за которыми расположен прикатывающий каток.

Борона состоит из следующих частей: рамы, колесной тележки, сницы, рабочих органов, катка, гидросистемы.

Для регулировки заглубления бороны, дополнительного крошения почвы и выравнивания поверхности почвы установлен прикатывающий каток. Угол атаки дисков регулируется винтовым механизмом от 0º до 30о.

БОРОНА ДИСКОВАЯ С АВТОНОМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

БДП-3х4

Изготовитель - ОАО «МордовАгроМаш», г. Саранск

Борона дисковая с автономными элементами БДП-3х4 предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработок почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса 2; 3.

Борона представляет собой полунавесную машину с четырехрядным расположением сферических вырезных дисков, установленных на индивидуальных стойках, за которыми расположен прикатывающий шлейф-каток.

Борона состоит из следующих частей: рамы, колесной тележки, сницы, рабочих органов, катка, гидросистемы.

Каждый ряд дисков имеет свой механизм установки угла атаки в пределах
от 0º до 30º.

Шлейф-каток представляет собой барабан, на котором при помощи спиц закреплены спирали с левой и правой навивками. Гидросистема состоит из гидротрассы с двумя гидроцилиндрами.

БОРОНА ДИСКОВАЯ БДМ-3,6×3КП С ВЫРАВНИВАЮЩИМ

УСТРОЙСТВОМ

Изготовитель - ООО «БДТ-АГРО», г. Краснодар

Борона дисковая БДМ-3,6х3КП предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 35% и твердостью до 3,0 МПа.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса 3.

Борона представляет собой навесную машину, рабочими органами которой являются сферические диски с вырезами, установленные в три ряда на раме орудия. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке с наклоном к вертикали и регулируемым углом атаки.

Каждый ряд дисков имеет механизм установки угла атаки, который состоит из талрепа с вилочными наконечниками и планки поворотной, которые с помощью болтов соединены с рычагами-планками режущих узлов.

Выравнивающее устройство представляет собой прикатывающий пластинчатый каток сварной конструкции, который является опорой бороны при выполнении технологического процесса (дискования) и рамку, продольные балки которой шарнирно соединены с рамой бороны.

БОРОНА ДИСКОВАЯ БДФ-4х4Н

Изготовитель - ОАО «Новопокровскферммаш», 
ст. Новопокровская, Краснодарский край

Борона дисковая навесная БДФ-4х4Н предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработок почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.

Борона дисковая применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 18% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса 5.

Борона представляет собой навесную машину с четырехрядным расположением сферических дисков, установленных на индивидуальных стойках, за которыми расположен прикатывающий шлейф-каток.

Основными узлами орудия являются: рама, режущий узел, навесное устройство, шлейф-каток, механизм установки угла атаки дисков.

Каждый сферический вырезной диск расположен на индивидуальной оси, каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки от 0º  до 33º.

Шлейф-каток представляет собой барабан, на котором при помощи спиц закреплены спирали с левой и правой навивками. Спирали с разным направлением навивки применены для самоочищения катка от налипающих измельченных пожнивных остатков с частицами почвы.

ДИСКОВЫЙ МУЛЬЧИРОВЩИК ДМ 5,2

Изготовитель - ОАО «Белагромаш-Сервис», г. Белгород

Дисковый мульчировщик ДМ 5,2 предназначен для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработок почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки зерновых и толстостебельных пропашных культур.

Мульчировщик применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 28% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется мульчировщик с тракторами тягового класса 5.

Мульчировщик является полуприцепной машиной с 4 рядным расположением рабочих органов и состоит из: рамы, ходовой тележки, сцепного устройства, механизма выравнивания и регулировки, гидросистемы, рабочих органов, прикатывающих спиральных катков.

Рама является основным несущим элементом конструкции и предназначена для установки на нее дисковых рабочих органов, ходовой тележки, сцепного устройства, спиральных катков и гидросистемы.

Рабочими органами являются сферические, вырезанные по контуру диски, установленные на индивидуальных пружинных стойках с постоянным углом атаки 21º.

Катки состоят из центрального катка и двух боковых катков.

БОРОНА ДИСКОВАЯ БДФ-6х4П

Изготовитель - ОАО «Новопокровскферммаш»,

ст. Новопокровская, Краснодарский край

Борона дисковая полуприцепная БДФ-6х4П предназначена для поверхностной обработки почвы, уничтожения сорняков, омолаживания лугов и пастбищ.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 18% и твердостью до 3,5 МПа.

Агрегатируется борона с тракторами тягового класса 5.

Борона состоит из рамы с закрепленными на ней четырьмя рядами рабочих органов, боковых секций, механизма регулировки угла атаки дисков, прицепного устройства, шасси, центрального и боковых спиральных шлейф-катков. Борона оборудована гидротрассой с двумя гидроцилиндрами для перевода орудия в рабочее и транспортное положения.

Рабочими органами бороны являются сферические вырезные диски, установленные на индивидуальных стойках под углом к вертикали.

Установка угла атаки дисков передних двух рядов производится в пределах 15…22 градуса, а двух задних – от 17 до 25 градусов.

Техническая характеристика ДИСКАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка орудия | БДУ-2,8х2-П «Булат» | БДП-3х4 | БДМ-3,6х3КП | БДФ-4х4Н | ДМ 5,2 | БДФ-6х4П |
| Агрегатируется (класс трактора) | Кл. 1.4; 2 | Кл. 2; 3 | Кл. 3 | Кл. 5 | Кл. 5 | Кл. 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 | 8…15 | До 15 | До 15 | 12…15 | До 15 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 2,8 | 3,45 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 5,9 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4620 | 5650 | 2790 | 3585 | 6780 | 6440 |
| ширина | 2890 | 3460 | 3930 | 4350 | 5640 | 6030 |
| высота | 1280 | 1270 | 1570 | 1790 | 1630 | 1430 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4720 | 5640 | 2775 | 3165 | 6780 | 6280 |
| ширина | 2890 | 3460 | 3930 | 4350 | 5640 | 6030 |
| высота | 1675 | 1540 | - | - | 1700 | 1700 |
| Глубина обработки почвы, см | До 15 | До 12 | До 15 | До 15 | До 12 | До 12 |
| Масса машины эксплуатационная, кг | 1690 | 2550 | 1865 | 2850 | 5180 | 6654 |
| Диаметр дисков, мм | 560 | 550 | 565 | 560 | 560 | 560 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | нд | данным испытаний на дисковании пожнивных остатков подсолнечника |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Беларус 1021 | Беларус 1221.2 | ЛТЗ-130 | К-701 | К-701 | К-701 |
| - дисковое орудие |  | БДУ-2,8х2П «Булат» | БДП-3х4 | БДМ-3,6х3КП | БДФ-4х4Н | ДМ 5,2 | БДФ-6х4П |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | до 12 | 10,47 | 9,0 | 9,80 | 11,0 | 11,5 | 10,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3; 6; 7; 10 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени |  | 2,82 | 2,97 | 3,53 | 4,40 | 5,75 | 5,65 |
| - сменного времени |  | 2,20 | 2,32 | 2,70 | 3,18 | 4,54 | 4,00 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 5,36 | 6,70 | 5,45 | 8,97 | 8,57 | 7,08 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 70 | Более 182 | 154 | Более 201 | 274 | 73,3 | 40,7 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Глубина обработки, см | До 12 | 11,21 | 9,0 | 7,3 | 9,9 | 10,3 | 10,6 |
| Крошение почвы, %,: |  |
| размер фракций до 50 мм | Не менее 80 | - | 90,5 | 91,4 | 88,1 | 92,2 | 81,6 |
| Подрезание растительных и пожнивных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,3 | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков за два прохода, %, |  |
| фракции до 25 мм | 60 | 48,71 | 22,22 | Нет данных | Нет данных | 63,3 | Нет данных |
| Заделка пожнивных остатков, % | 50-60 | Нет данных | - | 69,3 | Нет данных | 78,2 | Нет данных |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 3,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний на дисковании стерни зерновых колосовых |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Беларус 1221.2 | ЛТЗ-130 | К-701 | К-701 | К-701М |
| - дисковое орудие |  | БДП-3х4 | БДМ-3,6х3КП | БДФ-4х4Н | ДМ 5,2 | БДФ-6х4П |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 9,4 | 10,29 | 13,9 | 11,8 | 13,5 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3; 6; 7; 10 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени |  | 3,09 | 3,70 | 5,62 | 5,90 | 7,55 |
| - сменного времени |  | 2,41 | 2,82 | 4,03 | 4,66 | 7,55 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 6,48 | 4,58 | 8,67 | 8,01 | 6,04 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 70 | 154 | Более 201 | 274 | 73,3 | 40,7 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Глубина обработки, см | До 12 | 10,4 | 8,7 | 9,1 | 10,1 | 11,1 |
| Крошение почвы, %,: |  |
| размер фракций до 50 мм | Не менее 80 | 92,4 | 90,2 | 90,7 | 95,0 | 79,4 |
| Подрезание растительных и пожнивных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 50-60 | 83,2 | 64,9 | - | - | - |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 5 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,8 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |