МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
КУЛЬТИВАТОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
НА МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

г. Солнечногорск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	3

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

для сплошной обработки почвы

(по результатам испытаний на Алтайской МИС)	4

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

(по результатам испытаний на Кубанской МИС)	16

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

широкозахватных (по результатам испытаний на Поволжской МИС)	31

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

комбинированных (по результатам испытаний на Поволжской МИС)	41

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

для работы на стерне (по результатам испытаний на Поволжской МИС)	48

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

(по результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)	55

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

(по результатам испытаний на Сибирской МИС)	68

Технико-эксплуатационные характеристики культиваторов

(по результатам испытаний на Центрально-Черноземной МИС)	76

В В Е Д Е Н И Е

В настоящем отчете представлены сравнительные технико-эксплуатационные характеристики отечественных и зарубежных почвообрабатывающих орудий (культиваторов), по результатам проведенных машиноиспытательными станциями испытаний.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ 
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

(По результатам испытаний на Алтайской МИС)

КУЛЬТИВАТОР 
ТУРБО RTS-9 SALFORD

Изготовитель– ООО ПО "СЭЛФОРД"  г. Омск

Культиватор турбо RTS-9 SALFORD предназначен для многоцелевого применения на различных видах осеннее - весенних полевых работ: дробления стеблей крупностебельных культур, измельчения твердого поверхностного слоя почвы; подготовки семенного ложа при традиционной, сохраняющей и нулевой технологиях. Может применяться на любых почвах при любом увлажнении и, в отличие от традиционных культиваторов и дисковых орудий, не создает комков при работе на переувлажненной  почве.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. Средняя секция имеет пару сдвоенных опорно-транспортных колес, боковые секции по одной опоре так же из сдвоенных колес.

Основные рабочие органы - турбо диски. Турбо диски, двух видов, расположены на раме в шесть рядов. Диски первых трех рядов имеют ширину волн 66мм, на трех остальных рядах установлены диски с шириной волн 33 мм. На задних брусьях секций рамы закреплены выравнивающие рабочие органы: пружинные бороны, расположенные в три ряда и ребристые катки по два на каждой секции рамы.

Для регулировки глубины обработки культиватор оборудован узлом контроля с точной настройкой.

КОМБИНИРОВАННЫЙ

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ

"СТЕПНЯК-7,4"

Изготовитель-ФГУП "Омский экспериментальный завод" 
Российской академии с-х наук

г. Омск

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат "Степняк-7,4" предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров, и полей после высокостебельных пропашных культур и трав, а также основной обработки почвы. Может работать при влажности почвы до 25% и твёрдости до 3,5 МПа, на полях с уклоном до 8°.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, транспортные и опорные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы, установленные на поперечных балках рам.

Культиватор оборудован прикатывающими катками.

Регулировка глубины обработки осуществляется: впереди- опорными колёсами, сзади- положением прикатывающих катков.

КУЛЬТИВАТОР 
КД–720М

Изготовитель – ООО "Леньковский СельмашЗавод" Алтайский край

Культиватор КД-720М предназначен для обработки почвы: предпосевной, паровой, измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур. При комплектации дополнительными сменными рабочими органами – для осенней обработки почвы и чизелевания.

Культиватор применяться во всех агроклиматических зонах, в т.ч. подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых., с влажностью до 25% , твёрдостью до 2,5 МПа , высотой сорняков до 25см, и уклоном поля до 8°.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. Рабочими органами культиватора являются  сферические диски, стрельчатые лапы, пружинные бороны и катки. В зависимости от условий работы и видов обработки полей дисковые рабочие органы могут использоваться или быть демонтированными с машины.

Регулировка глубины обработки осуществляется: впереди - опорными колёсами, сзади - положением прикатывающих катков

АГРЕГАТ  ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
АПК-7,2

Изготовитель – ОАО Завод "Сибсельмаш-Спецтехника" г.Новосибирск

Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-7,2, предназначен для обработки почвы под яровые и озимые культуры с одновременным  выравниванием и прикатыванием почвы после рыхления, а так же для обработки паровых полей на глубину до 12 см.

Рекомендуется использовать на легких по механическому составу почвах с влажностью до 25%, твёрдостью 3,5 МПа и уклоном поверхности поля до 8°.

Агрегат представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На поперечных балках последовательно расположены в два рядами рыхлительные лапы или плоскорежущие лапы, дисковые выравниватели и сдвоенные прутковые двухрядные катки.

Агрегат дополнительно может комплектоваться рыхлителями для обработки почвы под зябь на глубину до 16 см.

Регулировка глубины обработки осуществляется: впереди - опорными колёсами, сзади- положением прикатывающих катков

КУЛЬТИВАТОР  ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КПО-7,2

Изготовитель – ООО НПФ "СТС-Агро", г.Новосибирск

Культиватор почвообрабатывающий КПО-7,2 предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, ухода за парами, осенней обработки стерневых полей, первичной обработки старопахотных земель.

Может использоваться во всех почвенно-климатических зонах  при влажности до 25%, твёрдости до 3,5 МПа и с уклоном поверхности поля до 8°, на лёгких и средних почвах.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На поперечных балках последовательно расположены в два ряда культиваторные стойки, оснащенных либо плоскорежущей лапой, либо сборным рыхлителем, дисковыми выравнивателями и сдвоенными катками.

Регулировка глубины обработки осуществляется: впереди- опорными колёсами, сзади- положением прикатывающих катков

КУЛЬТИВАТОР 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  КОМБИНИРОВАННЫЙ 
"ПРОСТОР-5,4"

Изготовитель - Индивидуальный предприниматель Стенякин Г.А.

Алтайский край, с. Павловск

Культиватор универсальный, навесной, комбинированный "Простор-5,4" предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым зяблевым и паровым фонам от  6 до 16 см.

Может работать во всех почвенно - климатических зонах, кроме каменистых, при влажности почвы от 8 до 30% и твёрдости до 3,5 МПа, с уклоном поверхности поля до 8°

Основными узлами культиватора являются: рама; навесное устройство; опорные колеса; стойка с лапами, сдвоенные сферические диски, катки – выравниватели.

Рама предназначена для крепления составных частей и состоит из двух поперечных балок квадратного сечения, соединённых между собой продольными балками из профиля прямоугольного сечения,.

Лапы предназначены для рыхления почвы и подрезания сорной растительности. и крепятся к стойкам, которые установлены в кронштейнах рамы.

Сдвоенные сферические диски обеспечивают выравнивание поверхности, измельчение почвы и растительных остатков.

Катки предназначены для дополнительного крошения, выравнивания почвы и вычесывание сорных растений и  крепятся к раме при помощи стремянок.

Регулировка глубины обработки осуществляется: впереди- опорными колёсами, сзади- положением прикатывающих катков

АГРЕГАТ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
АКП-10,8 "ЛИДЕР-10,8"

Изготовитель – ОАО "Сибирский агропромышленный дом"

п. Краснообск Новосибирская область.

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП-10,8 "Лидер-10,8" предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам с выполнением операций крошения почвы, подрезания и  вычесывания сорняков, создания уплотненного семенного ложа, а над ним рыхлого мульчирующего слоя, с выравниванием поверхности поля.

Может работать во всех зонах при влажности почвы до 30%, твёрдости до 4,5 МПа с уклоном поверхности поля до 8°. Не рекомендуется применять на обработке тяжёлых солонцовых ,глинистых и каменистых почв на глубину 
более10-12см.

Агрегат представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На поперечных балках установлены кронштейны для крепления рабочих органов - культиваторных лап. На задних брусьях рам расположены кронштейны присоединения многооперационных прикатывающих катков. Комплект многооперационных катков состоит из 6 батарей конусных катков, установленных на навесках, состоящих из кронштейнов, рессор и тяг.
В зависимости от состояния фона и вида работ катки могут работать как в "пассивном"  так и в "активном" положении

Регулировка глубины обработки осуществляется: впереди- опорными колёсами, сзади- положением прикатывающих катков.

АГРЕГАТ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
АКП-8,5 "ЛИДЕР-8,5"

Изготовитель - ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом"

п. Краснообск, Новосибирская область

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП-8,5 "Лидер-8,5" предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычесывания сорняков, создания уплотненного семенного ложа, а над ним – рыхлого мульчирующего слоя с выравниванием поверхности поля

Может работать во всех зонах при влажности почвы до 30%, твёрдости до 4,5 МПа с уклоном поверхности поля до 8°. Не рекомендуется применять на обработке тяжёлых солонцовых, глинистых и каменистых почв на глубину 
более 10-12см.

Агрегат представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На поперечных балках установлены кронштейны для крепления рабочих органов - культиваторных лап. На задних брусьях рам расположены кронштейны присоединения многооперационных прикатывающих катков. Комплект многооперационных катков состоит из 4 батарей конусных катков, установленных на навесках, состоящих из кронштейнов, рессор и тяг.
В зависимости от состояния фона и вида работ катки могут работать как в "пассивном"  так и в "активном" положении.

Регулировка глубины обработки осуществляется положением упоров гидроцилиндров опорно – транспортных колёс и, дополнительно, положением прикатывающих катков

АГРЕГАТ  КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  НАВЕСНОЙ
"ЛИДЕР-7,2Н"

Изготовитель–ОАО "Сибирский агропромышленный дом"

п. Краснообск, Новосибирская область

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н" предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычёсывания сорняков, создание уплотнённого семенного ложа, а над ним – рыхлого мульчирующего слоя с выравниванием поверхности поля.

Может работать во всех климатических зонах при влажности не более 30% и твёрдости почвы не более 4,5 МПа, на полях с уклоном до 8°.

Агрегат представляет собой навесное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На кронштейнах поперечных брусьев рамы крепятся рабочие органы - стрельчатые лапы. На задних поперечных брусьях рамы приварены кронштейны для подсоединения четырёх батарей конусных многооперационных катков.

Катки предназначены для выравнивания поверхности поля. В зависимости от состояния фона и вида работы катки могут устанавливаться как в "пассивное" так и в "активное" положение.

Регулировка глубины обработки осуществляется положением опорных колёс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | RTS-9 | Степняк 7,4 | КД 720М | АПК 7,2 | КПО 7,2 | Простор–5,4 | АКП 10,8 | АКП 8,5 | Лидер 7,2Н |
| Агрегатируется: |  |
| класс | NEW HOLLAND Т 9040 | Кл. 5 | Кл. 4-5 | Кл.5 | Кл.3-4 | Кл. 3-4 | Кл. 5-6 | Кл.4-5 | Кл. 3-5 |
| марка трактора |  | К-701 | К-701 | К-701 | Т-150К | Т-150К | К-701 | К-701 | К-701 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 - 16 | От 8 до 10 | 10 - 12 | 8,0 - 9,5 | 8 - 10 | От 9 до 13 | 6,0 - 9,5 | 9,0 - 11,5 | От 8 до 11 |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,20 | 7,40 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 5,41 | 10,5 | 8,4 | 7,21 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 8600 | 5650 | 8040 | 6710 | 6650 | 3750 | 7820 | 6450 | 2950 |
| ширина | 9500 | 7420 | 7330 | 7300 | 7300 | 5550 | 11150 | 8600 | 7470 |
| высота | 1820 | 1680 | 1510 | 1550 | 1550 | 1410 | 1620 | 1600 | 1700 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 8600 | 5650 | 7950 | 6640 | 6640 | 3750 | 7760 | 6450 | 2950 |
| ширина | 4800 | 4540 | 4370 | 4200 | 5150 | 5550 | 5010 | 4670 | 4820 |
| высота | 4160 | 3280 | 3340 | 3300 | 3100 | 1710 | 3410 | 3730 | 2900 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6600 | 3620 | 4740 | 4100 | 3850 | 1620 | 5035 | 3650 | 2180 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см: |  |
| - плоскорежущих лап | - | до 18 | до 13 | до 15 | до 15 | до 20 | до 20 | до 18 | до 18 |
| - дисковых рабочих органов | 2,5 - 15 | - | до 11 | - | - | - | - | - | - |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
|  | НД | на предпосевной обработке почвы |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | NEW HOLLAND Т 9040 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 | К-701 |
| - культиватор |  | RTS-9 | Степняк 7,4 | КД 720М | АПК 7,2 | КПО 7,2 | Простор -5,4 | АКП 10,8 | АКП 8,5 | Лидер-7,2Н |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч | От 6 до 12 | 16,12 | 10,32 | 11,18 | 10,13 | 9,90 | 10,06 | 7,19 | 10,8 | 10,7 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 9,20 | 7,40 | 7,0 | 7,2 | 6,90 | 5,32 | 10,50 | 8,16 | 7,18 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 14,83 | 7,63 | 7,83 | 7,30 | 6,83 | 5,35 | 7,55 | 8,81 | 7,68 |
| - сменного времени |  | 11,56 | 5,78 | 6,06 | 5,92 | 5,57 | 4,34 | 6,09 | 6,61 | 6,17 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 3,16 | 4,55 | 4,28 | 4,21 | 3,73 | 4,15 | 5,01 | 3,56 | 5,15 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | Более 150 | 190 | 67,5 | Более 132 | 136 | 150 | 72,5 | 126 | 127 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | От 8 до 16 | 8,6 | 9,3 | 8,1 | 8,7 | 6,3 | 9,8 | 12,2 | 8,0 | 9,4 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций до 25 мм | 85 ± 5 | 76,2 | 72,9 | 91,3 | 86,5 | 80,2 | 46,9 | 92,5 | 75,6 | 72,6 |
| Подрезание растительных остатков, %: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | От 2 до 4 | 1,6 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | - | 1,3 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ

(По результатам испытаний на Кубанской МИС)

КУЛЬТИВАТОР ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ  СКОРОСТНОЙ
ШККС-10

Изготовитель – ОАО "Агропромтехника"

Ставропольский край, г. Михайловск

Широкозахватный культиватор комбинированный скоростной ШККС-10 предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы, уничтожения сорной растительности с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на полях обработанных плоскорезными и безотвальными орудиями под посев озимых, яровых, овощных и пропашных культур.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28 % и твердости почвы до 1,3 МПа в горизонтах 
от 0до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом и с уклоном до 8(.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной пятисекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорно-транспортные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы, установленные на поперечных балках рам в три ряда, за стрельчатыми лапами к раме крепятся два ряда пружинных борон и роторные катки.

Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью винтовых механизмов опорно-транспортных колес.

КУЛЬТИВАТОР  РОТАЦИОННЫЙ 
КР-4К "КРОТОР"

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш"

Ставропольский край,  г. Светлоград

Культиватор ротационный КР-4К "Кротор" предназначен для подрезания и выноса сорной растительности на поверхность поля, крошения и измельчения комьев и пожнивных остатков, рыхления, мульчирования, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы, в целях сохранения влаги и питательных веществ во время сплошной, предпосевной и паровой культивации полей.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на всех типах почвы, не засоренных камнями, при влажности почвы 8-27 % и твердости почвы до 1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом и с уклоном до 8(.

Культиватор состоит из рамы, к которой крепятся два бруса. Рабочие органы культиватора кольцевого типа в количество 16 штук, прижимами крепятся к брусьям в два ряда. Каждый рабочий орган имеет индивидуальное крепление. Кольцевые рабочие органы предназначены для культивации на глубину до 14 см. Для дополнительного крошения, выравнивания и частичного уплотнения поверхности поля в конструкции культиватора предусмотрен шлейф, состоящий из двух катков.

Регулировка глубины обработки рабочих органов осуществляется с помощью винтового механизма катка и винтового механизма изменения угла атаки рабочих органов.

КУЛЬТИВАТОР 
ПРИЦЕПНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
КПК-8Б

Изготовитель  – ЗАО "Лессельмаш"

г. Апшеронск, Краснодарский край

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28 % и твердости почвы до 1,3 МПа в горизонтах 
от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом с уклоном до 8(, кроме почв, подверженных ветровой эрозии.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорно-транспортные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы в количестве 28 штук установленные шарнирно на поперечных балках рам в три ряда и снабженные предохранительным устройством (пружиной сжатия). За стрельчатыми лапами установлены четыре секции пружинных борон.

Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью винтового механизма опорно-транспортных колес.

КУЛЬТИВАТОР
РАЗНОГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ 
КРГ-12

Изготовитель – ОАО РТП "Петровское"

г. Светлоград, Ставропольский край

Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 предназначен для разделки поверхностного уплотненного слоя почвы, уничтожения сорняков, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России, кроме каменистых, при влажности почвы до 28 % и твердости почвы до 1,6 МПа в горизонтах от 0 до 20 см с ровным и волнистым рельефом и с уклоном до 8(.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, подкатные опорные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы (либо долотья) установленные шарнирно на поперечных балках рам в четыре ряда и снабженные предохранительным устройством (пружиной сжатия).  За стрельчатыми лапами установлены пружинные боронки и прикатывающие планчатые катки.

Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется с помощью винтовых механизмов опорных колес.

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ
КП-10

Изготовитель – ОАО РТП "Петровское"

г. Светлоград, Ставропольский край

Культиватор паровой КП-10 предназначен для ухода за парами и предпосевной обработки почвы.

Культиватор применяется на почвах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с влажностью до 25 % и твердостью в обрабатываемом слое до 1,3 МПа на полях с ровным и волнистым рельефом с уклоном до 8(.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы установленные шарнирно на поперечных балках рам в четыре ряда и снабженные предохранительным устройством (пружиной сжатия).  За стрельчатыми лапами установлены пружинные боронки  и прикатывающие планчатые катки.

Регулировка глубины хода рабочих органов (стрельчатых лап) обеспечивается винтовыми механизмами опорных колес.

КУЛЬТИВАТОР
KORUND 8/900K

Изготовитель – Фирма "LEMKEN GmbH & Co. KG", Германия

Культиватор навесной Korund 8/900 K предназначен для предпосевной подготовки почвы, под посев зерновых, мелкосемянных и других сельскохозяйственных культур.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы до 30 % и твердости почвы до 1,5 МПа в горизонтах 
от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом с уклоном до 8(.

Культиватор представляет собой навесное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено устройство для навески орудия на навеску трактора, опорные колеса. Рабочие органы - S-образные стойки со стрельчатыми лапами, впереди установлена выравнивающая планка, а вслед за стрельчатыми лапами установлены шесть сдвоенных катков.

Регулировка изменения глубины рабочих органов (стрельчатых лап) обеспечивается регулировочными отверстиями, расположенными в стойках опорных колес.

КУЛЬТИВАТОР
KUHN   МОД. 5635

Изготовитель – фирма "KUHN", Франция

Культиватор KUHN мод. 5635 предназначен для ухода за парами и предпосевной обработки почвы.

Культиватор применяется на почвах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы до 25 % и твердости в обрабатываемом слое до 1,3 МПа на полях с ровным и волнистым рельефом с уклоном до 8(.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорно-транспортные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы 
на S-образных стойках в количестве 69 штук установленные на поперечных балках рам в четыре ряда. За стрельчатыми лапами установлены три секции пружинных борон и шесть прикатывающих катков.

Регулировка глубины хода рабочих органов (стрельчатых лап) осуществляется с помощью винтовых механизмов опорно-транспортных колес.

КУЛЬТИВАТОР 
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
KRAUSE 5635-50

Изготовитель – Фирма "Krause", Германия

Культиватор KRAUSE 5635-50 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на всех типах почв, не засоренных камнями с влажностью почвы 8-30 % и твердостью почвы до 1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом и с уклоном до 8(.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы на S-образных стойках в количестве 56 штук, расположенные в 5 рядов. За стрельчатыми лапами к раме крепятся трехрядная отбойно-сетчатая боронка и четыре планчатых катка.

Регулировка глубины хода рабочих органов (стрельчатых лап) осуществляется с помощью винтовых механизмов опорно-транспортных колес.

КУЛЬТИВАТОР 
ПОЛУНАВЕСНОЙ  ПРЕДПОСЕВНОЙ 
компактомат К800PS

Изготовитель – фирма "Farmet", Чехия

Культиватор полунавесной предпосевной компактомат К800PS предназначен для предпосевной подготовки (обработки) почвы после пахоты или лущения.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы до 30 % и твердости почвы до 1,5 МПа в горизонтах 
от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом и с уклоном до 8( не засоренных камнями.

Культиватор представляет собой полунавесное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорные колеса. Рабочие органы состоят из гребенок зубчатого выравнивателя, установленных на раме в шахматном порядке, двух рядов пружинных стоек со стрельчатыми лапами, блоков кольчатых катков и зубчатых выравнивателей.

Регулировка глубины обработки стрельчатыми лапами осуществляется с помощью винтовых механизмов катков.

ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР

ИМТ-616.16

Изготовитель – ИМТ-Фабрика

фирма "VOGEL NOOT", Сербия

Предпосевной культиватор ИМТ-616.16 предназначен для предпосевной подготовки почвы с целью рыхления поверхностного слоя почвы на заданную глубину до мелкокомковатого состояния (без перемешивания в условиях недостаточного увлажнения), выравнивания поверхности поля, уничтожения проростков и всходов сорняков и создания семенного ложа на глубину заделки семян.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы не более 30 %, твердости почвы в обрабатываемом слое не более 1,6 МПа на полях с ровным и волнистым рельефом с уклоном не более 8(.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На центральной раме установлено прицепное устройство, опорно-транспортные колеса. Рабочие органы - стрельчатые лапы на S-образных стойках в количестве 87 штук установленные на поперечных балках рам в четыре ряда. За стрельчатыми лапами установлены два ряда (по шесть штук в ряду) роторных борон.

Регулировка глубины обработки осуществляется путем установки регулировочных клипс на штоки гидроцилиндров опорно-транспортных колес.

КУЛЬТИВАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ
СИСТЕМА-КОМПАКТОР С-400
И СИСТЕМНЫЙ НОСИТЕЛЬ

ГИГАНТ 10/800

Изготовитель – ООО "Лемкен-РУС", 
Калужская область, Малоярославецкий район

Культиватор комбинированный предпосевной Система - Компактор С-400 предназначен для предпосевной подготовки почвы, применяются с системным носителем Гигант С-800. Системный носитель Гигант 10/800 предназначен для составления тракторных гидрофицированных широкозахватных агрегатов для предпосевной обработки почвы.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на всех типах, кроме каменистых, при влажности почвы до 20 % и твердости почвы до 2,5 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым рельефом, с уклоном до 8( не засоренных камнями.

Культиватор Система-Компактор С-400 состоит из следующих основных частей: несущей блочной рамы (сварной конструкции из профиля из прямоугольного сечения) к которой крепятся две рабочие секции. На несущей блочной раме находится трехточечная навеска для присоединения культиватора с трактором или системным носителем. Рабочая секция культиватора Система-Компактор С-400 состоит из стоек со стрельчатыми лапами, переднего и заднего комкодробителей, заднего кольчатого катка-глыбодробителя, ножей с механизмом регулировки положения.

Системный носитель Гигант 10/800 состоит из следующих частей: сцепной петли, V-образного дышла, двух боковых рам (с устройством трехточечной навески), оси с двумя транспортными колесами, пятью гидроцилиндрами.

Регулировка стрельчатых лап по глубине осуществляется путем перестановки штифтов в отверстия регулировочных пластин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | ШККС-10 | КР-4К "Кротор" | КПК-8Б | КРГ-12 | КП-10 | KORUND 8/900K | KUHN мод. 5635 | KRAUSE 5635-50 | КОМПАКТОМАТ K800PS | ИМТ 616.16 | Система-Компактор С-400 + Гигант 10/800 |
| Агрегатируется: |  |
| класс | Кл. 3-4 | Кл. 1,4-2,0 | Кл. 2-3 | Кл. 6-8 | Кл. 4-5 | Кл. 4-5 | Кл. 4-5 | Кл. 4-5 | Кл. 4-5 | Кл. 3 | Кл. 3-5 |
| марка трактора | Т-150К | МТЗ-82 | Т-150К | Беларус 3522 | АТМ-4200 | DD 8420 | DD 8295R | Беларус 2522ДВ | DD8295R | DD 8320 | ХТЗ-121 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 8,1-8,4 | 8,2-9,4 | 8,0-10,2 | 10,2-12,6 | 7,6-8,4 | 11,5-11,9 | 8,9-14,1 | 9,0-10,1 | 11,5 | 10,5-11,1 | 11,0-13,0 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 9,8 | 4,10-4,17 | 7,7-7,8 | 11,7-12,0 | 9,7-9,8 | 8,85-9,0 | 6,5-6,9 | 8,7-8,9 | 7,8 | 9,6 | 7,77 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6500 | 5850 | 5480 | 9660 | 8870 | 3750 | 8780 | 9200 | 6100 | 5150 | 8740 |
| ширина | 10450 | 4400 | 7800 | 12270 | 10470 | 9000 | 7160 | 9120 | 8060 | 9910 | 8030 |
| высота | 1550 | 1300 | 1350 | 1460 | 1330 | 1450 | 1350 | 1680 | 1500 | 1050 | 1520 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6500 | 5850 | 5480 | 9660 | 8870 | 3720 | 8780 | 9100 | 6100 | 5150 | 5220 |
| ширина | 3980 | 4400 | 4230 | 6850 | 5850 | 3000 | 4000 | 4700 | 3660 | 4310 | 2920 |
| высота | 3640 | 1800 | 2650 | 3650 | 3830 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3110 | 1740 | 2632 | 10940 | 6500 | 3670 | 4010 | 7150 | 5345 | 2570 | 6410 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см: | 6-12 | 6-14 | 5-15 | До 16 | До 10 | 5-15 | До 15 | До 13 | 3-15 | 4-15 | До 12 |

* Показатели определены за весь период испытаний

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | предпосевная культивация под посев | сплошная культивация |
|  |  | кукурузы | пропашных культур | озимых культур | сахарной свеклы | лущеного фона | стерневого фона | лущеной стерни подсолнечника | лущеной стерни кукурузы |
| Состав агрегата | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Т-150К | МТЗ-82 | Т-150К | Беларус 3522 | АТМ-4200 |
| - культиватор |  | ШККС-10 | КР-4К | КПК-8Б | КРГ-12 | КП-10 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 8-12 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 9,8 | 10,2 | 8,0 | 12,6 | 10,2 | 7,6 | 8,4 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 12 | 10,0 | 9,88 | 4,17 | 4,10 | 7,71 | 7,70 | 11,7 | 12,0 | 9,8 | 9,7 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 8,43 | 7,98 | 3,41 | 4,01 | 7,86 | 6,19 | 14,76 | 12,19 | 7,48 | 8,10 |
| - сменного времени |  | 6,35 | 6,08 | 2,86 | 4,12 | 5,97 | 4,81 | 10,78 | 8,92 | 5,67 | 6,06 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 3,3 | 4,4 | 2,9 | 2,7 | 4,8 | 5,5 | 3,7 | 2,9 | 4,2 | 2,7 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 121 | 111 | 140 | 140 | 123 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 3-15 | 10,0 | 10,2 | 8,9 | 8,0 | 6,1 | 6,5 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 7,5 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 25 включ. | Не менее 80 | 96,3 | 84,3 | 84,3 | 92,2 | 80,5 | 89,4 | 81,6 | 94,1 | 85,6 | 68,0 |
| - от 50 до 100 | Не более 10 | 0 | 9,3 | 5,3 | 2,6 | 8,5 | 4,3 | 6,0 | 5,9 | 3,4 | 12,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 4,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

Окончание таблицы

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | предпосевная культивация под посев | сплошная культивация |
|  |  | сахарной свеклы | кукурузы | рапса | пахоты 1 след | пахоты 2 след | пахоты | стерни гороха | пара | пахоты 1 след | пахоты 2 след |
| Состав агрегата | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | John Deere 8420 | John Deere8320 | John Deere 8295 R | Беларус 2522ДВ | ХТЗ-121 |
| - культиватор |  | Korund 8/900K | ИМТ 616.16 | KUHN мод. 5635 | КОМПАКТОМАТ K800PS | KRAUSE 5635-50 | Система Компактор С-400 + Гигант 10/800 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 8-12 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 14,1 | 8,9 | 11,5 | 10,1 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 12 | 9,0 | 8,85 | 9,6 | 6,9 | 6,5 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 7,77 | 7,77 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 10,71 | 10,17 | 10,70 | 9,70 | 5,81 | 8,98 | 8,77 | 8,01 | 8,55 | 8,58 |
| - сменного времени |  | 8,36 | 8,04 | 8,33 | 7,23 | 4,39 | 6,54 | 6,61 | 6,08 | 6,38 | 6,40 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 4,1 | 4,0 | 2,4 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 4,2 | 3,2 | 1,5 | 1,5 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | Более 116 | 105 | Более 169 | Более 143 | 305 | Более 97 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 3-15 | 7,2 | 10,2 | 6,74 | 14,6 | 7,7 | 5,4 | 6,8 | 8,4 | 4,0 | 8,0 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 25 включ. | Не менее 80 | 92,6 | 98,0 | 82,1 | 89,2 | 88,0 | 93,1 | 71,0 | 96,6 | 78,8 | 92,2 |
| - от 50 до 100 | Не более 10 | 1,1 | 0 | 2,6 | 4,4 | 0,8 | 2,4 | 10,7 | 0,8 | 5,7 | 2,6 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 4,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 1,5 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ

(По результатам испытаний на Поволжской МИС)

КУЛЬТИВАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ 
ККШ-11,3АМ-П1

Изготовитель – ООО «Буинский машиностроительный завод», г. Буинск

Культиватор комбинированный широкозахватный ККШ-11,3АМ-П1 предназначен для предпосевной подготовки почвы и ухода за парами с целью поверхностного рыхления почвы, выравнивания поверхности поля и уничтожения всходов сорняков.

Культиватор может применяться во всех почвенно-климатических зонах. Применение на почвах засоренных камнями размером более 20 см и грубостебельными растительными остатками не рекомендуется.

Культиватор состоит из гидрофицированной сцепки, на которую навешиваются пять секций с рабочими органами (стрельчатыми лапами), выравнивателями и катками. Каждая секция имеет свое навесное устройство. Ходовая система включает в себя четыре опорных и два транспортных колёса.

Глубина обработки почвы устанавливается на каждой секции перестановкой стопора в ползуне корпуса телескопической тяги навесного устройства - в передней части и регулировкой винтового упора катка – в задней части.

КУЛЬТИВАТОР ШИРИКОХАЗВАТНЫЙ 
БЕССЦЕПОЧНЫЙ

КШУ-12Н

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод»,  г. Грязи

Культиватор широкозахватный бессцепочный КШУ-12Н предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На раме установлено в три ряда 43 стрельчатые лапы (ширина захвата 330 мм) на пружинных S - образных подвесках фирмы Bellota.

На задней части рамы расположены 8 трех рядных пружинных боронок с регулируемым углом наклона зубьев и возможностью изменения давления на почву.

По заказу потребителя культиватор может быть оснащен:

- шарнирно-пружинной подвеской с С-образной стойкой;

- двухрядными пружинными боронками;

- роторными боронками (катками):

- навеской бод зубовые бороны БЗСС-1,0.

КУЛЬТИВАТОР WIL-RICH XL2

Изготовитель – фирма «Wil-Rich», США.

Культиватор WIL-RICH XL2 предназначен для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы, а также для весенней обработки стерневой зяби и послеуборочного рыхления полей.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. На раме с помощью подпружиненных кронштейнов установлены в пять рядов на С-образных стойках 63 стрельчатые лапы (шириной захвата 230 мм). В задней части рамы установлены тря ряда секций пружинных борон с регулируемым наклоном зубьев и шесть трубчатых катков с возможностью изменения давления их на почву.

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

КПК-12-04

Изготовитель – ЗАО «Пензаагрореммаш», г. Пенза.

Культиватор прицепной комбинированный КПК-12-04 предназначен для сплошной предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы на глубину от 4 до 10 см, твердостью почвы 0,4-1,6 МПа и влажностью почвы 8-27% не засоренной камнями.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной пятисекционной рамой, на которой установлены в три ряда 43 стрельчатые лапы (ширина захвата 330 мм) на С-образных стойках на шарнирно-пружинной подвеске. На задней части рамы устанавливаются сменные приспособления.

Базовая модель культиватора оснащена приспособлением для навески пружинных борон с регулируемым углом наклона зубьев и возможностью изменения давления на почву.

Культиватор может быть оснащен комплектом выравнивателей в сочетании с планчатыми катками.

КУЛЬТИВАТОР 
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИЦЕПНОЙ

КПМ-12

Изготовитель – ПООО «Техмаш», Республика Беларусь

Культиватор для сплошной обработки почвы прицепной КПМ-12 предназначен для предпосевной и паровой обработки почвы. За один проход обеспечивается полная подготовка почвы к посеву, совмещая рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Культиватор применяется на всех типах почв, не засоренных камнями, или засорённых отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см. Рельеф поля должен быть ровный, уклон не должен превышать 8º.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной пятисекционнной рамой, на которой в 4 ряда установлены 63 стрельчатые лапы (шириной захвата 220 мм) на пружинных S-образных стойках. В задней части рамы на кронштейнах установлены двухрядные пружинные боронки с изменяемым  углом наклона зубьев, а так же 6 зубчато-планчатых катков с возможностью регулирования степени их давления на почву.

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ

КПШ-12

Изготовитель – ООО «Агромеханика»,  г. Каменка

Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-12 предназначен для предпосевного рыхления почвы и уничтожения сорняков с одновременным повторным уплотнением посевного ложа.

Культиватор применяется на почвах легких по механическому составу. Уклон поверхности не должен превышать 80, влажность почвы должна быть в пределах 12-25%, твердость – 0,4-1,6 МПа.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной пятисекционнной рамой. В передней части рамы установлены выравниватели и за ними в 4 ряда установлены 119 стрельчатых лап (шириной захвата 105 мм) на пружинных S-образных стойках. В задней части рамы установлены 9 подпружиненных двойных прутковых катков с возможностью регулирования давления на почву.

КУЛЬТИВАТОР ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ 
БЕССЦЕПОЧНЫЙ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
КШУ-18

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод», г. Грязи

Культиватор широкозахватный бессцепочный сплошной обработки почвы КШУ-18 предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России, за исключением зон горного земледелия и почв, засоренных камнями. На полях не допускается наличие камней, куч соломы и других препятствий, мешающих работе культиватора.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирно-секционной рамой, состоящей из центральной части, двух крыльев и двух подкрылков, на которых установлены в два ряда 64 стрельчатые лапы (ширина захвата 330 мм) на С-образных стойках на шарнирно-пружинных подвесках. В задней  части установлены  трехрядные пружинные боронки с регулируемым углом наклона зубьев и возможностью изменения их давления на почву.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | ККШ-11,3АМ-П1 | КШУ-12Н | WIL-RICH XL2 | КПК-12-04 | КПМ-12 | КПШ-12 | КШУ-18 |
| Агрегатируется: |  |
| класс | Кл. 3 | Кл. 3 | Мощность 260-335 л.с. | Кл. 4-5 | Кл. 3-5 | Кл. 5 | Кл. 5 |
| марка трактора | Т-150К | Беларус-2022 | John Deere 8310 R | К-744Р | ХТЗ-17221 | К-744Р1 | New Holland Т 8050 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 9,2-10,9 | 8,2-11,2 | 10,5 | 10,1-11,3 | 9,0 | 12,0 | 10,9 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 11,1 | 11,9 | 11,1 | 11,7-11,8 | 11,8 | 11,8 | 17,8 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7030 | 6400 | 9100 | 6640 | 5200 | 6350 | 7800 |
| ширина | 11480 | 12000 | 12330 | 12650 | 12130 | 12310 | 18000 |
| высота | 1260 | 1590 | 1480 | 1750 | 980 | 1160 | 1250 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 9970 | 6400 | 9100 | 6590 | 5200 | 6330 | 7700 |
| ширина | 4100 | 4200 | 5600 | 4300 | 4250 | 4700 | 4000 |
| высота | 2950 | 3800 | 4800 | 3550 | 3490 | 3780 | 3600 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3100 | 3420 | 5540 | 3185 | 4930 | 4450 | 4940 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см: | До 14 | До 12 | До 18 | До 13 | До 12 | До 12 | До 12 |

* Показатели определены за весь период испытаний

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
|  |  | обработка пара | предпосевная обработка |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Т-150К | Беларус-2022 | ХТЗ-17221 | John Deere 8310 R | К-701 | К-744Р1 | New Holland T 8050 |
| - культиватор |  | ККШ-11,3 АМ-П1 | КШУ-12Н | КПМ-12 | WIL-RICH XL2 | КПК-12-04 | КПШ-12 | КШУ-18 |
| Режим работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | До 12 | 9,2 | 8,2 | 9,0 | 10,5 | 10,1 | 12,0 | 10,9 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 11,1 | 11,9 | 11,8 | 11,1 | 11,7 | 11,8 | 17,8 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 10,23 | 9,76 | 10,7 | 11,6 | 11,85 | 14,1 | 19,4 |
| - сменного времени |  | 7,53 | 7,45 | 8,2 | 8,8 | 9,23 | 10,9 | 14,5 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 2,19 | 3,07 | 2,29 | 3,01 | 3,08 | 3,27 | 2,42 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 128 | Более 133 | Более 122 | Более 122 | 125 | Более 121 | Более 122 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 16 | 9,1 | 11,6 | 7,5 | 9,0 | 9,9 | 8,6 | 9,4 |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 25 мм | 85±5 | 85,3 | 86,7 | 93,7 | 87,7 | 93,0 | 88,9 | 94,0 |
| Подрезание растительных остатков, %: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,5-4 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 3,8 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ КОМБИНИРОВАННЫХ

(По результатам испытаний на Поволжской МИС)

КУЛЬТИВАТОР 
НАВЕСНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
КНК-8,5

Изготовитель – ЗАО «Пензаагрореммаш», г. Пенза.

Культиватор навесной комбинированный КНК-8,5 предназначен для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы.

Культиватор предназначен для работы на всех типах почв на полях с уклоном до 8º, при твердости почвы до 1,6 МПа, влажности 8-27%.

Культиватор является навесным гидрофицированным орудием с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено в два ряда 31 стрельчатая лапа. На заднем брусе устанавливаются выравниватели. Так же на задней части рымы установлены 4 трубчатых катка.

КУЛЬТИВАТОР 
УСИЛЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
КУК-8П

Изготовитель – ОАО «Волгодизельаппарат»

Саратовская область, г. Маркс,

Культиватор усиленный комбинированный КУК-8П предназначен для предпосевной и паровой обработки преимущественно тяжёлых, глыбистых и заплывших почв, а также для весенней обработки стерневой зяби и послеуборочного рыхления полей со стерней колосовых и зернобобовых.

Культиватор предназначен для работы на всех типах почв на полях с уклоном до 8º, при твердости почвы до 2 МПа, влажности 8-28%, а при наличии стерни и сорной растительности высотой до 20 см и количестве сорняков до 200 шт./м2, при влажности почвы до 24%.

Культиватор является полуприцепным гидрофицированным орудием с шарнирной трехсекционной рамой, на которой в 2 ряда установлены 27 стрельчатых лап. На задней части рамы установлены сменные приспособления.

Базовая модель культиватора оснащена комплектом катков.

Культиватор может быть оснащен приспособлением для навески зубовых борон типа БЗСС-1,0 и БЗТС-1,0

КУЛЬТИВАТОР КД-720М

Изготовитель – ООО «Леньковский СельмашЗавод», г. Барнаул.

Культиватор КД-720М предназначен для предпосевной и основной обработки почвы, обработки паров, измельчения пожнивных остатков, разделки пластов и чизелевания.

Культиватор применяется во всех климатических зонах и на всех типах почв, кроме каменистых. Качество обработки обеспечивается на почвах с твердостью до 2,5 МПа и предельной влажностью 25%. Уклон поля не должен превышать 80.

Культиватор является прицепным гидрофицированным орудием с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено 19 сферических вырезных дисков на индивидуальных стойках с резиновыми амортизаторами. Далее в два ряда установлены 19 плоскорежущих лап. На задней части рамы установлены трехрядные пружинные боронки. Общее количество пружинных зубьев – 42.  На задней части рамы посредством кронштейнов установлены 8 двойных планчатых катка.

КУЛЬТИВАТОР НАВЕСНОЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
КНК-7,2

Изготовитель – ЗАО «Пензаагрореммаш»,  г. Пенза.

Культиватор навесной комбинированный КНК-7,2 предназначен для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы.

Культиватор применяется во всех климатических зонах и на всех типах почв, кроме каменистых. Качество обработки обеспечивается на почвах с твердостью до 1,6 МПа и предельной влажностью 27%. Уклон поля не должен превышать 80.

Культиватор является навесным гидрофицированным орудием с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено в два ряда 27 стрельчатых лап. На задней части рамы установлены 4 выравнивающих устройства. Так же на задней части рамы с помощью кронштейнов установлены 4 прикатывающих трубчатых катка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | КНК-8,5 | КУК-8П | КД-720М | КНК-7,2 |
| Агрегатируется: |  |
| класс | Кл.2-3 | Кл.3-5 | Кл.4-5 | Кл.2-3 |
| марка трактора | ОрТЗ-150К | ОрТЗ-150К | К-701 | ХТЗ-17221 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 9,5-9,8 | 8,3-9,2 | 10,8 | 9,8 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 8,4 | 8,2 | 7,1 | 7,1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2520 | 5200 | 8100 | 2350 |
| ширина | 8540 | 8400 | 7500 | 7530 |
| высота | 1600 | 1080 | 1580 | 1450 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 2220 | 5100 | 8000 | 2310 |
| ширина | 4700 | 4130 | 3880 | 4400 |
| высота | 3300 | 3650 | 3400 | 2800 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2195 | 2910 | 4470 | 1848 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см: | До 13 | До 13 | До 12 | До 16 |

* Показатели определены за весь период испытаний

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | обработка пара |
| Состав агрегата: |  |
| - трактор |  | ОрТЗ-150К | ОрТЗ-150К | К-701 | ХТЗ-17221 |
| - культиватор |  | КНК-8,5 | КУК-8П | КД-720М | КНК-7,2 |
| Режим работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | 7-10 | 9,5 | 9,2 | 10,8 | 9,8 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 8,4 | 8,2 | 7,1 | 7,1 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 8,25 | 7,54 | 7,65 | 6,93 |
| - сменного времени |  | 6,27 | 5,67 | 5,86 | 5,37 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 2,60 | 3,32 | 5,90 | 3,36 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 122 | 121 | Более 121 | 122 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 16 | 10,2 | 8,6 | 10,2 | 9,1 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| - до 25 включ. | 80±10 | 91,7 | 92,2 | 88,2 | 96,1 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 4 | 1,6 | - | 2,4 | 1,8 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕРНЕ

(По результатам испытаний на Поволжской МИС)

КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ 
ИГОЛЬЧАТО-РОТОРНЫЙ

КПИР-2,1

Изготовитель – ООО «Буинский машиностроительный завод», г. Буинск

Культиватор-плоскорез игольчато-роторный КПИР-2,1 предназначен для предпосевной безотвальной обработки стерневых фонов под посев зерновых, лущения стерни колосовых культур.

Культиватор может применяться во всех почвенно-климатических зонах, на всех типах почв влажностью до 28% и твердостью до 2,5 МПа. Применение культиватора на почвах, засоренных камнями и грубостебельными растительными остатками, не рекомендуется.

Культиватор представляет собой навесное орудие со сварной конструкцией рамы из труб прямоугольного сечения и швеллеров, на которой установлено в два ряда 6 плоскорежущих лап. На заднем брусе устанавливаются две батареи игольчато-ножевых дисков и один каток.

Глубина обработки почвы устанавливается механизмом регулировки колесных опор.

КУЛЬТИВАТОР–ПЛОСКОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КПУ–3,6

Изготовитель – ООО «Буинский машиностроительный завод», г. Буинск

Культиватор–плоскорез универсальный КПУ-3,6 предназначен для предпосевной подготовки почвы и основной безотвальной обработки почвы на глубину до 20 см.

Культиватор может применяться во всех почвенно-климатических зонах, на всех типах почв влажностью до 30% и твердостью до 3,5 МПа. Применение культиватора на почвах засоренных камнями и полях из-под грубостебельных культур не рекомендуется.

Культиватор представляет собой навесное орудие с рамой, на передней части которой закреплено навесное устройство, а по бокам установлены опорно-регулировочные колеса. На раме в четыре ряда расположены 11 плоскорежущих лап. На задней части смонтированы два ротора с игольчато-ножевыми дисками. Кроме того, на задней части рамы установлены кронштейны крепления катков.

Базовая модель культиватора оснащена приспособлениями для навески двух батарей игольчато–ножевых дисков и плоскорежущих лап.

Культиватор может быть оснащен следующими приспособлениями:

- рыхлительными рабочими органами для полосового рыхления;

- выравнивателями.

КУЛЬТИВАТОР СТЕРНЕВОЙ НАВЕСНОЙ

АГРОИДЕЯ КСН-3М

Изготовитель – ООО «АгроИдея», г. Лениногорск

Культиватор стерневой навесной АгроИдея КСН-3М предназначен для безотвальной сплошной обработки почвы с одновременным рыхлением и подрезанием сорняков, заделкой растительных остатков, с выравниванием и подповерхностным уплотнением почвы за  один проход.

Культиватор обеспечивает работу на полях с выровненной поверхностью, с уклоном до 8 град., при влажности почвы не более 28%, твердости до 3,0 МПа и высоте стерни не более 25 см.

Культиватор представляет собой навесное орудие со сварной конструкцией рамы из труб прямоугольного сечения, на которой установлено в два ряда 
7 рыхлительных лап с подпружиненными стойками. На заднем брусе устанавливаются восемь сферических вырезных дисков и один спаренный трубчато-планчатый выравниватель.

Установка рабочей глубины лап производится изменением положения стоек опорных колес. Установка дисков на требуемую глубину и регулировка степени давления выравнивателя осуществляется перестановкой регулировочных пальцев в отверстиях соответствующих кронштейнов.

КУЛЬТИВАТОР СТЕРНЕВОЙ НАВЕСНОЙ

АГРОИДЕЯ КСН-6М

Изготовитель – ООО «АгроИдея», г. Лениногорск

Культиватор стерневой навесной АгроИдея КСН-6М предназначен для безотвальной сплошной обработки почвы с одновременным рыхлением и подрезанием сорняков, заделкой растительных остатков, выравниванием и подповерхностным уплотнением почвы за  один проход.

Культиватор агрегатируется с тракторами класса 5.

Культиватор представляет собой навесное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено в два ряда
13 рыхлительных лап на подпружиненных стойках. На заднем брусе при помощи кронштейнов с резиновыми амортизаторами установлены стойки заравнивающих сферических дисков и далее два спаренных трубчато-планчатых катка.

Установка рабочей глубины лап производится изменением положения стоек опорных колес в кронштейнах с набором отверстий и последующей фиксацией регулировочным пальцем. Регулировка давления катков на почву и глубина обработки сферическими дисками осуществляется аналогичным образом с использованием набора отверстий в соответствующих кронштейнах на продольных несущих тягах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | КПИР-2,1 | КПУ-3,6 | КСН-3М | КСН-6М |
| Агрегатируется: |  |
| класс | Кл. 1,4 | Кл. 2, 3 | Кл. 3 | Кл. 5 |
| марка трактора | МТЗ-82 | Т-150К | Т-150К | К-744Р1 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 5,1-11,8 | 5,4-7,8 | 9,2 | 9,2-10,1 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 2,1 | 3,5 | 3,0 | 5,9 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2250 | 3140 | 3420 | 3560 |
| ширина | 2250 | 3630 | 3310 | 6420 |
| высота | 1190 | 1400 | 1490 | 1770 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 2250 | 3140 | 3420 | 3500 |
| ширина | 2250 | 3630 | 3260 | 2880 |
| высота | 1190 | 1400 | 1490 | 3850 |
| Масса машины эксплуатационная, кг | 670 | 1210 | 1750 | 3910 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | 0-17 | 0-20 | 6-18 | 6-18 |

* Показатели определены за весь период испытаний

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | Безотвальная обработка стерни озимой пшеницы | Обработка стерни ячменя | Мелкая основная обработка почвы |
| Состав агрегата: |  |
| - трактор |  | МТЗ-82 | Т-150К | Т-150К | К-744Р1 |
| - культиватор |  | КПИР-2,1 | КПУ-3,6 | КСН-3М | КСН-6М |
| Режим работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | До 12 | 7,1 | 8,1 | 9,2 | 9,2 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 2,1 | 3,5 | 3,0 | 5,9 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 1,49 | 2,84 | 2,77 | 5,43 |
| - сменного времени |  | 1,19 | 2,21 | 2,20 | 3,92 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 6,84 | 8,24 | 9,07 | 8,31 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 120 | Более 132 | 133 | Более 121 | 122 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 16 | 15,7 | 19,8 | 15,9 | 15,7 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| - до 25 включ. | 85±5 | 89,6 | - | 94,7 | 82,4 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2,5 - 4 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 2,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ

(По результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)

КУЛЬТИВАТОР

для СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

КСоП-4

Изготовитель - ЗАО «РТП Зерноградское» ,г. Зерноград

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-4 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с одновременным боронованием при влажности 8%…28% и твердости 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом. Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней с размером свыше 20 см, а также скопление куч соломы, растительных остатков.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие, на раме которого в два ряда установлены 16 стрельчатых лап. На заднем брусе рамы установлены приспособления для навески выравнивающего устройства.

Культиватор может оснащаться, по заявке, шарниром для соединения в шеренгу прицепных культиваторов между собой при составлении агрегата со сцепкой.

Культиватор КСОП-4 агрегатируется:

- один культиватор в прицепном варианте - с тракторами класса 1,4 
(МТЗ-80/82, ЛТЗ-60), допускается агрегатировать с тракторами ДТ-75;

-  два культиватора со сцепкой СП-11А - с тракторами класса 3 (ДТ-75, ВТ-100, Т-150, Т-150К);

- три или четыре культиватора со сцепкой СП-16А - с тракторами тяговых классов 4…5 (Т-4А, ВТ-150, К-700А, К-701, К-701М, К-744).

КУЛЬТИВАТОР 
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ

КСоП-5

Изготовитель - ЗАО «РТП Зерноградское», г. Зерноград

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-5 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с одновременным боронованием при влажности 8%…28% и твердости 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом. Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней с размером свыше 20 см, а также скопление куч соломы, растительных остатков.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие, на раме которого в два ряда установлены 20 стрельчатых лап. На заднем брусе рамы установлены приспособления для навески выравнивающего устройства.

Культиватор может оснащаться, по заявке, шарниром для соединения в шеренгу прицепных культиваторов между собой при составлении агрегата со сцепкой.

Культиватор КСОП-5 агрегатируется:

- один культиватор в прицепном варианте - с тракторами класса 1,4 
(МТЗ-80/82, ЛТЗ-60), допускается агрегатировать с тракторами ДТ-75;

- два культиватора со сцепкой СП-11А - с тракторами класса 3 (ДТ-75, ВТ-100, Т-150, Т-150К);

- три или четыре культиватора со сцепкой СП-16А - с тракторами тяговых классов 4…5 (Т-4А, ВТ-150, К-700А, К-701, К-701М, К-744).

КУЛЬТИВАТОР 
для СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

КСоП-6

Изготовитель - ЗАО «РТП Зерноградское», г. Зерноград

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-6 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с одновременным боронованием при влажности 8%...28% и твердости 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие, на раме которого в два ряда установлены 24 стрельчатых лап. На заднем брусе рамы установлены приспособления для навески выравнивающего устройства.

Культиватор КСОП-6 агрегатируется с тракторами класса 1,4; 2 при глубине обработки почвы 6…8 см, с тракторами класса 3 при глубине обработки 8…12 см.

КУЛЬТИВАТОР

для СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ

КСоП-6Н

Изготовитель - ЗАО «РТП Зерноградское», г. Зерноград

Культиватор навесной для сплошной обработки почвы КСОП-6Н предназначен для предпосевной обработки почв и ухода за парами с одновременным боронованием при влажности 8%…28% и твердости почвы  0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности.

Культиватор КСОП-6Н  агрегатируется в навесном варианте с тракторами класса 2…3.

Культиватор представляет собой навесное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда
22 стрельчатых лапы.

На раме и боковых секциях установлены бороновальные модули, каждый из которых имеет три ряда пружинных зубьев.

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ
КПП-8В

Изготовитель - ОАО «ВЭМЗ», г. Волгоград

Культиватор паровой прицепной КПП-8В предназначен для ухода за парами и предпосевной обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России на почвах с различными физико-механическими свойствами, не засоренных камнями и не подверженных ветровой эрозии с уклоном поля не более 8о, при влажности почвы не более 28%, твердости почвы до 1,6 МПа, с содержанием пожнивных остатков не более 25%.

Культиватор агрегатируется с тракторами сельскохозяйственного назначения тягового класса 2; 3.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда 30 стрельчатых лап.

На заднем брусе культиватора устанавливается шлейф для дополнительного выравнивания и крошения почвы.

КУЛЬТИВАТОР широкозахватнЫЙ 
для сплошной обработки почвы

КШУ-18

Изготовитель - ОАО «Грязинский культиваторный завод»,  г. Грязи

Культиватор широкозахватный для сплошной обработки почвы КШУ-18 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с одновременным боронованием пружинной бороной.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на почвах, не засоренных камнями размером свыше 20 мм, и не подверженных ветровой эрозии с уклоном поля не более 8о, при влажности почвы не более 28%, твердости почвы до 1,6 МПа.

Культиватор агрегатируется с тракторами класса 5.

Способ агрегатирования – прицепной.

Культиватор имеет шарнирно-секционное устройство и состоит из центральной рамы, к которой с каждой стороны присоединены обводная, промежуточная и крайняя секции.

На раме и секциях в три ряда установлены 62 стрельчатые лапы захватом 330 мм. Для дополнительного выравнивания и крошения почвы служат бороновальные модули, каждый из которых имеет два ряда пружинных зубьев.

Перевод культиватора из рабочего в транспортное положение и обратно осуществляются при помощи гидросистемы.

КУЛЬТИВАТОР СТЕРНЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КСУ-6

Изготовитель - ООО «БДМ-Агро», г. Краснодар

Культиватор стерневой универсальный КСУ-6 предназначен для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на глубину до 25 см во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы не более 30%, с уклоном поверхности поля не более 10о и твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 1,5 МПа на полях с содержанием каменистого материала не более 1%.

Культиватор агрегатируется, в зависимости от глубины обработки, с тракторами тягового класса 4…8. Способ агрегатирования полуприцепной.

Культиватор КСУ-6 имеет шарнирно-специальное устройство и состоит из: несущей рамы, левой и правой боковых секций, на которых в три ряда установлены 21 стрельчатая лапа.

Прикатывающие планчатые катки, установленные сзади рам культиватора, служат для разрушения почвенных комков, выравнивания верхнего слоя  почвы и прикатывания.

КУЛЬТИВАТОР 
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

КСП-12

Изготовитель - ОАО «Корммаш»

п. Орловский Ростовской области

Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-12 предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8%...28% и твердости 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом, кроме зон, подверженных ветровой эрозии.

Культиватор агргегатируется, в зависимости от глубины обработки, с тракторами класса 3…5.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда 43 стрельчатые лапы. На заднем брусе рамы устанавливаются сменные приспособления.

По заказу потребителя с культиватором поставляются:

- комплект катков КСП 07.000 (однорядные);

- комплект гребенок 2-х рядных КСП 08.000.

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КППУ-8-03

Изготовитель - ЗАО «РТП Зерноградское», г. Зерноград

Культиватор паровой прицепной универсальный КППУ-8-03 со шлейфом в виде бороновальных модулей с пружинными зубьями предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами.

Для обеспечения работы культиватора почва на обрабатываемом участке должна соответствовать следующим требованиям: уклон поля должен быть не более 8о, влажность почвы должна находиться в пределах 8%…30%, твердость почвы - до 1,6 МПа, содержание пожнивных остатков не должно превышать 25%.

Культиватор агрегатируется с тракторами сельскохозяйственного назначения тягового класса 2; 3.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда
30 стрельчатых лап. На заднем брусе рамы установлены секции вычесывающих гребенок.

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
КПК-8С

Изготовитель - ООО «Компания САРМАТ», г.  Ростов-на-Дону

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8С предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор может работать во всех климатических зонах России при влажности почвы 8%…28% и твердости до 1,6 МПа в горизонтах от 0 до 12 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии.

Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 2; 3 в зависимости от почвенно-климатических условий.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой на которой установлены в три ряда 
30 стрельчатых лап. На заднем брусе рамы установлены зубовые бороны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | КСОП-4 | КСОП-5 | КСОП-6 | КСОП-6Н | КПП-8В | КШУ-18 | КСУ-6 | КСП-12 | КППУ-8-03 | КПК-8С |
| Агрегатируется: |  |
| класс | класс 1,4…3 | класс 1,4…3 | класс 1,4…3 | Класса 2; 3 | Класса 2; 3 | Класс 5 | Класс 4…8 | Класс 3…5 | Класс 2; 3 | Класс 2; 3 |
| марка трактора | Агромаш 90ТГ | Беларус-1021 | Беларус- 1221.2 | Т-150/ Т-150К | Versatile 2375 | К-701 | ХТЗ-17221 | Агромаш-150ТГ |
| Рабочая скорость, км/ч* | 7,0…10,0 | 7,8…9,0 | 10,0…12,0 | 8,0…12,0 | 6,0…12,0 | 10,0…12,0 | 8,0…10,0 | 7,0…12,0 | 9,0…12,0 | 7,8…10,0 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 3,85 | 5,03 | 5,9 | 5,9…6,0 | 7,8…7,9 | 17,3…17,9 | 5,6 | 12,0…12,2 | 7,8…7,85 | 7,75..7,8 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5180 | 5140 | 5930 | 2680 | 7460 | 7750 | 9090 | 4860 | 6325 | 6420 |
| ширина | 4090 | 5080 | 6070 | 6140 | 8000 | 18040 | 5850 | 12250 | 8185 | 7980 |
| высота | 1065 | 1230 | 1230 | 1235 | 1270 | 1350 | 1280 | 1610 | 1310 | 1720 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4980 | 4960 | 5780 | 3230 | 7370 | 7890 | 8520 | 4830 | 6325 | 6420 |
| ширина | 4090 | 5080 | 6070 | 3970 | 4310 | 4400 | 3420 | 4350 | 4325 | 4370 |
| высота | 1745 | 1745 | 1490 | 3120 | 2260 | 3700 | 3020 | 3590 | 2435 | 2720 |
| Масса машины эксплуатационная, кг | 845 | 965 | 1205 | 1235 | 2085 | 5404 | 5220 | 3698 | 2510 | 2420 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | 6…13 | 6…17 | 6…12 | 0…12 | 0…12,5 | 6…12 | 5…25 | 0…12 | 0…12 | 5…12 |

* Показатели определены за весь период испытаний.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | культивация при уходе за парами, предпосевная культивация |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуа-тации |  |
| - трактор |  | Агромаш 90ТГ | Беларус-1021 | Беларус- 1221.2 | Т-150 / Т-150К | Versatile 2375 | К-701 | ХТЗ-17221 | Агромаш-150ТГ |
| - культиватор |  | КСОП-4 | КСОП-5 | КСОП-6 | КСОП-6Н | КПП-8В | КШУ-18 | КСУ-6 | КСП-12 | КППУ-8-03 | КПК-8С |
| Режим работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | До 12 | 9,0 | 9,0 | 10,1..11,2 | 10,1…11,1 | 10,2 / 10,5 | 10,0 | 8,3 | 9,2…10,5 | 9,5…12,0 | 7,9…9,8 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 3,85 | 5,03 | 5,9 | 5,9…6,0 | 7,8 / 7,9 | 17,3 | 5,6 | 12,0 | 7,8 | 7,75…7,8 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 3,46 | 4,30 | 5,98…6,62 | 5,93...6,53 | 8,08 / 8,19 | 17,3 | 4,66 | 11,0…12,58 | 7,45…9,44 | 6,14…7,64 |
| - сменного времени |  | 2,59 | 3,22 | 4,72…5,19 | 4,59…5,06 | 6,26 / 6,35 | 12,1 | 3,60 | 8,35…9,45 | 5,81…7,26 | 4,94…6,07 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 3,6 | 3,5 | 2,8…4,3 | 2,8…3,5 | 3,3 / 3,6 | 3,56 | 11,35 | 2,1..2,6 | 2,82…3,87 | 3,74…4,41 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 63 | 135 | Более 172 | Более 146 | 252 | 62,5 | 92,5 | 42 | 123 | Более 173 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 12 | 7,17 | 10,52 | 6,8…10,2 | 7,2…11,2 | 7,5/11,1 | 7,9 | 23,6 | 7,5…10,7 | 7,3…10,8 | 7,8…10,9 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| - до 25 включ. | Не менее 85 | 95,87 | 94,38 | 95,6…96,9 | 93,0…94,4 | 90,8 / 93,6 | 96,17 | 97,0 | 96,2 | 92,4…9,58 | 90,6…92,4 |
| Подрезание растительных остатков, % | Не менее 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 4,0 | 3,1 | 3,1 | 2,4…3,0 | 2,2…2,9 | 1,3/2,7 | 2,96 | 2,8 | 3,2 | 2,1…3,4 | 2,1…2,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ

(По результатам испытаний на Сибирской МИС)

КУЛЬТИВАТОР
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  КОМБИНИРОВАННЫЙ

КПК-5,6

Изготовитель – ОАО НПО «Сибсельмаш»,  г. Новосибирск.

Культиватор почвообрабатывающий комбинированный полуприцепной КПК-5,6 предназначен:

- с плоскорежущими лапами для предпосевной обработки почвы (рыхления, выравнивания, уплотнения) и ухода за парами;

- с рыхлителями для рыхления почвы под зябь и обработки залежных земель.

Культиватор может использоваться для обработки всех видов почв, кроме почв засоренных камнями.

Культиватор представляет собой гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в два ряда  рыхлительные лап, а также прикатывающие катки.

Передние катки диаметром 450 мм предназначены для опоры культиватора в работе, производят – крошение, уплотнение поверхностного слоя и выравнивание поверхности поля с образованием верхнего мульчирующего слоя.

Задние катки диаметром 250 мм извлекают подрезанные сорняки из почвы и распределяют их равномерно по поверхности поля.

КУЛЬТИВАТОР  «СТЕПНЯК-5,6»

Изготовитель – ФГУП «Омский экспериментальный завод» РАСХН, г. Омск.

Культиватор полуприцепной «Степняк-5,6» предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, обработки полей после высокостебельных пропашных культур и трав, а также осенней обработки стерневых полей.

Культиватор предназначен для работы в районах с почвами, подверженными ветровой эрозии.

Культиватор представляет собой гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой. К секциям рамы приварены кронштейны для крепления: рабочих органов, гидроцилиндра для поворота боковых секций, гидроцилиндра для подъема транспортных колес, опорных колес и балок катков, а также гребенки регулировки глубины обработки.

Культиватор комплектуется опорными прутковыми катками диаметром 400 мм и прикатывающими – пластинчатыми диаметром 300 мм.

Катки имеют левую и правую закрутки прутков и пластин.

Перемещением фиксаторов в гребенках опорных катков и колес устанавливается глубина обработки, выставляется горизонтальность рамы.

АГРЕГАТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ

АПП-7,2-02

Изготовитель – ОАО НПО «Сибсельмаш», г. Новосибирск.

Агрегат почвообрабатывающий посевной полуприцепной АПП-7,2-02 с плоскорежущими лапами предназначен для ухода за парами, предпосевной подготовки почвы, с рыхлителями – для рыхления почвы под зябь, обработки старопахотных земель и паров.

Агрегат предназначен для работы во всех земледельческих почвенно-климатических зонах, кроме почв, засоренных камнями.

Агрегат представляет собой гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой.

На средней раме установлены три гидроцилиндра, один из которых соединен с кронштейном оси транспортных колес и служит для подъема агрегата, два других связаны с боковыми рамами и предназначены для складывания агрегата в транспортное положение.

На передних и средних поперечных брусьях рам установлены плоскорежущие лапы, на задних брусьях – дисковые выравниватели.

Катки двухрядные диаметром 450 и 240 присоединены к рамам тягами. Требуемая глубина обработки достигается переустановкой фиксирующих штырей в отверстиях кронштейнов над брусьями опорных колес и над тягами прутковых катков.

КУЛЬТИВАТОР «СТЕПНЯК-7,4»

Изготовитель – ФГУП «Омский экспериментальный завод» РАСН, г. Омск.

Культиватор полуприцепной «Степняк-7,4» предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, обработки полей после высокостебельных пропашных культур и трав, а также осенней обработки стерневых полей.

Культиватор предназначен для работы в районах с почвами, подверженными ветровой эрозии.

Культиватор состоит из рамы центральной, двух боковых секций, прицепного устройства, транспортных и опорных колес, опорных и прикатывающих катков и гидросистемы.

Рабочие органы устанавливаются на раму центральную и боковые секции посредством кронштейнов и болтов. Рабочими органами являются плоскорежущие лапы, которые выполняют рыхление и подрезания слоя почвы на заданной глубине.

Культиватор комплектуется опорными прутковыми катками диаметром 400 мм и прикатывающими – пластинчатыми диаметром 300 мм.

Опорные катки разбивают крупные комки земли. Прикатывающие катки делают структуру почвы мелкокомковатой, а также производят вычесывание сорняков.

Требуемая глубина обработки достигается переустановкой фиксирующих штырей в отверстиях кронштейнов над брусьями опорных колес и над тягами опорных катков.

ПОЛЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР 
SALFORD 580-40

Изготовитель – ООО «Агро-Мастер», г. Омск

Полевой культиватор полуприцепной SALFORD 580-40 предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, обработки после высокостебельных пропашных, зерновых культур и трав.

Культиватор обеспечивает качественную работу на полях с выровненной поверхностью, со стерней не выше 25 см, с уклоном до 80 и твердостью почвы не более 3,5 МПа на глубине обработки при влажности почвы до 30%.

Полевой культиватор состоит из следующих сборочных единиц и систем:

- рамы культиватора сварной конструкции состоящей из трёх секций, соединенных между собой шарнирно;

- прицепного устройства;

- ходовых и копирующих колес;

- рабочих органов, представляющих собой С-образную подпружиненную стойку, на которой установлена стрельчатая лапа;

- пружинных борон и ребристо-вычесывающих катков, установленных на заднем брусе рамы для выравнивания поверхности поля после прохода рабочих органов и выноса сорных растений на поверхность почвы;

- механизма контроля глубины обработки почвы;

- двухконтурной гидросистемы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | КПК-5,6 | «Степняк-5,6» | АПП-7,2-02 | «Степняк-7,4» | SALFORD 580-40 |
| Агрегатируется: |  |
| класс | Класс. 3 | Класс 3 | Класс 3-4 | Класс 5 | Класс 6 |
| марка трактора | ДТ-75, Т-150К, МТЗ 1212/1321 | ДТ-75, Т-150К | К-700А, К-701 |  |
| Рабочая скорость, км/ч* | 11,8 | 10,0-10,1 | 10,0-10,2 | 9,8-10,5 | 11,4-11,7 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 5,2 | 5,48-5,58 | 7,1-7,2 | 7,2-7,3 | 11,8-11,9 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6520 | 5300 | 66300 | 5300 | 8580 |
| ширина | 5630 | 5660 | 7530 | 7460 | 12300 |
| высота | 1510 | 1600 | 1620 | 1760 | 2160 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6670 | 5300 | 6630 | 5390 | 8550 |
| ширина | 4290 | 3900 | 4300 | 4630 | 6260 |
| высота | 2950 | 3050 | 3370 | 3360 | 4630 |
| Масса машины эксплуатационная, кг | 3500 | 2780** | 4053 | 3900 | 7720** |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | 5-10 | 6-19 | 5-12 | 6-18 | 5-15 |

* Показатели определены за весь период испытаний.

** По данным технических условий

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | Обработка паров | Предпосевная обработка почвы |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Джон Дир 6920 | Т-150К | К-701 | Versatile 2375 |
| - культиватор |  | «Степняк-5,6» | КПК-5,6 | АПП-7,2-02 | «Степняк-7,4» | SALFORD 580-40 |
| Режим работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | 6 - 12 | 10,1 | 11,8 | 10,2 | 10,5 | 11,43 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 5,58 | 5,2 | 7,2 | 7,27 | 11,85 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 5,64 | 6,1 | 7,34 | 7,63 | 13,54 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 3,1 | 4,5 | 3,8 | 5,7 | 4,8 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | Более 130 | 130 | Более 123 | Более 130 | Более 120 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 6 - 12 | 8,5 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 5,0 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| - до 25 включ. | 85 ± 5 |  |  | 84,4 | 80,1 | 89,33 |
| Подрезание сорных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2 - 4 |  |  | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, % | Не должно возрастать | - 0,95 | - 4,5 | - 1,9 | - 2,5 | - |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОРОВ

(По результатам испытаний на Центрально-Черноземной МИС)

КУЛЬТИВАТОР СТЕРНЕВОЙ СРЕДНИЙ

КСС-6700 «ОЛИМП»

Изготовитель – ООО «Промзапчасть», г. Белгород

Культиватор стерневой средний КСС-6700 «ОЛИМП» предназначен  для поверхностной обработки почвы.

Культиватор применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27% и твердостью почвы в обрабатываемом слое до 1,6 МПа.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с рамой сварной конструкции прямоугольной формы, на которой в три ряда установлено 24 стрельчатые лапы. На заднем брусе устанавливаются пружинные бороны, применение которых обеспечивает равномерное распределение растительных остатков и выравнивание поверхности почвы.

КУЛЬТИВАТОР СТЕРНЕВОЙ ПРОПАШНОЙ
КСП-6

Изготовитель - ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова» , г. Белгород

Культиватор стерневой пропашной КСП-6 предназначен для высококачественной обработки стерни, подготовки почвы под посев за один проход, разделки залежных земель и глубокого рыхления без оборота пласта.  Используется на почвах с различными физико-химическими свойствами с уклоном поверхности поля до 100, ровным и волнистым микрорельефом, влажностью почвы до 30%,  твердостью почвы в обрабатываемом слое до 4,0 МПа. Не допускается засорение почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено в три ряда 
19 стрельчатых лап с шириной захвата 355 мм и одного ряда дисков диаметром 520 мм.

Для уплотнения и выравнивания поверхности почвы сзади культиватора установлено прикатывающее устройство, состоящее из резиновой покрышки заполненной полиуретаном.

Колеса прикатывающего устройства центральной секции используются при транспортировке культиватора.

КУЛЬТИВАТОР 
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

КСП-4,2Н-П

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод»,  г. Грязи

Культиватор КСП-4,2Н-П предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием. Применяется во всех почвенно-климатических зонах на склонах, не превышающих 80.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с рамой прямоугольной формы, на которой установлены в три ряда 15 стрельчатых лап. Сзади культиватора устанавливаются три пружинные трехрядные бороны.

По особому заказу культиватор может быть оснащен следующим оборудованием:

- бороной пружиной КСП-06.000;

- бороной роторной КСП-08.000;

- комплектом оборудования для боронования КСП-10.000.

КУЛЬТИВАТОР 
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КШУ-12-01

Изготовитель – ЗАО «Белинсксельмаш»,  г. Каменка-6

Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-01 предназначен  для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхности почвы под посев.

Культиватор применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы в пределах 8…27% и твердостью почвы в обрабатываемом слое в пределах 0,4… 1,6 МПа.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с рамой сварной конструкции прямоугольной формы, на которой установлено в два ряда 31  стрельчатая лапа. На заднем брусе устанавливаются выравниватели и катки,  применение которых обеспечивает крошение комков почвы, ровную поверхность поля и оптимальную плотность верхнего слоя на глубину посева.

КУЛЬТИВАТОР 
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ПОЛЯРИС-12

Изготовитель – ЗАО «Белинсксельмаш»,  г. Каменка-6

Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12 предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхности почвы под посев.

Культиватор применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы в пределах 8…27% и твердостью почвы в обрабатываемом слое в пределах 0,4… 1,6 МПа.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с рамой сварной конструкции прямоугольной формы, являющейся основной несущей частью культиватора, на которой установлено в три ряда 43 стрельчатые лапы. На заднем брусе устанавливаются выравниватели и катки, применение которых обеспечивает крошение комков почвы, ровную поверхность поля и оптимальную плотность верхнего слоя на глубину посева.

КУЛЬТИВАТОР 
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КШУ-12-04

Изготовитель  – ЗАО «Белинсксельмаш»,  г. Каменка-6

Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-04 предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхности почвы под посев.

Культиватор применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы в пределах 8…27 %, твердостью почвы в обрабатываемом 
слое 0,4…1,6 МПа.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с рамой прямоугольной формы, на которой установлено в два ряда 15 стрельчатых лап.

На заднем брусе устанавливаются выравниватели и катки, применение которых обеспечивают крошение почвы, ровную поверхность поля и оптимальную плотность верхнего слоя на глубину посева.

КУЛЬТИВАТОР ЛЕГКИЙ НАВЕСНОЙ 
КЛЕН-4,2

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод»,  г. Грязи

Культиватор легкий навесной КЛЕН-4,2 предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы на глубину до 12 см с одновременным боронованием.

Культиватор применяется во всех почвенно-климатических зонах на полях с уклоном поверхности не превышающим  80.

Культиватор представляет собой навесное орудие с рамой прямоугольной формы, на которой установлено в два ряда 15 стрельчатых лап. Сзади устанавливаются сменные приспособления.

Базовая модель культиватора оснащена приспособлением для навески зубовых борон типа БЗСС-1,0Г.

Культиватор может быть оснащен следующими приспособлениями:

- комплектом оборудования для боронования – КЛН 10.000;

- боронкой пружинной спаренной – КЛН 20.000.

КУЛЬТИВАТОР 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
КПО-9

Изготовитель – ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова», г. Белгород

Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 предназначен для высококачественной предпосевной подготовки почвы под посев сахарной свеклы, проса, гречихи, кукурузы, подсолнечника и других культур, а также для обработки чистых паров и ранневесеннего рыхления предварительно выровненного поля.

Культиватор предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 30 %, уклоном поверхности поля не более 80, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,0 МПа. Не допускается засорение почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено в четыре ряда
83 стрельчатых лапы с шириной захвата 135 мм или 53 стрельчатые лапы с шириной захвата 200 мм. Шаг расстановки стрельчатых лап с шириной захвата
135 мм – 100 мм, с шириной захвата 200 мм – 170 мм. Дополнительно культиватор комплектуется долотообразными  двухсторонними наконечниками для глубокого рыхления почвы.

КУЛЬТИВАТОР 
TOPDOWN МОДЕЛИ TD 900

Изготовитель – ООО «Вадерштадт Производство»

с. Средний Икорец Воронежской области

Культиватор TopDown модели TD 900 предназначен для основной обработки почвы с интенсивным перемешиванием органической массы в верхнем обрабатываемом слое с выравниванием и крошением почвы, а также  для обработки почвы по стерне и предпосевной подготовки почвы с прикатыванием обработанной поверхности.

Культиватор предназначен для работы на ровных полях с уклоном до 80 с почвой различного механического состава при влажности почвы до 25 %, твердости почвы до 3,0 МПа, длине пожнивных остатков до 25 см.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлено 35 стрельчатых лап и 72 диска.

По выбору заказчика культиватор может быть оснащен следующими приспособлениями:

- металлическими прикатывающими катками;

- резиновыми прикатывающими катками;

- долотами, шириной захвата 80 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка культиватора | КСП-6 | КПО-9 | КЛЕН-4,2 | КСС-6700 «ОЛИМП» | КШУ-12-01 | ПОЛЯРИС-12 | КШУ-12-04 | КСП-4,2Н-П |
| Агрегатируется: |  |
| класс | Класс 5…6 | Класс.3…4 | Класс 1,4…2 | Класс 3 | Класс 3…5 | Класс 5 | Класс 1,4…2 | Класс 1,4…2 |
| марка трактора | New Holland Т-8040 | Джон Дир 7830 | «Беларус- 1221» | Т-150К | Джон Дир 8430 | МТЗ-82 | «Беларус- 1221» |
| Рабочая скорость, км/ч* | 13,5 | 12,2 | 9,6 | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 11 | 10,4 |
| Конструкционная ширина захвата, м* | 6,0 | 9,5 | 4,2 | 6,7 | 8,0 | 11,68 | 4,0 | 4,2 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6780 | 5190 | 1580 | 6220 | 4470 | 6150 | 4510 | 2090 |
| ширина | 6390 | 10080 | 4250 | 7030 | 8350 | 11800 | 4070 | 4300 |
| высота | 1410 | 900 | 1027 | 1310 | 1800 | 1700 | 1520 | 1200 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6720 | 5190 | 1580 | 6210 | 4470 | 6150 | 4500 | 2090 |
| ширина | 3200 | 4400 | 4250 | 4390 | 4200 | 4145 | 4070 | 4300 |
| высота | 3600 | 4000 | 1420 | 3410 | 3200 | 3780 | 1870 | 1200 |
| Масса машины эксплуатационная, кг | 6310 | 3200 | 690 | 3120 | 2580 | 4530 | 1380 | 760 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 5…20,3 | 3…12,1 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |

* Показатели определены за весь период испытаний.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТИВАТОРОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | на предпосевной культивации |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Т-8040 | Джон Дир 7830 | «Беларус-1221» | Т-150К | Джон Дир 8430 | МТЗ-82 | «Беларус-1221» |
| - культиватор |  | КСП-6 | КПО-9 | КЛЕН-4,2 | КСС-6700 «ОЛИМП» | КШУ- 12-01 | ПОЛЯРИС- 12 | КШУ-12-04 | КСП-4,2Н-П |
| Режим работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | 6 - 12 | 13,5 | 12,2 | 9,6 | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 11 | 10,4 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 12 | 5,8 | 9,2 | 4,05 | 6,55 | 7,9 | 11,65 | 3,85 | 4,0 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 8,12 | 11,27 | 3,89 | 6,95 | 7,93 | 12,57 | 4,23 | 4,03 |
| - сменного времени |  | 6,25 | 9,01 | 3,11 | 5,42 | 6,18 | 9,68 | 3,34 | 3,26 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 9,5 | 5,16 | 4,3 | 5,6 | 5,05 | 4,14 | 3,35 | 4,75 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | более 122 | более 128 | более 121 | более 122 | более 125 | более 124 | более 121 | более 122 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 6 - 12 | 6,9 | 5,2 | 7,4 | 9,7 | 8,4 | 9,2 | 7,4 | 8,1 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| - до 25 включ. | Не менее 85 | 91,33 | 97,6 | 84,02 | 84,6 | 88,6 | 88,4 | 88,8 | 93,4 |
| Подрезание сорных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2 - 4 | 6,6 | 1,8 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |