МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ПЛУГОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
НА МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

г. Солнечногорск
2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

| Введение. | 3 |
| --- | --- |
| Технико-эксплуатационные характеристики плугов (по результатам испытаний на Алтайской МИС) | 4 |
| Технико-эксплуатационные характеристики плугов (по результатам испытаний на Кубанской МИС) | 12 |
| Технико-эксплуатационные характеристики плугов (по результатам испытаний на Поволжской МИС) | 21 |
| Технико-эксплуатационные характеристики плугов для работы на каменистых почвах (по результатам испытаний на Северо-Западной МИС) | 32 |
| Технико-эксплуатационные характеристики плугов (по результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС): - плуги для отвальной вспашки - плуги-рыхлители и чизельные плуги | 38 39 48 |
| Технико-эксплуатационные характеристики плугов (по результатам испытаний на Владимирской МИС) | 58 |

В В Е Д Е Н И Е

В настоящем отчете представлены сравнительные технико-эксплуатационные характеристики отечественных и зарубежных почвообрабатывающих орудий (плугов), по результатам проведенных машиноиспытательными станциями испытаний.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ

(По результатам испытаний на Алтайской МИС)

ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ПП-9-35

Изготовитель – ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск Алтайского края

Плуг полунавесной ПП-9-35 предназначен для вспашки под зерновые и технические культуры на глубину до 30см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9кг/см2 (0,09МПа), твердостью до 30кг/см 2 (3,0МПа) и влажностью 12-25%.

Плуг агрегатируется с тракторами с/х назначения тягового класса 5-6 (с мощностью двигателя 300-350л.с.), в зависимости от почв и глубины пахоты. Для агрегатирования с тракторами, навесные устройства которых выполнены по межгосударственному стандарту ГОСТ 10677-2001 и ИСО 730-1:1994, плуг дополнительно комплектуется адаптером навески, который навешивается на навеску плуга.

Конструкция плуга предусматривает возможность демонтажа одного корпуса, при работе в тяжелых почвенных условиях.

Плуг состоит из следующих основных узлов: рамы в сборе,  корпусов , предплужников, навески, механизма переднего колеса, механизма заднего колеса, гидравлической системы.

Рама включает в себя основную и продольную балки с брусом передним, соединенных между собой с помощью пальцев и гаек. Основная и продольная балки помимо этого  соединены  двумя поперечными брусьями.

Глубину обработки регулируют винтовыми механизмами переднего и заднего опорных колёс, причём заднее колесо выполняет дополнительную функцию подъёма плуга в транспорт, при этом при поворотах и движении задним ходом колесо поворачивается  в консоли на 360º, что делает лёгким маневрирование агрегатом.

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ  ПОН-4/5-35

Изготовитель – ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск Алтайского края

Плуг оборотный навесной четырёх-пятикорпусный с регулируемой шириной захвата ПОН-4/5-35 предназначен для гладкой вспашки под зерновые, технические и овощные культуры в зонах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями почв с удельным сопротивлением до 0,09МПа, твердостью до 3,0МПа на глубину до 30см.

Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя 130-180л.с.

Плуг с изменяемой фиксированной шириной захвата корпуса 30, 35 и 40см и состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, правооборачивающих корпусов, левооборачивающих корпусов, навески шарнирно-рычажной с механизмом оборота, гидросистемы, механизма настройки на колею трактора, подножки, опорного колеса. Конструкция рамы позволяет путем отсоединения консоли балки переоборудовать плуг в четырехкорпусный вариант.

В центральную часть навески вварена ступица, в которой, на роликовых подшипниках установлен механизм оборота плуга. Оборачивается плуг двумя гидроцилиндрами навески. Для фиксации рамы плуга в транспортном положении в гидросистеме предусмотрен шаровый кран.

Плуг имеет механизм настройки на колею трактора (оптимальную линию тяги между трактором и плугом), для исключения увода трактора в сторону от прямолинейного движения при изменении ширины захвата трактора или смене энергосредства.

Механизм установки глубины пахоты имеет пару симметричных на державках колёс для установки одинаковой глубины пахоты право - и левооборачивающими корпусами.

Рабочие органы плуга - корпуса "культурной формы" поверхности отвала, номинальной ширины захвата 35см. Для отделения верхнего слоя почвы корпуса плуга оснащены углоснимами.

ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ППО-5/6-35

Изготовитель – ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск Алтайского края

Плуг полунавесной оборотный с регулируемой шириной захвата ППО-5/6-35  предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30см, не засоренных камнями, плитняком и другими  препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09МПа и твердостью до 3,0МПа.

Плуг агрегатируется  с тракторами класса 3-4 тс и комплектуется корпусами с "культурной" формой  рабочей поверхности отвала для работы на скоростях до 9км/ч.

Конструкция плуга предусматривает возможность отъема одного корпуса при работе в тяжелых почвенных условиях.

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: навески, рамы, правооборачивающих корпусов, левооборачивающих корпусов, механизма переднего опорного и  механизма заднего полевого колеса, механизма оборота, гидросистемы, лапы опорной. Корпуса плуга оснащены углоснимами.

Рама состоит из основной и продольной балок трубчатого сечения. В передней части плуга основная и продольная балки соединены с механизмом оборота, в задней части с механизмом заднего полевого колеса.

На продольной балке установлен механизм настройки на колею трактора при изменении ширины захвата плуга или при смене энергосредства.

Установка глубины пахоты производится парой оборачиваемых колёс механизма переднего опорного и механизмом заднего полевого колеса.

Изменение ширины захвата плуга производится индивидуальной установкой корпусов в одно из трёх положений соответствующих ширине захвата корпуса 30, 35 и 40см.

ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ППО-5/7-35

Изготовитель – ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск Алтайского края

Плуг полунавесной оборотный с регулируемой шириной захвата ППО-5/7-35  предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30см, не засоренных камнями, плитняком и другими  препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09МПа и твердостью до 3,0МПа.

Плуг агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 250-280л.с. и комплектуется корпусами с "культурной" формой рабочей поверхности отвала для работы на скоростях до 9км/ч. Конструкция плуга предусматривает возможность отъема одного, двух  корпусов (модулей)  при работе в тяжелых почвенных условиях.

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: навески, балки продольной, балки основной, право - и левооборачивающих корпусов, механизма заднего полевого колеса, механизма переднего опорного колеса, механизма оборота, лапы опорной,  гидросистемы.

Изменение ширины захвата плуга производится индивидуальной установкой корпусов в одно из трёх положений соответствующих ширине захвата корпуса 30, 35 и 40см.

При агрегатировании плуга с тракторами К-701, К-744 балка основная соединяется с поперечной через удлинитель для возможности устойчивого движения энергосредства на необходимом расстоянии от края борозды. При работе с тракторами меньшего класса тяги и с меньшей колеёй удлинитель не используется.

ПЛУГ ПЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ППО-6+3

Изготовитель – ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск Алтайского края

Плуг полунавесной оборотный ППО-6+3 с регулируемой шириной захвата предназначен для гладкой вспашки почвы на глубину до 30см, не засоренной камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09МПа, твердостью до 3,0МПа, предельной влажностью до 22%, уклоном полей до 8º.

Агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 300-360л.с. (тракторы тягового класса до 6тс) в зависимости от почв и глубины пахоты.

Для агрегатирования с тракторами марки "Кировец" (К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3) дополнительно комплектуется скалкой.

При работе с плугом трактор движется  вне борозды.

Основу плуга составляет шарнирная рама на которой крепятся основные узлы плуга.

Плуг состоит из: сницы, бруса переднего,  бруса среднего, бруса заднего. В передней части плуга передний брус и сница шарнирно соединены рычагами  механизмов изменения ширины захвата плуга и оборота.  На брусе среднем через звено соединительное  устанавливается брус задний, в совокупности с корпусами рабочих органов на нем установленных, он образует хвостовую часть плуга. На шасси, которое является опорой  плуга в  его середине, установлен сдвоенный гидроцилиндр, предназначенный для подъема хвостовой части.

Поворот брусьев рамы на 180º для работы право - (левооборачивающими) корпусами осуществляется гидравлическим механизмом оборота с двумя оборотными цилиндрами.

Изменение ширины захвата плуга производится ступенчато, путем поворота переднего бруса рамы относительно сницы. Для плуга предусмотрены четыре ширины захвата корпуса плуга – 36см, 40см, 44см, 48см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка плуга | ПП-9-35 | ПОН-4/5-35 | ППО-5/6-35 | ППО-5/7-35 | ППО-6+3 |
| Агрегатирование, марка трактора | К-701 | ХТЗ 17221-09 | ХТХ 215 "КАМАЗ" | К-701, К-744 Р2 | К-744 Р3 |
| Рабочая скорость, км/ч* | До 9,0 | До 9 | От 8 до 9 | От 8 до 9,5 | До 9 |
| Рабочая ширина захвата, м* | До 3,41 | До 2,05 | До 2,4 | До 2,8 | До 4,43 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина | 9300 | 4400 | 6900; 6240** | 7500 | 13720 |
| ширина | 4000 | 2450 | 3050; 2900** | 3170 | 5200 |
| высота | 1720 | 1650 | 1720 | 1700 | 1820 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2370 | 1480 | 2815; 2560** | 3010 | 5950 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | От 15 до 30 | От 15 до 30 | От 15 до 30 | От 15 до 30 | От 10 до 40 |

________________________

* Показатели определены за весь период испытаний

** Показатели машины, соответственно, в шести- и пятикорпусном варианте

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛУГОВ

| Показатель | АТТ, НД | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вид работы - пахота стерни колосовых |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |  |  |  |  |
| - трактор |  | К-701 | ХТЗ 17221-09 | ХТХ 215 "КАМАЗ" | К-744 Р2 | К-744 Р3 |
| - плуг |  | ПП-9-35 | ПОН-4/5-35 | ППО-5/6-35 | ППО-5/7-35 | ППО-6+3 |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 7,79 | 8,13 | 8,28 | 9,11 | 6,98 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 6 | 3,41 | 2,05 | 2,06 | 2,60 | 4,43 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | До 7,2 | 2,65 | 1,67 | 1,69 | 2,37 | 3,09 |
| - сменного времени | Нет данных | 2,11 | 1,31 | 1,36 | 1,79 | 2,43 |
| Удельный расход топлива, кг/га | От14 до 17 | 18,70 | 15,80 | 17,73 | 17,67 | 18,59 |
| Наработка на отказ, ч | 100, не менее | Более 157 | 157 | Более 151 | Более 153 | 92,5 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |
| Средняя глубина обработки, см | До 30 | 22,8 | 21,8 | 20,0 | 23,0 | 22,0 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 50 включ. | 75, не менее | 77,2 | 74,3 | 70,8 | 71,5 | 75,8 |
| св. 50 до 100 | Нет данных | 21,4 | 23,8 | 27,1 | 26,7 | 22,6 |
| -"- 100 | То же | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
| Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, %: | 90, не менее | 94,2 | 95,2 | 98,2 | 96,0 | 96,3 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | От 12 до 15 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 12,5 | 14,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 5, не более | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 4.9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ

(По результатам испытаний на Кубанской МИС)

ПЛУГ НАВЕСНОЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ШИРИНОЙ

ЗАХВАТА И ИЗМЕНЯЕМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПНР-(4+1)×45П

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш", 
г. Светлоград Ставропольского края

Плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов ПНР-(4+1)х45П предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см на участках, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8º.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3.

Плуг состоит из следующих узлов: рамы, трехточечной навески, соединенной с рамой болтовым соединением, предплужников, корпусов, состоящих из стойки, лемеха, отвала, полевой доски, опорного колеса, установленного на заднем приставном брусе и служащего для регулирования глубины вспашки, опорной стойки, вертикального раскоса, а также винта изменения ширины захвата плуга.

На раму плуга устанавливается 4 либо 5 рабочих органов за счет отсоединения заднего приставного бруса, с перестановкой опорного колеса.

# ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ

# С ПРЕДПЛУЖНИКАМИ ППО-(5+1+1)×40П

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш", 
г. Светлоград Ставропольского края

Плуг полунавесной оборотный с предплужниками ППО-(5+1+1)х40П предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв с ровным и волнистым рельефом местности с уклоном до 8º.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 5-6 и состоит из следующих узлов: рамы, механизма поворота,  трехточечной навески, шарнирно соединенной с рамой плуга, предплужников, плужных корпусов, транспортного механизма с пневматическими колесами для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, двух передних опорных колес с механизмом ступенчатой регулировки глубины хода рабочих органов, гидросистемы, стояночных опор.

На раму плуга устанавливается от 5 до 7 рабочих органов за счет отсоединения двух задних приставных брусьев.

ПЛУГ СКОРОСТНОЙ ПСК-6

Изготовитель – ФГУП «ПЭУ МОРФ» «86 механический завод»,

г. Энгельс

Плуг скоростной ПСК-6 предназначен для отвальной и безотвальной обработки различных почв под сельскохозяйственные культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими посторонними предметами, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, с твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30 %. Плуг может применяться на полях всех типов почв с ровным и волнистым рельефом, имеющих уклон до 8 градусов.

Плуг состоит из следующих узлов:

- рамы сварной конструкции;

- рабочих органов (корпусов), включающих в себя башмаки сварной конструкции, ножи левые, ножи правые, ножи вертикальные, стойки, отвалы. Ножи двухстороннего исполнения, при затуплении режущей кромки их можно перевернуть;

- опорных колес с винтовыми механизмами регулировки глубины пахоты;

- навески плуга, которая приварена к раме, и пальцев (для соединения с нижними тягами навески трактора);

- стояночной опоры.

Конструкция плуга ПСК-6 позволяет использовать плуг в четырех-, пяти- и шестикорпусном вариантах.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 2, 3, 4 соответственно.

ПЛУГ ПСК-8

Изготовитель – ФГУП «ПЭУ МОРФ» «86 механический завод»,

г. Энгельс

Плуг восьмикорпусный навесной ПСК-8 предназначен для отвальной и безотвальной обработки различных почв под сельскохозяйственные культуры на глубину до 35 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30 %. Плуг может применяться на полях всех типов почв с ровным и волнистым рельефом, имеющих уклон до 8 градусов.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

Плуг состоит из следующих узлов:

- рамы сварной конструкции;

- рабочих органов (корпусов), включающих в себя башмаки сварной конструкции, ножи левые, ножи правые, ножи вертикальные, стойки, отвалы. Ножи двухстороннего исполнения, при затуплении режущей кромки их можно перевернуть;

- опорных колес с винтовыми механизмами регулировки глубины пахоты;

- навески плуга, которая приварена к раме, и пальцев (для соединения с нижними тягами навески трактора);

- стояночной опоры.

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ТРЕХКОРПУСНЫЙ

ПСКу-3

Изготовитель – ФГУП «ПЭУ МОРФ» «86 механический завод»,

г. Энгельс

Плуг навесной трехкорпусный ПСКу-3 (плуг скоростной комбинированный) предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твердостью почвы до 4,0 МПа, влажностью до 30 %.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3.

Плуг состоит из следующих узлов:

- рамы сварной конструкции;

- рабочих органов (корпусов), включающих в себя башмаки сварной конструкции, ножи левые, ножи правые, ножи вертикальные, стойки, отвалы. Ножи двухстороннего исполнения, при затуплении режущей кромки их можно перевернуть;

- опорных колес с винтовыми механизмами регулировки глубины пахоты;

- навески плуга, которая приварена к раме, и пальцев (для соединения с нижними тягами навески трактора);

- стояночной опоры.

ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОй ОБОРОТНый евро титан-10 8+3+1

Изготовитель – ООО "Лемкен-Рус", Калужская область, с. Детчино

Плуг полунавесной оборотный ЕвроТитан 10 8+3+1 предназначен для отвальной и двухъярусной обработки почвы, без образования развальных борозд и свальных гребней под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. Число корпусов плуга может изменяться и составлять 12, 11 – путем отсоединения одного последнего корпуса задней части плуга, 8 – отсоединение задней части плуга (4 корпуса), находящейся за промежуточной опорой.

Плуг состоит из следующих узлов:

- рамы, состоящей из передней и задней частей, соединенных посредством шарнирного узла, установленной на опорном шасси с двумя широкими колесами;

- корпусов плуга, каждый их которых состоит из стойки, долота лемеха, лемеха, груди отвала (вертикальный нож), колосового отвала, распорных планок колосового отвала и полевой доски;

- предплужников, каждый из которых состоит из стойки, лемеха и отвала;

- поворотного механизма, состоящего из двух телескопических цилиндров, соединенных гидравлическими рукавами с гидросистемой трактора, поворотных осей на роликовых подшипниках;

- механизма установки положения плуга ("вне борозды/в борозде");

- переднего и заднего опорных колес с механизмами ступенчатой регулировки глубины хода рабочих органов.

Плуг ЕвроТитан 10 8+3+1 (в зависимости от количества корпусов) агрегатируется с тракторами с двигателем мощностью 220-500 л.с.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка плуга | ПНР-(4+1)х45П | ППО-(5+1+1)х40П | ПСК-6 | ПСК-8 | ПСКу-3 | ЕвроТитан 10 8+3+1 |
| Агрегатируется | Кл. 2-3 Т-151К, АТМ-3180М | Кл. 5-6 АТМ 7360 | Кл. 2-4 Т-150К, АТМ-3180М | Кл. 5 К-701, Джон Дир 8420 | Кл. 2-3 Т-150К | Тракторы мощностью 220-500 л.с. Джон Дир 9420 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 5,7-7,2 | 8,5-8,9 | 6,0-7,3 | 6,1-6,5 | 6,5-9,1 | 6,2 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 2,4-2,5 | 3,3 | 2,78-3,46 | 4,33 | 1,9-2,1 | 4,33 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4550 | 10200 | 3810 | 5210 | 2560 | 15080 |
| ширина | 3300 | 3950 | 3710 | 4500 | 2040 | 6670 |
| высота | 1425 | 1640 | 1510 | 1920 | 1500 | 3060 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1060 | 4010 | 1210 | 1760 | 630 | 6030 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | До 30 | До 30 | 16-30 | 16-35 | До 30 | От 20 до 30 |
| * Показатели определены за весь период испытаний. |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛУГОВ

| Показатель | АТТ, НД | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вид работ - пахота дискованной стерни колосовых |
| Состав агрегата: | Согласно руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| - трактор |  | АТМ-3180М | АТМ 7360 | АТМ-3180М | Джон Дир 8420 | Т-150К | Джон Дир 9420 |
| - плуг |  | ПНР-(4+1)х45П | ППО-(5+1+1)х40П | ПСК-6 | ПСК-8 | ПСКу-3 | ЕвроТитан 10 8+3+1 |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 6,8 | 8,9 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 6 | 2,5 | 3,3 | 3,46 | 4,33 | 1,9 | 4,33 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | До 7,2 | 1,69 | 2,93 | 2,24 | 2,72 | 1,23 | 2,70 |
| - сменного времени | Нет данных | 1,33 | 2,26 | 1,75 | 2,11 | 0,92 | 1,99 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 14-17 | 17,1 | 18,7 | 13,0 | 18,2 | 33,8* | 16,3 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 139 | 209 | 171 | 177 | 153 | Более 155 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см | До 30 | 31,3 | 26,5 | 29,7 | 34,2 | 25,7 | 21 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 50 включ. | Не менее 75 | 87,0 | 61,6 | 75,6 | 87,5 | 46,9* | 75,0 |
| св. 50 до 100 -"- | Нет данных | 6,7 | 17,2 | 10,1 | 8,6 | 16,1 | 10,7 |
| -"- 100 | То же | 6,3 | 21,2 | 14,3 | 3,9 | 37,0 | 14,3 |
| Полнота заделки растительных остатков, % | Не менее 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Глубина заделки растительных остатков, см | 12-15 | 15,0 | 12,9 | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 12,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 | 1,6 | 4,3 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не отмечено |
| *При твердости почвы в слоях от 0 до 30 см свыше 5,0 МПа. |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ

(По результатам испытаний на Поволжской МИС)

# плуг ПБС-12П

Изготовитель – ОАО «Алтаец», г. Маркс, Саратовская область.

Плуг ПБС-12П предназначен для вспашки различных почв твёрдостью до 4 МПа и влажностью до 30%, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на полях имеющих имеющим уклон до 8 градусов под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. На полях не допускается скопление куч соломы и растительных остатков.

Плуг является прицепным орудием и агрегатируется с тракторами класса 6 и более высокого класса.

Плуг ПБС-12П состоит из двух составных частей – лафета и плуга  навесного типа ПБС-12.

Лафет состоит из рамы, прицепа, двух спаренных опорных колёс, опорной стойки, рамки и гидроцилиндров механизма подъема.

Рама лафета является несущим элементом всех узлов и механизмов. Подъем или опускание плуга при разворотах в конце гона, а также перевод в транспортное положение обеспечивают два спаренных гидроцилиндра механизма подъема лафета.

Плуг ПБС-12 состоит из следующих основных узлов и механизмов: навесного устройства, рамы, трёх опорных колёс с механизмами регулировки глубины обработки, двенадцати корпусов, гидросистемы. Плуг навешивается на лафет. На раме (под углом 45 градусов относительно направления движения) установлены  кронштейны крепления стоек корпусов. По ширине захвата плуга стойки расположены на расстоянии 600 мм относительно друг друга.

Корпус состоит из стойки, отвала, основания с двумя лемехами. Левый лемех, помимо рыхления почвы, одновременно выполняет роль полевой доски.

ПЛУГ ПЛН 5-35

Изготовитель – ООО ПКФ «Вятка-АгроДизель», г. Киров.

Плуг ПЛН 5-35 предназначен для вспашки различных почв не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями твердостью до 4 МПа и влажностью до 30 % имеющим уклон до 8 градусов под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см.

Агрегатируется с тракторами класса 3 и 4.

Конструкция плуга ПЛН 5-35 включает в себя следующие основные механизмы и узлы:

- раму;

- навесное устройство;

- опорное колесо с винтовым механизмом регулировки глубины обработки;

- рабочие органы (корпусы с предплужниками);

Рабочий орган (корпус) предназначен для подрезания, рыхления и оборачивания пласта почвы и  состоит из стойки, лемеха, отвала с распорной планкой и полевой доски. Перед каждым корпусом установлен предплужник, назначением которого является снятие верхнего задернелого слоя почвы и сброс его на дно борозды. Стойка предплужника имеет прикрепленные на ней лемех и отвал.

ПЛУГ ОБОРОТНый ПО-6/40К

Изготовитель – ООО «Волгаагромаш», г. Кинель, Самарская область.

Плуг оборотный ПО-6/40К предназначен для вспашки почв с оборотом  пласта на глубину 20-27 см без разъёмных борозд и свальных гребней под зерновые и технические культуры.

Плуг обеспечивает качественную обработку всех типов почв абсолютной влажности 15-30% и твёрдостью до 4 МПа, на полях, имеющих ровный и волнистый рельеф местности и на склонах, не превышающих 8 градусов. На полях не допускается скопление куч соломы и растительных остатков.

Для обеспечения требуемых режимов работы (скорости движения, глубины пахоты), обеспечивающих выполнение агротехнических требований, шести корпусной плуг может быть переоборудован в пятикорпусной -  путём отъёма последних корпусов.

Агрегатируется с тракторами класса 3 и 4.

Плуг состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, тяговой балки, механизма оборота, навесного устройства, корпусов правооборачивающих и левооборачивающих с углоснимами, колесного хода, механизма регулировки глубины пахоты, гидросистемы.

Тяговая балка, на которую устанавливается механизм оборота плуга и навесное устройство, обеспечивает передачу тягового усилия трактора плугу и возможность перестроения плуга для работы правооборачивающими и левооборачивающими корпусами с движением колёс правого или левого бортов трактора по борозде.

В рабочем и транспортном положениях плуг опирается на колёсный ход и навесное устройство трактора.

Корпуса полувинтового типа, производства фирмы «Квернеланд», оснащены углоснимами. Для предохранения корпуса, при наезде на препятствие, крепление корпуса включает срезной болт - с проточкой в плоскости среза.

ПЛУГ ОБОРОТНый ПО-8/45К

Изготовитель – ООО «Волгаагромаш», г. Кинель, Самарская область.

Плуг оборотный ПО-8/45К предназначен для вспашки почв с оборотом  пласта на глубину 20-27 см без разъёмных борозд и свальных гребней под зерновые и технические культуры.

Плуг обеспечивает качественную обработку всех типов почв абсолютной влажности 15-30% и твёрдостью до 4 МПа, на полях, имеющих ровный и волнистый рельеф местности и на склонах, не превышающих 8 град. На полях не допускается скопление куч соломы и растительных остатков.

Для обеспечения требуемых режимов работы (скорости движения, глубины пахоты), обеспечивающих выполнение агротехнических требований, восьмикорпусной плуг может быть переоборудован в семикорпусной – путём отъёма последних корпусов.

Агрегатируется с тракторами класса 5 и 6.

Плуг состоит из следующих основных узлов: рамы, тяговой балки, корпусов правооборачивающих и левооборачивающих с углоснимами навесого устройства, механизма оборота, рамки, механизма регулировки глубины пахоты, хода колесного, гидросистемы.

Рама плуга представляет шарнирно-сочлененную конструкцию и состоит из основной, тяговой и поперечной балок.

На основной балке установлены кронштейны для крепления корпусов.

Тяговая балка, на которую устанавливается механизм оборота плуга и навесное устройство, соединяет основную и поперечную балки. Такая конструкция рамы обеспечивает возможность движения колёс трактора как по полю, так и по борозде.

В рабочем положении плуг опирается на колёсный ход, переднее и заднее опорные колеса, а также навесное устройство. В транспортном - на колесный ход и навесное устройство.

Корпуса полувинтового типа, производства фирмы «Квернеланд», оснащены углоснимами. Для предохранения корпуса, при наезде на препятствие, крепление корпуса включает срезной болт - с проточкой в плоскости среза.

# плуг ПБС-8М

Изготовитель – ОАО «Алтаец», г. Маркс, Саратовская область.

Плуг ПБС-8М восьмикорпусной с отвальными рабочими органами  предназначен для отвальной обработки почвы.

Плуг обеспечивает качественную обработку всех типов почв с удельным сопротивлением до 1,4 кг/см2,  абсолютной влажности до 30% и твёрдостью до 4 МПа, на полях, имеющих ровный и волнистый рельеф и на склонах не превышающих 8 град, за исключением почв, засорённых камнями.

Плуг является навесной машиной и агрегатируется с тракторами класса 5-6.

Конструкция плуга ПБС-8М включает в себя следующие основные узлы и механизмы: раму, навесное устройство, опорные пневматические колеса, опорную стойку и рабочие органы.

Рама сварена из труб прямоугольного сечения.  Основной брус установлен под углом 450, относительно линии движения агрегата.

По ширине захвата плуга стойки расположены на расстоянии 600 мм относительно друг друга.

Рабочий орган (корпус) отвального типа предназначен для подрезания,  оборота и крошения пласта почвы. Корпус состоит из стойки, в нижней части которой приварен башмак и выше - кронштейн крепления отвала, самого отвала и двух лемехов. Левый лемех, помимо рыхления почвы, одновременно выполняет роль полевой доски.

Опорные колеса имеют ступенчатый механизм регулировки глубины обработки. Стойка колеса установлена в направляющей коробке, в которой имеются два сквозных отверстия, используемые при регулировке подъема и опускания колеса. С помощью эксцентрика с рукоятью стойка поднимается или опускается до совмещения соответствующих отверстий на стойке и в направляющей коробке и стопорится фиксатором.

плуг ПБС-5М

Изготовитель – ОАО «Алтаец», г. Маркс, Саратовская область.

Плуг ПБС-5М пятикорпусной предназначен для отвальной обработки почвы.

Плуг обеспечивает качественную обработку всех типов почв с удельным сопротивлением до 1,4 кг/см2,  абсолютной влажности до 30% и твёрдостью до 4 МПа, на полях, имеющих ровный и волнистый рельеф местности и на склонах не превышающих 8 град., за исключением почв, засорённых камнями.

Плуг является навесной машиной и агрегатируется с тракторами класса 3-4.

Конструкция плуга ПБС-5М включает в себя следующие основные узлы и механизмы: раму, навесное устройство, опорные пневматические колеса, опорную стойку и рабочие органы.

Рабочий орган (корпус) отвального типа предназначен для подрезания,  оборота и крошения пласта почвы. Корпус состоит из стойки, в нижней части которой приварен башмак и выше - кронштейн крепления отвала, самого отвала и двух лемехов. Левый лемех, помимо рыхления почвы, одновременно выполняет роль полевой доски.

Опорные колеса имеют ступенчатый  механизм регулировки глубины обработки. Стойка колеса установлена в направляющей коробке, в которой имеются два сквозных отверстия, используемые при регулировке подъема и опускания колеса. С помощью эксцентрика с рукоятью стойка поднимается или опускается до совмещения соответствующих отверстий на стойке и в направляющей коробке и стопорится фиксатором.

# плуг ПБС-4М

Изготовитель – ОАО «Алтаец», г. Маркс, Саратовская область.

Плуг ПБС-4М четырехкорпусной предназначен для отвальной обработки почвы.

Плуг обеспечивает качественную обработку всех типов почв с удельным сопротивлением до 1,4 кг/см2, абсолютной влажности до 30% и твёрдостью до 4 МПа, на полях, имеющих ровный и волнистый рельеф местности и на склонах не превышающих 8 град, за исключением почв, засорённых камнями.

Плуг является навесной машиной и агрегатируется с тракторами класса 2-3.

Конструкция плуга  включает в себя следующие основные узлы и механизмы: раму, навесное устройство, опорные пневматические колеса, опорную стойку и рабочие органы.

Рабочий орган (корпус) отвального типа предназначен для подрезания,  оборота и крошения пласта почвы. Корпус состоит из стойки, в нижней части которой приварен башмак и выше - кронштейн крепления отвала, самого отвала и двух лемехов. Левый лемех, помимо  рыхления почвы, одновременно выполняет роль полевой доски.

Опорные колеса имеют ступенчатый  механизм регулировки глубины обработки. Стойка колеса установлена в направляющей коробке, в которой имеются два сквозных отверстия, используемые при регулировке подъема и опускания колеса. С помощью эксцентрика с рукоятью стойка поднимается или опускается до совмещения соответствующих отверстий на стойке и в направляющей коробке и стопорится фиксатором.

# плуг НАВЕСНОЙ плн-8-35

Изготовитель – ОАО «АСМ-Запчасть», Алтайский край, г. Рубцовск.

Плуг навесной ПЛН-8-35 предназначен для отвальной вспашки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см.

Плуг применяется на всех типах почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями твёрдостью до 3,0 МПа и влажностью 12-25%.

Плуг агрегатируется тракторами класса 5.

Плуг ПЛН-8-35 состоит из: рамы; навесного устройства; опорных колес с винтовым механизмом регулировки глубины обработки; рабочих органов (корпусов и предплужников).

Рама является несущей частью изделия и представляет собой  конструкцию из труб прямоугольного сечения, на которую установлены навесное устройство и кронштейны крепления рабочих органов.

Навесное устройство состоит из двух кронштейнов - понизителей для нижних тяг навесной системы трактора, двух стоек и раскоса. В верхней части стойки имеется отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора.

Корпус плуга предназначен для подрезания, оборота и крошения пласта почвы и состоит из стойки, лемеха, отвала и полевой доски. Перед корпусами установлены предплужники, предназначенные для заделки растительных остатков. Предплужник состоит из стойки, лемеха, отвала.

Опорные колеса служат для установки глубины пахоты и обеспечивают глубину хода рабочих органов. Регулировка глубины обработки почвы осуществляется винтовым механизмом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка плуга | ПБС-12П | ПО-8/45К | ПБС-8М | плн-8-35 | ПО-6/40К | ПБС-5М | ПЛН 5-35 | ПБС-4М |
| Агрегатируется | Кл. 6 и более «Chаllenger» МТ 865 В | Кл. 5; 6 К-744Р | Кл. 5-6 Беларус-3522 | Кл. 5 К-744Р1 | Кл. 3; 4 ХТА-200 | Кл. 3-4 Беларус-1523 | Кл. 3 Т-150К | Кл. 2-3 Беларус-1523 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 9,1-10,0 | 7,4 | 8,5 | 6,0 | 8,4 | 6,8 | 8,1 | 7,6 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 6,4-6,6 | 3,7 | 4,5 | 2,6 | 2,2 | 2,98 | 1,88 | 2,3 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры , мм: - в рабочем положении длина ширина высота | 12400 7050 2080 | 12500 4100 2150 | 4500 4720 1900 | 6500 3600 1680 | 9380 3550 2150 | 3700 2920 1620 | 4200 2040 1530 | 3170 2480 1620 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4792 | 4800 | 1708 | 1740 | 2735 | 1020 | 910 | 870 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | 16-30 | 20-27 | До 30 | До 30 | 20-27 | До 30 | До 30 | До 30 |
| * Показатели определены за весь период испытаний. |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛУГОВ |
| Показатель | Значение показателя: |
|  | АТТ, НД | по данным испытаний |
|  |  | Вид работы - пахота стерни |
| Состав агрегата: | Согласно руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трактор |  | «Challenger» МТ 865В | К-744Р | Беларус-3522 | К-744Р1 | ХТА-200 | Беларус-1523 | Т-150К | Беларус-1523 |
| - плуг |  | ПБС-12П | ПО-8/45К | ПБС-8М | ПЛН-8-35 | ПО-6/40К | ПБС-5М | ПЛН 5-35 | ПБС-4М |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 9,1 | 7,4 | 8,5 | 6,0 | 8,4 | 6,8 | 8,1 | 7,6 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 6 | 6,4 | 3,7 | 4,5 | 2,6 | 2,2 | 2,98 | 1,88 | 2,3 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | До 7,2 | 5,82 | 2,74 | 3,82 | 1,57 | 1,85 | 1,98 | 1,52 | 1,81 |
| - сменного времени |  | 4,32 | 2,03 | 2,98 | 1,19 | 1,45 | 1,58 | 1,20 | 1,44 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 14-17 | 15,58 | 15,09 | 13,59 | 28,06 | 14,99 | 11,1 | 16,04 | 12,09 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 158 | 154 | 154 | Более 151 | Более 154 | Более 151 | 76 | Более 152 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 30 | 26,3 | 25,9 | 23,4 | 28,6 | 24,7 | 23,9 | 25,4 | 23,5 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций до 50 мм включ. | Не менее 75 | 91,3 | 83,7 | 80,2 | - | 76,1 | 74,4 | - | 71,7 |
| Полнота заделки растительных остатков, % | Не менее 90 | 95,7 | 95,5 | 97,8 | 100 | 95,4 | 97,8 | 90,1 | 97,4 |
| Глубина заделки растительных остатков, см | 12-15 | 17,0 | 12,1 | 14,5 | - | 14,0 | 12,8 | 13,4 | 13,0 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 5,3 | 3,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА КАМЕНИСТЫХ ПОЧВАХ

(По результатам испытаний на Северо-Западной МИС)

ПЛУГ ТРЕХКОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПКМП-3-40Р

Изготовитель - РУП "Минский завод шестерен", Республика Беларусь.

Плуг трехкорпусный навесной  ПКМП-3-40Р предназначен для отвальной обработки старопахотных среднекаменистых почв влажностью до 22% с удельным сопротивлением до 0,1 МПа на глубину до 27 см.

Конструкция плуга состоит из следующих основных узлов:

-рамы сварной конструкции, на которой с помощью кронштейнов закрепляются корпуса плуга, колесо опорное и навеска;

- корпусов с полувинтовой лемешно-отвальной поверхностью, состоящих из грядиля, башмака, лемеха, груди отвала, крыла отвала, доски полевой, долота, распорки и деталей крепления;

- рессорных предохранителей, состоящих из  кронштейнов, рессор  и регулировочного винта. Рессора  состоит из пяти основных и двух дополнительных пластин. Предварительное сжатие рессоры осуществляется при помощи винта;

-опорного колеса которое в зависимости от применяемого способа регулирования глубины пахоты, может устанавливаться как на конец рамы, так и в передней части.

Особенностью конструкции плуга ПКМП-3-40Р является оснащение корпусами полувинтового типа с удлиненными отвалами и увеличенным до  815 мм расстоянием между корпусами по ходу плуга для  обеспечения улучшения качества заделки растительных остатков и предотвращения забивания корпусов.

ПЛУГ ПЯТИКОРПУСНЫЙ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ

МОДЕЛИ ЕМ-85-200

Изготовитель-фирма "Квернеланд", Норвегия

Плуг пятикорпусный оборотный навесной  модели ЕМ-85-200 предназначен для гладкой вспашки засоренных камнями почв на глубину до 30 см без образования развальных борозд и свальных гребней.

Конструкция плуга включает в себя следующие основные механизмы и узлы:

-раму;

-пять левооборачивающих и пять правооборачивающих корпусов состоящих из винтового отвала, лемеха, долота, распорки, боковины и углоснима;

-предохранительные механизмамы корпусов из рессоры и регулировочного узла;

-опорное колесо для регулировки глубины обработки задними корпусами плуга;

-механизм поворота рамы;

- навесную систему;

- гидросистему.

Каждый корпус плуга устанавливается на пустотелый двухсторонний грядиль. В соединении с поперечным брусом рамы грядиль прижимается растяжкой к шаровым упорам кронштейна крепления корпуса к раме. Перед каждым корпусом установлен дисковый нож, закреплённый при помощи специального кронштейна на  пустотелом грядиле.

ПЛУГ СЕМИКОРПУСНЫЙ ОБОРОТНЫЙ PG 100-7

Изготовитель -фирма "Квернеланд", Норвегия

Плуг семикорпусный оборотный PG 100-7 предназначен для гладкой вспашки засоренных камнями почв на глубину до 30 см без образования развальных борозд и свальных гребней.

Конструкция плуга включает в себя следующие основные механизмы и узлы:

-раму, состоящую из основной и тяговой рам.

В передней части тяговой рамы установлена навеска с механизмом поворота,  в задней - опорное колесо.

На основной раме крепежными элементами крепятся:

-  грядиля с корпусами и  два дисковых ножа;

- семь левооборачивающих и семь правооборачивающих корпусов;

- рессорных предохранителей;

- опорного колеса  с механизмом регулировки глубины обработки:

- механизма поворота;

- навесной системы;

- гидросистемы состоящей из двух гидроцилиндров поворота рамы плуга, гидроцилиндра заднего колеса перевода плуга в транспортное положение и рукавов высокого давления.

Особенностью конструкции плуга является оснащение корпусов перьевыми отвалами и устройством для регулировки  ширины захвата корпусов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
|  | ПКМП-3-40Р | ЕМ-85-200 | PG 100-7 |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Беларус 82.1 | Беларус 1523 | AXION 850 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,16 | 6,73 | 7,25 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,25 | 2,0 | 2,7 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм |  |  |  |
| -длина | 7410 | 9620 | 8800 |
| -ширина | 1980 | 2300 | 3550 |
| -высота | 2770 | 2910 | 3450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 670 | 1455 | 3307 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 0-27 | 0-30 | 0-30 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | АТТ, НД | данным испытаний |
| Состав агрегата | - | Беларус 82.1 + ПКМП-3-40Р | Беларус 1523 + ЕМ-85-200 | AXION 850 + PG 100-7 |
| Вид работы | - | вспашка поля из под зерновых культур | перепашка зяби | вспашка поля из-под многолетних трав |
| Режимы работы: |  |  |  |  |
| -рабочая скорость движения, км/ч | до 12 | 6,16 | 6,73 | 7,25 |
| -рабочая ширина захвата, м |  | 1,25 | 1,98 | 2,7 |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
| -основного времени |  | 0,77 | 1,35 | 1,96 |
| -сменного времени |  | 0,57 | 1,03 | 1,45 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 10,9 | 16,55 | 15,7 |
| Наработка на отказ, ч |  | 58,7 | 28,9 | 51,0 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| -средняя глубина обработки, см | до 30 | 20,7 | 19,4 | 21,1 |
| -крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм, % | Не менее 75 | - | 68,3 | 88,5 |
| -полнота заделки растительных остатков, % | Не менее 90 | 98,3 | 100 | 100 |
| -глубина заделки растительных остатков, см | 12-15 | 18,2 | 12,9 | 18,6 |
| -гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 5,3 | 3,6 | 3,0 |
| -забивание и залипание рабочих органов | не допускается | не отмечалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ

(По результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)

ПЛУГИ ДЛЯ ОТВАЛЬНОЙ ВСПАШКИ ПОЧВЫ

ПЛУГ НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПН- 3-35

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш",

г. Светлоград Ставропольского края

Плуг навесной универсальный ПН-3-35 предназначен для отвальной вспашки различных почв не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2) под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см,

Плуг агрегатируется с тракторами класса 1,4.

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц:

- рамы состоящей из, продольного поперечного и основного бруса с кронштейнами для крепления рабочих органов;

- рабочих органов (предплужники и корпуса;

- навески плуга, состоящей из оси с цапфами на концах и раскоса для навешивания плуга на трактор;

- опорного колеса с механизмом регулировки глубины хода рабочих органов.

По заказу потребителя плуг может комплектоваться:

- корпусами с культурными или полувинтовыми отвалами;

- предплужниками.

ПЛУГ НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНУ-8-40П

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш",

г. Светлоград Ставропольского края

Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П с предплужниками предназначен для отвальной пахоты почв не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2) и твердостью до 4,0 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см,

Плуг агрегатируется с тракторами класса 5.

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц:

- рамы с кронштейнами для крепления рабочих органов;

- рабочих органов (предплужники и корпуса);

- навески плуга, состоящей из стоек и планок, шарнирно соединяемой с тягами трактора при помощи пальцев;

- переднего и заднего колёс с механизмами регулировки глубины хода рабочих органов.

По требованию потребителя плуг может комплектоваться корпусами с культурными или полувинтовыми поверхностями отвала.

ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ ЛПН-5

Изготовитель - ООО «Югжелдормаш» совместно с ОАО «ВЭМЗ»,

г. Волгоград

Плуг лемешный навесной ЛПН-5 предназначен для отвальной пахоты почв не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кг/см2) и твердостью до 4,0 МПа, влажность почвы - до 30% под посев зерновых и технических культур, углубления пахотного горизонта по отвальным фонам на глубину до 30 см.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 3 и 4.

Плуг представляет собой навесное орудие, состоящее из рамы, навески, механизма опорного колеса.

Рабочий орган состоит из стойки, на которой крепятся: лемех, отвал, углосним, башмак и полевая доска.

В целях расширения функциональных возможностей орудия возможно переоборудование плуга в четырехкорпусной вариант путем демонтажа пристежки рамы вместе с рабочим органом. Регулировка глубины обработки почвы производится механизмом опорного колеса.

бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4

Изготовитель – ООО  «ШахтыАгроТехмаш», г. Шахты,

Ростовской области

Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 предназначен для отвальной пахоты почв с твердостью до 4,0 МПа, с удельным сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кгс/см2) , влажностью до 30% на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры, улучшения лугов и пастбищ. Плуг может применяться на полях всех типов почв с ровным и волнистым рельефом, имеющих уклон до 8 градусов.

Плуг представляет собой навесное орудие и агрегатируется с тракторами класса 3.

Плуг состоит из следующих узлов:

- рамы, которая является основным несущим элементом конструкции плуга;

- дополнительной секции рамы, которая предназначена для переоборудования плуга в четырех- или пятикорпусной вариант;

- рабочих органов, которые состоят из стойки, отвала, лемеха. Рабочий орган помимо основного лемеха, имеет дополнительный левосторонний лемех, который осуществляет предварительное подрезание почвенного слоя, тем самым облегчая оборот пласта последующим корпусом плуга; уравновешивает нагрузку от оборота пласта и повышает устойчивость рабочего хода почвообрабатывающего агрегата. Ширина захвата корпуса 635 мм.;

- навесного устройства, предназначенного для агрегатирования плуга с трактором;

- механизма опорного колеса, предназначенного для регулировки глубины обработки почвы;

- стойки опорной.

плуг ПБС-4У-03

Изготовитель – ЗАО  «Контактор», г. Аткарск,

Саратовской области

Плуг ПБС-4У-03 предназначен для отвальной пахоты почв с твердостью до 4,0 МПа, с удельным сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кгс/см2), влажностью до 30% на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры, улучшения лугов и пастбищ. Плуг может применяться на полях всех типов почв с ровным и волнистым рельефом, имеющих уклон до 8 градусов.

Плуг представляет собой навесное орудие и агрегатируется с тракторами класса 3.

Плуг состоит из следующих узлов:

- рамы, которая является основным несущим элементом конструкции плуга;

- рабочего органа, состоящего из стойки, долота, лемеха, отвала и двух перьев отвала. Рабочий орган помимо основного лемеха, имеет дополнительный левосторонний лемех, который осуществляет предварительное подрезание почвенного слоя, тем самым, облегчая оборот пласта последующим корпусом плуга; уравновешивает нагрузку от оборота пласта и повышает устойчивость рабочего хода почвообрабатывающего агрегата. Конструкция рабочего органа позволяет использовать его для безотвальной обработки почвы. Для выполнения безотвальной обработки с рабочих органов демонтируются отвалы, кронштейны и упоры отвалов;

- навесного устройства, предназначенного для агрегатирования плуга с трактором;

- двух механизмов опорных колес, предназначенных для регулировки глубины обработки почвы.

##### ПЛУГ НАВЕСНОЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ

##### ШИРИНОЙ ЗАХВАТА И ИЗМЕНЯЕМЫМ

##### КОЛИЧЕСТВОМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

##### ПНР-(3+1)(45П

Изготовитель – ОАО «Светлоградагромаш», г. Светлоград

Ставропольского края

Плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов ПНР-(3+1)(45П с предплужниками предназначен для  отвальной вспашки различных почв не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см²) под зерновые и технические культуры, на глубину до 30 см.

Плуг агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2.

Основными частями плуга являются:

- рама,  которая является главным несущим элементом плуга и состоящая из целого бруса на три корпуса и дополнительной секции с одним корпусом;

- поворотный брус с навесным устройством, шарнирно соединенный с рамой;

- рабочие органы, которые включают в себя предплужник и корпус плуга, состоящий из стойки, отвала, лемеха. Рабочие органы плуга могут поворачиваться вокруг вертикальной оси, что обеспечивает изменение ширины захвата в пределах 25 см; 35 см и 45 см;

- заднее опорное металлическое колесо с механизмом регулировки глубины обработки;

- стойка опорная.

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ EURO DIAMANT 10

Изготовитель – Фирма «LEMKEN», Германия

Плуг оборотный Euro Diamant 10 с изменяемой шириной захвата предназначен для гладкой отвальной пахоты (без образования свальных и развальных борозд) почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,14 МПа  (1,4 кгс/см2) под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см.

Плуг агрегатируется с тракторами с двигателями мощностью 260…320 л.с, классов тяги 5…6.

Плуг состоит из рамы с закреплёнными на ней рабочими органами и прицепным устройством, опорной стойки, механизма поворота рамы, опорного колеса с механизмом регулировки глубины хода рабочих органов и гидросистемы.

Опорная балка рамы и поворотная балка рамы, с установленными на ней рабочими органами, соединены между собой шарнирно поперечным передним брусом и задним брусом с фиксацией раскосом.

Корпуса плуга установлены на стойках, закреплённых в кронштейнах. Изменение ширины захвата плуга осуществляется с помощью изменения угла установки корпусов на поворотной балке в четырёх фиксированных положениях. Глубина хода рабочих органов передней части плуга устанавливается с помощью позиционного регулятора ГНС трактора.

Гидросистема плуга обеспечивает управление опорным колесом плуга, оборотом поворотной балки рамы на 180 градусов при выполнении технологического процесса и поворотом её на 90 градусов (среднее положение) для перевода плуга в транспортное положение.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка плуга | ПНУ-8-40П | ПН-3-35 | ЛПН-5/4 | БЛП-5/4 | ПБС-4У-03 | ПНР-(3+1)(45П | Euro Diamant 10 «Lemken» |
| Агрегатируется | Тракторы класса 5 К-701 | Тракторы класса 1,4 МТЗ -80 | Тракторы класса 3 Агромаш-150ТГ Агромаш-90ТГ | Тракторы класса 3 Агромаш-90ТГ-1040А | Тракторы класса 3 Агромаш-90ТГ | Тракторы класса 1,4; 2 | Тракторы мощностью 260...320 л.с. |
| Рабочая скорость, км/ч* | 8,22…9,98 | 7,6…12,0 | 8,5…10,0 | 6,0…9,0 | 5,9…7,7 | 8,59…10,48 | 7,7…8,3 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 3,30…3,37 | 1,14…1,24 | 1,9/1,4 | 2,3…2,54 | 2,10…2,33 | 1,40/1,8 | 3,52-3,70 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры , мм: - в рабочем положении длина ширина высота | 7650 4040 1780 | 2510 1480 1175 | 4285/3505 2185/2070 1610/1610 | 3790/3220 3415/2300 1760/1760 | 3470 2660 1510 | 3100/3860 2035/ 2330 1420/1420 | 9850 3975 1855 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2470 | 428 | 848/741 | 990/850 | 834 | 730/897 | 3365 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | 0…30 | 0…30 | 0…30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 15…40 |
| * Показатели определены за весь период испытаний. |

| ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛУГОВ |
| --- |
| Показатель | Значение показателя по: |
|  | АТТ, НД | данным испытаний |
|  |  | Вспашка почвы отвальная, фон – стерня зерновых колосовых |
| Состав агрегата: | Согласно руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| - трактор |  | К-701 | МТЗ-80 | Агромаш-150ТГ | Агромаш-150ТГ | Беларус-1221 | John Deer 8320R |
| - плуг |  | ПНУ-8-40П | ПН-3-35 | ЛПН-5/4 (5 корпусов) | БЛП-4 | ПНР-(3+1)(45П | Euro Diamant 10 «Lemken» |
| Режим работы: |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 8,22 | 7,7 | 8,6 | 7,2 | 8,59 | 7,8 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 6 | 3,3 | 1,2 | 1,90 | 2,58 | 1,47 | 3,7 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | До 7,2 | 2,71 | 0,92 | 1,63 | 1,86 | 1,26 | 2,89 |
| - сменного времени | Нет данных | 2,06 | 0,77 | 1,25 | 1,46 | 0,97 | 2,24 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 14-17 | 20,27 | 13,25 | 14,84 | 12,72 | 15,92 | 19,35 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | Более 162 | Более 158 | 97,3 | 153 | 158 | Более 308 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | До 30 | 26,9 | 26,3 | 28,8 | 27,1 | 28,6 | 29,8 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 50 включ. | Не менее 75 | 77,2 | 96,5 | 91,9 | 75 | 92,6 | 91,5 |
| св. 100 | Не допускается | – | – | - | - | - | - |
| Полнота заделки растительных остатков, % | Не менее 90 | 89,2 | 96,6 | 96,4 | 99,6 | 99,9 | 100 |
| Глубина заделки растительных остатков, см | От 12 до 15 | 12,2 | 13,5 | 12,8 | 12,9 | 14,0 | 12,9 |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 4,9 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 2,3 | 2,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | 3,3 | 2,2 | 2,2 |

# ПЛУГИ – рыхлители и чизельные плуги

ПЛУГ - РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЙ ПРБ-4А

Изготовитель -  ОАО «Волгоградский электромеханический завод»,

г. Волгоград

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4А предназначен для основной безотвальной обработки почвы с удельным сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кгс/см2)   под посевы зерновых и технических культур на глубину до 45 см.

Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ.

Для эффективной работы плуга-рыхлителя почва на участке должна соответствовать требованиям: влажность – не более 30%, твердость – до 4 МПа, длина растительных остатков на поверхности поля не должна превышать 25 см, уклон поля – не более 8%.

Плуг-рыхлитель агрегатируется с тракторами тягового класса 5, способ агрегатирования – навесной.

Основными узлами орудия являются: рама с кронштейнами крепления рабочих органов, рабочие органы безотвального типа (правые и левые), опорные колеса с механизмами регулирования, однокаточный шлейф.

На раме орудия крепятся все узлы и детали. Глубина хода рабочих органов устанавливается и выдерживается опорными колесами. При высоком тяговом сопротивлении, в конструкции плуга-рыхлителя предусмотрена возможность снятия двух крайних рабочих органов.

ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ ПРБ-3

Изготовитель: ОАО «Волгоградский электромеханический завод»,

г. Волгоград

Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3 предназначен для основной безотвальной обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см с удельным сопротивлением до 10 МПа, твердостью до

4 МПа, влажностью не более 30%.

Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8 %.

После прохода орудия на поверхности почвы сохраняется не менее 60% стерни. Глубокая обработка позволяет разрушить плужную подошву и углубить пахотный слой, что способствует улучшению воздушного режима почвы, сохранению и накоплению продуктивной влаги. Стерня, оставленная на поверхности, и не разрушенные гребни на дне борозды способствуют предупреждению водной и ветровой эрозии.

Плуг-рыхлитель агрегатируется с тракторами класса 3…4.

Способ агрегатирования - навесной.

Основными сборочными единицами плуга-рыхлителя являются:

- сварная рама, из труб прямоугольного сечения;

- рабочие органы безотвального типа (правые и левые);

- кронштейны крепления рабочих органов (правые и левые),

- два опорных колеса с механизмами регулировки глубины хода рабочих органов;

- навеска и тяга навески, для соединения с навесным устройством трактора;

- шлейф, в виде опорно-прикатывающего катка с механизмом регулировки катка по глубине хода рабочих органов.

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-4,5П

Изготовитель - ООО «БДМ-Агро», г. Краснодар

Плуг чизельный ПЧ-4,5П предназначен для основной обработки почвы, не засоренной камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением почвы до 1,3 кг/см 2, под посевы зерновых и технических культур на глубину до 45 см.

Плуг применяется во всех агроклиматических зонах России, на всех типах почвы, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии. Эффективно применение плуга для периодического глубокого рыхления почвы без оборота пласта в системе почвозащитной и влагосберегающей технологии обработки почвы. Для эффективной работы плуга чизельного, без забиваний и залипания рабочих органов, почва на участке должна соответствовать следующим требованиям:

- влажность – не более 30%;

- твердость – не более 4 МПа.

Плуг агрегатируется с тракторами с/х назначения тягового класса 5 и 6, способ агрегатирования – прицепной.

Основными узлами плуга являются: стреловидная рама, прицеп, ферма рамы, шасси, двойной зубчатый каток.

Регулировка глубины обработки осуществляется за счет подъема-опускания зубчатых катков с помощью талрепов и выдерживается зубчатыми катками.

ПЛУГ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ЧИЗЕЛЬНЫЙ

ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ПЧП-6,0К

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш",

г. Светлоград Ставропольского края

Плуг-глубокорыхлитель чизельный полуприцепной ПЧП-6,0К предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам, ее выравнивания, углубления пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8о.

Плуг-глубокорыхлитель используется для обработки почв, не засоренных камнями, с различными механическими свойствами, с удельным сопротивлением до 1,2 кг/см2, при влажности почвы до 22% и твердости до 4 МПа.

Плуг агрегатируется с тракторами с/х назначения тягового класса 6- 8, способ агрегатирования – полуприцепной.

Плуг состоит из центральной рамы, двух боковых рам, рамы подъема, сницы, одного центрального и двух боковых прикатывающих пальчиковых катков, двенадцати рабочих органов - глубокорыхлителей (шесть правых и шесть левых), двух механизмов регулировки глубины обработки почвы.

Рабочий орган имеет стойку с конструкционным изгибом и достаточно развитым основанием, защитную грудку и долото с косым срезом рабочей кромки. Для предотвращения поломок рабочего органа и элементов рамы при наезде на препятствие предусмотрена срезная шпилька.

Регулировка глубины обработки осуществляется механизмами регулировки глубины обработки и выдерживается двумя опорными колёсами.

ПЛУГ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ПГР-4

Изготовитель - ЗАО «РТП Зерноградское», г.Зерноград

Плуг-глубокорыхлитель ПГР-4 предназначен для основной безотвальной обработки почвы на глубину до 45 см, с удельным сопротивлением до 0,09 кг/см2, под посевы зерновых и технических культур.

Плуг-глубокорыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ.

Для эффективной работы плуга-глубокорыхлителя почва на участке должна соответствовать требованиям: влажность – не более 30%, твердость – до 4 МПа, удельное сопротивление до 0,09 кг/см2, длина растительных остатков на поверхности поля не должна превышать 250 мм, уклон поля – не более 8%.

Плуг-глубокорыхлитель агрегатируется с тракторами с/х назначения тягового класса 5, способ агрегатирования – навесной.

Основными составными частями плуга-глубокорыхлителя являются: стреловидная рама, безотвальные рабочие органы (левые и правые), опорные колеса, регулировочные винты, навесное устройство, однокаточный шлейф.

Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочными винтами механизма колеса и выдерживается двумя опорными колёсами.

При высоком тяговом сопротивлении почвы в конструкции плуга-глубокорыхлителя предусмотрена возможность демонтажа двух крайних рабочих органов.

ЧИЗЕЛЬ САДОВО-ВИНОГРАДНИКОВЫЙ ЧСВ-3,6

Изготовитель: ООО «Вежа», г. Краснодар

Чизель садово-виноградниковый ЧСВ-3,6 предназначен для сплошной разноглубинной обработки почвы в междурядьях садов и виноградников по контуру залегания корней деревьев и кустов на глубину 13 см;  20 см; 27 см; 30 см с выполнением нескольких операций за один проход.

Чизель садово-виноградниковый может также использоваться при обработке полей на глубину обработки до 27 см, а при снятых лапах - на глубину до 30 см.

Почва должна соответствовать следующим требованиям: влажность – не более 22%, твердость – до 4 МПа, удельное сопротивление до 1,4 кг/см2.

Чизель агрегатируется с тракторами класса 3.

Чизель представляет собой навесное орудие и состоит из следующих основных узлов и механизмов:

- рамы с кронштейнами крепления стоек рабочих органов;

- навески;

- двух опорных стальных колёс с винтовым механизмом регулировки глубины хода рабочих органов;

- семи стоек с плоскорезными рабочими органами. В передней нижней части стойки приварено долото с установленным ножом;

- катка-рыхлителя с плоскими ножами.

ОРУДИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПОЛОСНОЙ ОБРАБОТКИ

ОМПО-5,6

Изготовитель: ООО «ЮГЖЕЛДОРМАШ»,

г. Волгоград

Орудие минимальной полосной обработки почвы ОМПО-5,6  с рабочими органами «РОПА» предназначено для основной безотвальной обработки почвы с удельным сопротивлением до 10 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 40 см.

Орудие может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для обработки почвы с полосным углублением на склонах до 8%.

Орудие агрегатируется с тракторами класса 5. Способ агрегатирования – навесной.

Основными составными частями орудия являются: рама, рабочие органы безотвального типа, механизмы опорных колес, навесное устройство.

Рабочий орган – рыхлитель безотвального типа состоит из изогнутой стойки с внутрипочвенным изгибом, на котором расположено лезвие,  в нижней части стойки закреплен башмак с накладным долотом. На прямой части стойки, с противоположной стороны гиба крепится односторонняя подрезающая лапа. Подрезающая лапа имеет возможность перестановки по высоте вдоль стойки по соответствующим отверстиям. Долото, лезвие и лапа – сменные.

Опорные колеса орудия служат для установки и регулировки глубины обработки почвы.

##### ПЛУГ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

##### ЧИЗЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЧН-4,0К

Изготовитель – ОАО "Светлоградагромаш",

г. Светлоград Ставропольского края

Плуг-глубокорыхлитель чизельный навесной ПЧН-4,0К предназначен для рыхления почвы на глубину до 45 см по отвальным и безотвальным фонам, для углубления пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ. Для работы плуга-глубокорыхлителя почва на участке должна соответствовать требованиям: влажность – не более 22%, твердость – до 4 МПа, уклон поля – не более 8 градусов.

Основными частями плуга являются:

- рама;

- рабочие органы-рыхлители безотвального типа (правые и левые);

- навесное устройство;

- шлейф (пальчиковый каток) для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы;

- опорных колес с механизмами регулировки глубины обработки почвы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка плуга | ПРБ-4А | ПРБ-3 | ПЧ-4,5П | ПЧП-6,0К | ПГР-4 | ЧСВ-3,6 | ОМПО-5,6 | ПЧН-4,0К |
| Агрегатируется | Тракторы класса 5 К-701 | Тракторы класса 3; 4 Agrotron 265 | Тракторы класса 5; 6 John Deere 8310R | Тракторы класса 6; 8 Versatile 2375 | Тракторы класса 5; 6 John Deere 8310R | Тракторы класса 3 Т-150К | Тракторы класса 5 К-701 | Тракторы класса 5 К-701 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,89…10,7 | 8,0…10,1 | 8,42…9,58 | 7,0…7,5 | 6,0…10,4 | 6,4…9,47 | 7,2…9,3 | 8,2…9,0 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,85 | 2,8…2,9 | 4,7 | 5,7 | 3,8 | 3,22 | 5,6 | 3,85-3,90 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры , мм: - в рабочем положении длина ширина высота | 3130 4340 1965 | 2710 3520 1680 | 7235 5070 1935 | 6150 6120 1600 | 2740 4335 2010 | 2220 3290 1325 | 2405 5475 1970 | 2910 4300 1895 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1782 | 1544 | 3000 | 3965 | 1775 | 1280 | 1480 | 1980 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | до 45 | до 45 | до 45 | До 45 | до 45 | до 30 | до 40 | до 45 |

| ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛУГОВ |
| --- |
| Показатель | Значение показателя по: |
|  | АТТ, НД | данным испытаний |
| Состав агрегата: | Согласно руководства по эксплуатации | Вид работы – глубокое рыхление, чизеливание стерни зерновых колосовых |
| - трактор |  | К-701 | К-744Р2 | Agrotron 265 | John Deere 7830 | John Deere 8310R | Versatile 2375 | К-701 | Т-150К | К-701 | К-701 |
| - плуг |  | ПРБ-4А | ПРБ-3 | ПЧ-4,5П | ПЧП-6,0К | ПГР-4 | ЧСВ-3,6 | ОМПО-5,6 | ПЧН-4,0К |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 10 | 9,48 | 10,5 | 8,95 | 8,2 | 8,42 | 7,1 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 9,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,3…7,5 | 3,85 | 4,05 | 2,85 | 2,85 | 4,70 | 5,7 | 4,05 | 3,22 | 5,6 | 3,85 |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 3,65 | 4,20 | 2,55 | 2,38 | 3,96 | 4,04 | 3,16 | 2,23 | 3,9 | 3,46 |
| - сменного времени |  | 2,81 | 3,20 | 2,01 | 1,91 | 3,19 | 2,03 | 2,46 | 1,72 | 2,9 | 2,52 |
| Удельный расход топлива, кг/га, не более | 5…15 | 14,32 | 18,76 | 16,94 | 11,22 | 12,34 | 15,44 | 15,07 | 12,79 | 12,17 | 15,66 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч, | Не менее 100 | Более 308 | 238 | Более 195 | Не определялась | 56,7 | Более 126 | 152 | 89 | Более 227 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см | До 45 | 43,4 | 40 | 42,2 | 43,3 | 42,9 | 29,6 | 43,9 | 29,58 | 39,13 | 43,5 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 50 включительно | Не менее 50 | 84,4 | 97,4 | 90,1 | 94,2 | 88,6 | 83,1 | 88,1 | 90,71 | 77,6 | 92,0 |
| св. 100 | Не допускается | Не выявлено |
| Гребнистость поверхности поля, см | Не более 5 | 1,7 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 2,3 | 7,07 | 5,1 | 3,5 |
| Сохранение стерни, % | Не менее 60 | 60,8 | 63,1 | 64,3 | 64,5 | 64,5 | 76,8 | 66,7 | 73,6- | 69,2 | 61,6 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ

(По результатам испытаний на Владимирской МИС)

Плуг полунавесной оборотный ALPLER 4+1

Изготовитель – ООО «ЕвроАгроПоставка», г. Москва

Плуг полунавесной оборотный ALPLER 4+1 предназначен для вспашки различных почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кг/см2), вышедших из под однолетних и многолетних трав (с предварительным дискованием), зерновых, овощных и технических культурна на глубину до 30 см. Плуг обеспечивает качественную обработку почвы влажностью до 30% с твердостью до 4 МПа.

Величина уклона поверхность поля не должна превышать 8о.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

Конструкция плуга полунавесного оборотного ALPLER 4+1 состоит из рамы с рабочими органами, навесного устройства, гидравлической системы для оборота плуга, опорно-транспортного колеса, которое переводится механическим способом в рабочее или транспортное положение.

Плуг полунавесной оборотный ALPLER 7+1

Изготовитель – ООО «ЕвроАгроПоставка», г. Москва

Плуг полунавесной оборотный ALPLER 7+1 предназначен для вспашки различных почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,14МПа (1,4 кг/см2), вышедших из под однолетних и многолетних трав (с предварительным дискованием), зерновых, овощных и технических культурна на глубину до 30см. Плуг обеспечивает качественную обработку почвы влажностью до 30% с твердостью до 4 МПа.

Величина уклона поверхность поля не должна превышать 8о.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

Конструкция плуга состоит из рамы с рабочими органами, навесного устройства, гидравлической системы для оборота плуга, опорно-транспортного колеса, положение которого регулируется гидроцилиндрами с запорным устройством, установленном на навесном устройстве. Рама с рабочими органами производит оборот при помощи двух гидроцилиндров снабженными запорными устройствами.

Регулировка ширины захвата плуга производится за счет перемещения стоек корпусов относительно рамы, а глубина работы плуга винтом копирующего устройства.

Плуг полунавесной оборотный «Kverneland» RN-100-8

Изготовитель – ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк», г.Липецк

Плуг полунавесной оборотный «Kverneland» RN-100-8 предназначен для вспашки почв, с удельным сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кг/см2) твердостью до 4 МПа и влажностью до 30%, засоренных камнями различных размеров и форм, полностью скрытых в толще пахотного слоя или частично выступающими над поверхностью так и не засоренных камнями на глубину до 30 см.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8о.

Плуг имеет ступенчатую регулировку ширины захвата корпусов (35-40- 45 см) и возможность изменения их количества (7+1).

Агрегатируется плуг с тракторами класса 5.

Плуг состоит из буксирной (тяговой) рамы, основной рамы, рабочих органов, опорного колеса, механизма оборота, прицепного устройства и гидросистемы.

Основная рама является главным несущим элементом плуга на которой с помощью болтов установлены кронштейны для соединения ее с тяговой рамой и кронштейны крепления рабочих органов. Опорное колесо центрально расположенное с механическим управлением. Гидросистема плуга предназначена для выполнения оборота корпусов плуга, перевода его в транспортное состояние и изменения ширины его захвата.

Плуг навесной оборотный «Агритекс» ПНО-4

Изготовитель – ООО «Структура-Техно», г. Москва

Плуг навесной оборотный «Агритекс» ПНО-4 предназначен для вспашки почв не засоренных камнями плитняком и другими препятствиями с удельным тяговым сопротивлением до 0,14 МПа (1,4 кг/см2), с твердостью до 4,0 МПа,  влажностью до 30% на глубину до 30см. Плуг обеспечивает вспашку почвы с оборотом пласта без развальных борозд и свальных гребней.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8о.

Агрегатируется плуг с тракторами тягового класса 1,4-2.

Конструкция плуга состоит из рамы с четырьмя оборачивающимися корпусами, 3-х точечного навесного устройства. На задней части рамы находится опорное колесо. Корпус состоит из – стойки, отвала, лемеха, съемного долота и углоснима.

Плуг оборотный Euro Diamant 7+1

Изготовитель – ООО «ЛЕМКЕН-РУС», Калужская область, п.Детчино

Плуг оборотный Euro Diamant 7+1 предназначен для вспашки почв не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 1,4 кг/см2, твердостью до 4 МПа и влажностью до 30% на глубину до 30см.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8о.

Плуг агрегатируется с тракторами с двигателем мощностью не менее 132кВт/180л.с.

Конструкция плуга состоит из рамы с восемью оборачивающимися корпусами, навесного устройства, оборотного механизма. На задней части рамы находится опорно-транспортное колесо. Корпус состоит из – стойки, отвала, лемеха, съемного долота, углоснима и полевой доски.

Плуг полунавесной оборотный VIS XL 7+1

Изготовитель − фирма «UNIA», Польша.

Плуг полунавесной оборотный VIS XL 7+1 предназначен для вспашки почв  не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 1,4 кг/см2, твердостью до 4,0 МПа и влажностью до 30% на глубину до 30см.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 45 – 60 кН.

Конструкция плуга состоит из рамы с восемью спаренными корпусами, дышла, вспомогательной балки с удлинителем, к которому присоединено навесное устройство. На задней части рамы находится опорно-транспортное колесо, положение которого регулируется гидроцилиндрами с запорным устройством. Рама с рабочими органами производит оборот при помощи двух гидроцилиндров. Корпус состоит из – стойки, отвала, лемеха, полевой доски. В конце плуга имеется спаренный дисковый нож.

Регулировка ширины захвата плуга производится за счет перемещения держателей корпусов относительно рамы, а глубина работы плуга винтом опорного колеса.

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01

Изготовитель – ДП «Минойтовский ремонтный завод»,

Республика Беларусь

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв всех типов с влажностью обрабатываемого слоя до 23%. Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 4-5.

Плуг ППО-8-40-01 состоит из следующих основных узлов, деталей и систем - рамы, тяговой балки, корпусов право- и левооборачивающих, навески, механизма оборота, механизма регулировки глубины пахоты, колес – двух опорно-ходовых и одного – опорного рабочего, гидро- и электросистем.

Плуг полунавесной оборотный VIS LS 5+1

Изготовитель − фирма «UNIA», Польша.

Плуг полунавесной оборотный VIS LS 5+1 предназначен для вспашки почв, не засоренных камнями и другими препятствиями.

Агрегатируется с тракторами мощностью 170 – 190 л.с.

Конструкция плуга состоит из рамы с шестью спаренными корпусами, дышла, вспомогательной балки с удлинителем, к которому присоединено навесное устройство. На задней части рамы находится опорно-транспортное колесо, положение которого регулируется гидроцилиндрами с запорным устройством. Рама с рабочими органами производит оборот при помощи двух гидроцилиндров. Корпус состоит из – стойки, отвала, лемеха, полевой доски. В конце плуга имеется спаренный дисковый нож.

Регулировка ширины захвата плуга производится за счет перемещения держателей корпусов относительно рамы ступенчато на 36 – 42 - 48 см на корпус, а глубина обработки - винтом опорного колеса.

Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35У

Изготовитель - ЗАО «Семилукиагроснаб», Воронежская область

Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35У предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30см, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями.

Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Основными сборочными единицами плуга являются рама, корпус, предплужник, опорное колесо, навеска, прицепка для борон. Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса. Корпус состоит из цельнолитой стойки, к которой прикреплен лемех, отвал и полевая доска. Предплужник представляет собой небольшой корпус с культурной рабочей поверхностью, состоит из стойки, лемеха, отвала. Колесо служит для установки и регулировки глубины пахоты.

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К

Изготовитель – ДП «Минойтовский ремонтный завод»,

Республика Беларусь

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К предназначен для вспашки различных почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа на глубину до 30см.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3.

Основными сборочными единицами плуга являются рама, тяговая балка, корпуса право- и левооборачивающие, навеска, механизм оборота, механизм регулировки глубины пахоты, ход колесный, гидро- и электросистемы. Рабочие органы - корпуса полувинтового типа.

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К

Организация – разработчик ОАО «Светлоградагромаш»
г.Светлоград Ставропольского края

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К (в дальнейшем плуг) предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам, ее выравнивания, углубления пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8º. Плуг обеспечивает обработку почвы по вспаханному и не вспаханному полю, по стерне зерновых и пропашных культур с предварительным дискованием их в один-два следа на почвах не засоренных камнями, с различными механическими свойствами, с удельным сопротивлением до 0,12 МПа (1,2 кг/см2) при влажности почвы до 30% и твердости 4 МПа.

ПЧН-2,7К состоит из следующих частей: несущая рама, сцепка, шесть корпусов, опорные колеса, пальчиковый каток.

Агрегатируется плуг с тракторами тягового класса 3.

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4ВУ

Организация-разработчик: ЗАО «ПК Ярославич», Ярославская область

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4ВУ предназначен для основной безотвальной обработки почв под зерновые и технические культуры, на глубину до 45см. Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8%.

Плуг-рыхлитель ПРБ-4ВУ представляет собой навесную машину. Основными узлами орудия являются: рама с кронштейнами крепления рабочих органов, рабочие органы безотвального типа (правые и левые), колесо с механизмом регулировки глубины хода, шлейф.

Рабочий орган состоит из следующих деталей: изогнутая стойка, к которой в нижней части крепится рукоять (долото) с наконечником, к стойке крепится лезвие (лемех). Для предохранения рабочих органов в конструкции предусмотрен срезной болт.

Для агрегатирования плуга с тракторами (отечественными и импортными) предусмотрены два навесных устройства НУ-4 и НУ-3 соответственно.

Агрегатируется плуг ПРБ-4ВУ с тракторами тягового класса 5.

Глубина хода рабочих органов устанавливается механизмами опорных колес.

При высоком тяговом сопротивлении плуга предусмотрена возможность снятия двух крайних рабочих органов.

Плуг оборотный двенадцатикорпусный «HEROS»

Изготовитель − фирма Vogel & Noot, Австрия

Плуг оборотный двенадцатикорпусный «HEROS» предназначен для гладкой пахоты различных почв влажностью до 30% под зерновые и технические культуры на глубину до 35см.

Плуг состоит из управляемого шарнирного узла рамы, оснащен автоматическим устройством для оптимального контроля за неровностям почвы, сплошной навесной осью со встроенным быстроразъемным шаром и системой транспортной блокировки, узкой навесной осью с двумя колесами и механической четырехступенчатой регулировкой ширины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | данным испытаний |
| Марка плуга | ALPLER 4+1 | ALPLER 7+1 | «Kverneland» RN-100-8 | «Агритекс» ПНО-4 | Euro Diamant 7+1 | ПРБ-4ВУ |
| Агрегатируется | Кл. 3 | Кл. 5 | Кл. 5 | Кл. 1,4-2 | с тракторами мощностью не менее 132кВт/180л.с. | Кл. 5 |
| Рабочая скорость, км/ч* | до 9,3 | 9,6 | до 12 | до 10 | 10 | до 10 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 1,94 | 2,8; 3,25; 3,6 | 2,8; 3,2;, 3,6 | 1,7 | 3,6 | 3,95 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры , мм: - в рабочем положении длина ширина высота | 4780 1780 1680 | 8840 3842 1690 | 5200 4500 1930 | 9250 2250 2820 (по трактору) | 9900 3750 1790 | 3410 4380 1980 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1700 | 4077 | 1750 | 1580 | 2970 | 2610 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | 25-45 |

продолжение таблицы

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | данным испытаний |
| Марка плуга | VIS XL 7+1 | ППО-8-40-01 | VIS LS 5+1 | ПЛН-3-35У | ППО-4+1-40К | ПЧН-2,7К | HEROS |
| Агрегатируется | с тракторами тягового класса 5-6 | Кл. 4-5 | с тракторами мощностью 170 – 190 л.с. | Кл. 1,4 | Кл. 2-3 «Беларус 1221», «Беларус 1523» | Кл. 3 | тракторы мощностью 300л.с |
| Рабочая скорость, км/ч* | 10,6 | 7,3 | 9,23 | 8,7 | 9,01 | 8,3 | 9,41 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 2,72 | 3,2 | 2,1 | 1,15 | 2,07 | 2,8 | 5,08 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры , мм: - в рабочем положении длина ширина высота | 10020 3500 1870 | 10750 3830 2100 | 9000 2400 1700 | 2500 1400 1200 | 7580 2730 1940 | 2380 3060 1500 | 21250 5100 1950 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3380 | 4180 | 3818 | 480 | 2740 | 1563 | 6112 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см* | до 32 | до 27 | до 30 | до 30 | до 27 | 10-45 | до 35 |

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | пахота стерни колосовых |
| Состав агрегата: | Согласно эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |
| - трактор |  | «Agrotrac» 150 | «Agrotron» 265 | «Agrotron» 265 | МТЗ-1221 | Джон Дир 9420 | TERRION ATM 5280 |
| - плуг |  | ALPLER 4+1 | ALPLER 7+1 | Kverneland RN-100-8 | «Агритекс» ПНО-4 | Euro Diamant 7+1 | VIS XL 7+1 |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 10 | 10 | 10,6 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 1,94 | 3,6 | 3,32 | 1,7 | 3,6 | 2,72 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 1,80 | 3,2 | 2,62 | 1,63 | 3,6 | 2,9 |
| - сменного времени |  | 1,24 | 2,12 | 1,96 | 1,33 | 2,38 | 2,12 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 14-17 | 19,70 | 13,4 | 17,4 | 18,5 | 8,46 | 12,1 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | Более 170 | Не менее 100 | более 153 | 100 | Более 68 | Более 152 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см | До 30 | 20,3 | 20,3 | 20,8 | 20,0 | 21,6 | 20,1 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 50 включ. | Не менее 75 | 20,60 | 21,0 | 21,8 | 22,7 | 15,3 | - |
| св. 50 до 100 -"- |  | 9,80 | 9,2 | 11,3 | 11,1 | 16,4 | - |
| -"- 100 |  | 9,80 | - | 7,3 | 8,0 | 2,0 | - |
| Полнота заделки растительных остатков, % | Не менее 90 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Глубина заделки растительных остатков, см | 12-15 | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 12-15 | - | - |
| Гребнистость поверхности поля, см | До 5 | 2,28 | 2,8 | 1,9 | 3-5 | 1,8 | 1,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛУГОВ

продолжение таблицы

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
|  |  | пахота стерни колосовых |
| Состав агрегата: | Согласно руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| - трактор |  | Беларус 3022 ДЦ.1 | TERRION ATM 4200 | Беларус 82.1 | «Agrotron» 165.7 | TERRION ATM 4200 | «Agrotron» 265 | John Deere 9460 R |
| - плуг |  | ППО-8-40-01 | VIS LS 5+1 | ПЛН-3-35У | ППО-4+1-40К | ПЧН-2,7К | ПРБ-4ВУ | HEROS |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 | 10 | До 8 | До 12 | До 9 | До 10 | До 10 | До 10 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 3,2 | 2,1 | 1,15 | 2,07 | 2,8 | 3,95 | 5,08 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 2,34 | 1,94 | 1,0 | 1,86 | 2,32 | 3,28 | 4,78 |
| - сменного времени |  | 1,56 | 1,42 | 0,79 | 1,4 | 1,74 | 2,5 | 3,55 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 14-17 | 16,8 | 17,1 | 11,4 | 14,5 | 15 | 15,6 | 11,26 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | Более 225 | Более 156 | Более 129 | Более 127 | 155 | Более 151 | 31,8 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см | До 30 | До 27 | - | До 30 | До 30 | До 45 | До 40,3 | До 20 |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 50 включ. | Не менее 75 | - | - | - | 75 | - | 62,5 | - |
| св. 50 до 100 -"- |  | - | - | - |  | - | 7,4 | - |
| -"- 100 |  | - | - | - |  | - | 5,3 | - |
| Полнота заделки растительных остатков, % | Не менее 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | - | - | 100 |
| Глубина заделки растительных остатков, см | 12-15 | - | - | - | 12-15 | - | - | - |
| Гребнистость поверхности поля, см | До 5 | До 5 | До 5 | До 5 | До 5 | 2,7 | 4,0 | 1,7 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |